广州市广外附设外语学校新大门、女生宿舍楼、小学生宿舍楼、8栋及艺术沙龙新增监控系统项目

招

标

文

件

项目编号：GWZB2017-54

招 标 人：广东外语外贸大学

二〇一七年十二月

目 录

第一部分  投 标 邀 请 书

第二部分  用 户 需 求 书

第三部分  投 标 须 知

第四部分  评 标 办 法 与 细 则

第五部分  投 标 文 件 格 式

第六部分  合 同 格 式

第一部分  投 标 邀 请 书

广东外语外贸大学（招标人）根据《广东外语外贸大学工程（服务）招标工作管理办法》，就广州市广外附设外语学校新大门、女生宿舍楼、小学生宿舍楼、8栋及艺术沙龙新增监控系统进行公开招标，欢迎符合资格条件投标人投标:

一、项目名称：广州市广外附设外语学校新大门、女生宿舍楼、小学生宿舍楼、8栋及艺术沙龙新增监控系统

二、项目编号：GWZB2017-54

三、项目预算：45万元

四、项目内容：具体内容详见用户需求的项目清单。

五、投标人资格要求

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。

3、投标人须具有省级公安厅颁发的安全技术防范系统设计、施工、维修贰级或以上资质证书或备案证（提供证书复印件加盖公章）。

4、投标人应已报名并获取本项目招标文件。

5、本项目不接受联合体投标。

六、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1、获取招标文件时间：2017年12月18日～2017年12月22日，9时～17时（工作日）

2、获取招标文件地点：广州市白云区白云大道北2号广东外语外贸大学后勤综合楼420室广东外语外贸大学招标中心

### 3、获取招标文件方式：自行前往购买。投标申请人报名时须提

### 交的资料：法人营业执照副本复印件、省级公安厅颁发的安全技术防范系统设计、施工、维修贰级或以上资质证书或备案证（复印件须加盖单位公章，并提供原件核对）各一份；法人授权书原件(加盖公章及加盖法人代表印章或签名)。

4、招标文件售价：人民币150元/套（售后不退）

七、投标截止时间、开标时间及地点

1、投标截止及开标时间：2018年1月3日9:30（北京时间）

2、递交投标文件及开标地点：广州市白云区白云大道北2号广东外语外贸大学后勤综合楼422室电子招标室

八、招标机构的名称、地址和联系方式

招 标 人：广东外语外贸大学

地    址：广州市白云区白云大道北2号

联系电话：020-36207135

联 系 人：唐老师

广东外语外贸大学招标中心

二〇一七年十二月十二日

第二部分  用户需求书

一、  基本要求

1、本次采购预算金额为：人民币45万元。投标价不得超出其限价，否则视为无效投标。

2、投标总报价包括完成本项目的成本、利润、运费、税金等全部费用。

3、本章对系统所需的服务进行描述如下，投标人须注意以下内容及要求：

- 招标文件中所有带“★”的条款均为本次采购的重要要求，投标人必须满足或响应，否则将会被认定为无效投标。

- 招标文件中带“▲”的条款为本次采购的较重要要求，投标人若无法完全满足，将较大程度影响其服务商务得分。

- 投标人在响应投标方案中对这部分内容应尽量列出具体参数或作出详细应答。如果投标人只简单注明“符合”或“满足”，将影响其服务商务得分。

- 投标人须在投标文件中填写/应答服务响应，当投标文件中服务响应与招标文件中服务要求有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”。

# 二、货物名称、数量及技术参数要求

## 1. 工程概况

广州市广外附设外语学校按实际需要在新大门、老大门、8栋、小学生宿舍楼、中学12层女生楼及艺术沙龙周围增加相应的摄像机，以减少监控的盲区。

| 序号 | 地点 | 半球 | 枪机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新大门 |  | 9 | 具体位置在安装前须先与用户确认 |
| 2 | 8号楼 | 1 |  | 具体位置在安装前须先与用户确认 |
| 3 | 艺术沙龙 |  | 4 | 具体位置在安装前须先与用户确认 |
| 4 | 小学生宿舍 |  | 12 | 具体位置在安装前须先与用户确认 |
| 5 | 女生楼 | 22 | 24 | 具体位置在安装前须先与用户确认 |

## 2. 总体要求

★为了系统兼容性，要求监控设备厂家出具投标人所投产品与原系统无缝兼容的承诺函并加盖原厂公章。

## 3. 设计标准及依据

本系统设计和施工参照以下标准和规范，标准冲突时以高标准为依据。

（1）GB/T50314-2000《智能建筑设计标准》

（2）GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》

（3）GB/T50312-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程验收和规范》

（4）GB50339-2003《智能建筑工程质量验收规范》

（5）GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》

（6）GA/T70-94《安全防范系统行业标准》

（7）GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》

（8）GA/T74-2000《安全防范系统通用图形符号》

（9）GBJ42-81《工业企业通信设计规范》

（10）GBJ115-87《工业电视系统工程设计规范》

（11）GB50198-94《民用闭路电视系统工程技术规范》

（12）GB16796-1997《安全防范报警设备、安全要求和测试方法》

（13）BMZ1-2000《涉及国家秘密的计算机信息系统保密技术要求》

（14）GB50222-95《建筑内部装修设计防火规范》

（15）JGJ/T16-96《民用建筑电气设计规范》

（16）GB/T50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

（17）EIA/TIA-569《建筑线缆标准》

## 4.设备清单：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、视频监控点增加及配套设备 |  |  |  |
| 1 | 高清网络摄像枪机 | 详见技术参数要求 | 台 | 49 |  |
| 3 | 高清网络摄像半球机 | 详见技术参数要求 | 台 | 23 |  |
| 5 | 摄像机支架 | 标配 | 个 | 49 |  |
| 6 | 电源 | DC12V/25W电源适配器(圆头) | 个 | 72 |  |
| 7 | 设备箱 | 室外防水 | 个 | 2 |  |
| 二、存储及解码 |  |  |  |
| 1 | 存储主柜 | 详见技术参数要求 | 台 | 1 |  |
| 2 | 硬盘 | 4T硬盘 | 台 | 48 |  |
| 3 | 转接线缆 | 转接线缆 | 台 | 1 |  |
| 4 | 高清单路解码器 | 详见技术参数要求 | 台 | 3 |  |
| 5 | 47寸监视器壁装支架 | 47寸 | 台 | 3 |  |
| 三、传输及施工管线材料等 |  |  |  |
| 1 | 48口交换机 | 详见技术参数要求 | 台 | 1 |  |
|  | 24口交换机 | 详见技术参数要求 | 台 | 2 |  |
| 2 | 光模块 | 单模千兆光模块 | 台 | 6 |  |
| 3 | 无线网桥 | 一对多接收端，其他参数详见技术参数要求 | 台 | 1 |  |
| 4 | 无线网桥 | 一对多发送端，其他参数详见技术参数要求 | 台 | 5 |  |
| 5 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 600 |  |
| 6 | 电源线 | RVV3*1.0 | 米 | 2800 |  |
| 7 | 网线 | 六类非屏蔽线缆 | 箱 | 24 |  |
| 8 | 镀锌铁管 | 32 | 米 | 200 |  |
| 9 | 水泥路面开挖 | 现场实施 | 米 | 10 |  |
| 10 | 花基路面开挖 | 现场实施 | 米 | 30 |  |
| 11 | 光纤收发器 | 千兆一光四电 | 对 | 1 |  |
| 12 | 光纤 | 8芯单模 | 米 | 450 |  |
| 14 | 辅材配件 | 含设备盒、扎带、胶布等辅材 | 批 | 1 |  |

## 5.主要设备性能指标要求

### 5.1高清红外枪机要求

| 指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 成像器件 | 1/3英寸逐行扫描200万像素CMOS图像传感器 |
| 编码制式 | 1080P(1920*1080)最大30帧/秒 |
| 焦距 | 镜头焦距4mm/6mm/12mm可选 |
| 编码协议 | H.265、H.264、MJPEG |
| 快门 | 自动/手动，快门范围：1/6~1/8000s |
| 码流 | 具备三码流功能 |
| ▲红外功能 | 红外作用距离不小于100m，红外灯可手动或自动开启/关闭（需在公安部型检报告中体现） |
| 宽动态 | 摄像机具有120dB宽动态能力 |
| 最低照度 | 彩色：≤0.009lx，黑白：≤0.0008lx（需在公安部型式检验报告中体现) |
| ▲多路访问功能 | 在同一个客户端上，可最多同时开启20 个视频窗口进行画面浏览（需在公安部型式检验报告中体现) |
| 屏幕字符显示功能 | 应采用中文菜单，应具有8行字符显示，字体可设置为24*24像素、32*32像素、48*48像素、64*64像素模式（需在公安部型式检验报告中体现) |
| ▲网络协议 | 在IE 浏览器下，具有TCP/IP 、HTTP 、HTTPS 、FTP 、DNS 、DDNS 、RTSP 、PPPoE 、SMTP 、NTP 、SNMP 、组播设置选项（需在公安部型式检验报告中体现) |
| ▲NAT穿越功能 | 在广域网环境下使用时，宜支持主动发包动作以实现NAT 穿越 |
| 网络适应能力 | 在丢包率设置为10%的网络环境下，可正常显示监视画面（需在公安部型式检验报告中体现) |
| 电源 | 电源电压在DC12V±25%范围内变化时，能正常工作 |
| 网线传输距离 | 摄像机和客户端之间用300m超五类非屏蔽网线连接，可正常显示监视画面（需在公安部型式检验报告中体现) |
| 感兴趣区域（ROI） | 具有感兴趣区域(ROI)设置功能 |
| 透雾功能 | 具有透雾设置功能 |
| 逆光补偿 | 摄像机具有逆光补偿调整功能 |
| 日夜模式 | 摄像机宜具有日夜模式功能，日间模式和夜间模式的最低可用照度值之比应大于等于5（需在公安部型式检验报告中体现) |
| 自动增益 | 摄像机应具有自动增益控制功能，使视频信号随目标亮度的变化自动调整视频输出（需在公安部型式检验报告中体现) |
| 自动白平衡 | 当使用环境实际色温在2800K - 10000K范围内变化时，摄像机应能自动调整白平衡，使输出图像准确重现出观察场景的实际色彩 |
| 断线重连 | 因各种原因导致与网络链接断开，当与网络恢复链接时，应能自动侦测到网络状态的恢复，并自动与网络建立连接（需在公安部型式检验报告中体现) |
| 在线升级 | 应支持摄像机软件在线升级. 在升级过程中，如发生拌电、掉线等异常情况发生时，应能恢复到升级前的状态（需在公安部型式检验报告中体现) |
| 环境适应 | 在-30°的低温环境及+60度的高温环境中，摄像机能处于工作状态 |
| 电源反接 | 具备防反接、过压\过流保护、输入短路保护功能 |
| 防护等级 | IP66 |
| ▲产品相关标准 | 产品应符合GA/T 1127 一2013 安全防范视频监控摄像机通用技术要求，提供相关报告证明 |
| 认证证书 | 提供公安部型式检验报告复印件 |

### 5.2高清网络摄像半球机要求

| 项目 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 成像器件 | 优于或相当于1/3英寸逐行扫描200万像素CMOS Sensor |
| ▲分辨率 | 水平解像力为1100线（需在公安部型检报告中体现）； |
| 彩转黑功能 | 支持IR-Cut，支持彩转黑功能 |
| 编码制式 | 1080P(1920*1080)，帧率为25帧/秒、720P(1280*720)，帧率为25帧/秒、D1(720*576)，帧率为25帧/秒 |
| 焦距 | 镜头焦距2.8、3.6、6mm可选； |
| 快门 | 快门速度不小于1/50s至1/1000s之间五档可调。（需在公安部型检报告中体现）； |
| 编码格式 | H.264 |
| 码流 | 支持三码流 |
| 音频编码 | 支持G.711编码协议 |
| 3D降噪 | 支持3D动态降噪能力； |
| ▲智能红外功能 | 红外灯开启时，可根据所摄目标距离自动调节红外灯亮度（需在公安部型检报告中体现） |
| 照度适应范围 | 照度适应范围≥110dB（需在公安部型检报告中体现） |
| 最低照度 | 彩色最低照度：0.041x，黑白最低照度：0.021x（需在公安部型式检验报告中体现) |
| 慢快门模式 | 支持慢快门模式，提升低照环境效果； |
| ▲快门功能 | 快门速度不少于1/50s至1/1000s五档可调（需在公安部型式检验报告中体现) |
| ▲多路访问功能 | 在同一个客户端上，可最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览（需在公安部型式检验报告中体现) |
| OSD设置 | 支持时间与场名OSD配置，OSD位置可以任意拖拉，可以支持8组OSD，OSD内容可以自定义； |
| 屏幕字符显示功能 | 应采用中文菜单，应具有8行字符显示，字体可设置为24*24像素、32*32像素、48*48像素、64*64像素模式（需在公安部型式检验报告中体现) |
| 网络协议 | 在IE 浏览器下，具有TCP/l P 、HTTP 、HTTPS 、FTP 、DNS 、DDNS 、RTSP 、PPPoE 、SMTP 、NTP 、SNMP 、组播设置选项（需在公安部型式检验报告中体现) |
| ▲网络适应能力 | 在丢包率设置为10%的网络环境下，可正常显示监视画面（需在公安部型式检验报告中体现) |
| 电源 | 电源电源压在DC12V±25 %范围内变化时，能正常工作（需在公安部型式检验报告中体现) |
| ▲支持NAT穿越功能 | 在广域网环境下使用时，宜支持主动发包动作以实现NAT穿越（需在公安部型式检验报告中体现) |
| 网线传输距离 | 摄像机和客户端之间用300m 超五类非屏蔽网线连接，可正常显示监视画面（需在公安部型式检验报告中体现) |
| 感兴趣区域（ROI） | 在IE 浏览器下，具有感兴趣区域（ROI）设置选项（需在公安部型式检验报告中体现) |
| 透雾功能 | 在IE 浏览器下，具有透雾设置选项（需在公安部型式检验报告中体现) |
| 逆光补偿功能 | 摄像机宜具有逆光补偿调整功能（需在公安部型式检验报告中体现) |
| 日夜模式 | 摄像机宜具有日夜模式功能，日间模式和夜间模式的最低可用照度值之比应大于等于5（需在公安部型式检验报告中体现) |
| 工作温度 | 适用-30～60℃温度环境气候工作； |
| 告警设置 | 提供运动检测、开关量输入等告警，支持按报警源、按周、按节假日配置布防计划； |
| 隐私区域保护 | 支持视频图像局部遮盖，实现对敏感或隐私区域的保护，遮盖区域不低于4个； |
| 白平衡增益 | 支持白平衡自动/手工配置，支持自动增益控制 |
| 图像处理 | 支持垂直反转/水平反转/反转等图像镜像功能，便于后端图像处理 |
| 实况组播 | 支持实况组播传播，有效减轻带宽压力； |
| 镜头遮挡告警 | 支持镜头遮挡检测告警； |
| 防护等级 | IP66（需在公安部型式检验报告中体现) |
| 防暴等级 | 支持IK10； |
| ▲产品相关标准 | 产品应符合GA/T 1127 一2013 安全防范视频监控摄像机通用技术要求，提供相关报告证明 |
| 认证证书 | 提供该产品公安部型式检验报告复印件、公安部GB/T28181型式检验报告复印件 |

### 5.3存储主柜

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | Intel 64位多核处理器，内存：标配8GB（可扩展至32GB）支持5个千兆以太网接口 |
| 2 | ▲单机柜高度≤4U,并满足≥48个硬盘槽位，支持硬盘前面板热插拔便于后续维护； |
| 3 | 支持磁盘类型: SATA/SSD/SAS，主机和扩展柜硬盘插槽均不少于48盘位。 |
| 4 | 支持JBOD、RAID 0、1、10、5、6、50、RAID-NT |
| 5 | 支持自动空白盘全局热备、专有热备等多种热备方式 |
| 6 | 支持NAS资源上的软配额、硬配额管理支持iSCSI、NFS、CIFS、FTP协议 |
| 7 | 支持iSCSI直存录像，录像资源管理，录像方式（计划、手动、告警联动），录像下载 |
| 8 | 支持录像检索，回放控制（开始、暂停、停止、进度拖动、单帧前进、倍速前进、倍速后退），支持录像回放打标签 |
| 9 | 支持指示灯告警、蜂鸣器告警、邮件告警、SNMP Trap告警、短信告警、数码管告警等 |
| 10 | ▲可接入4端口万兆以太网卡或4端口千兆以太网卡或2端口SAS3.0卡或4端口FC卡或4端口HDMI解码卡。需在公安部型式检验报告体现并加盖厂商章 |
| 11 | ▲可通过SAS3.0接口连接扩展柜进行扩展存储，每个SAS3.0接口支持9级扩展柜级联，最大支持级联接入480块硬盘。需在公安部型式检验报告体现并加盖厂商章 |
| 12 | 本项目要求采用高可靠性的存储设备，其关键部件电源风扇电池都必须进行双份配置：即支持电源、风扇、电池的冗余及热插拔。需在公安部型式检验报告体现并加盖厂商章 |
| 13 | 可接入BBU电池模块。需在公安部型式检验报告体现并加盖厂商章 |
| 14 | 当RAID阵列出现故障失效时（可拔出阵列中2块及以上磁盘时），RAID阵列中的录像可进行回放。需在公安部型式检验报告体现并加盖厂商章 |
| 15 | 数据恢复时，2TB数据恢复时间小于1h。需在公安部型式检验报告体现并加盖厂商章 |
| 16 | 可通过客户端软件创建N+M校验冗余的存储池。需在公安部型式检验报告体现并加盖厂商章 |
| 17 | 当RAID阵列中的一块硬盘拔掉后，10min之内再插上，该硬盘能恢复到原有RAID中，RAID阵列恢复正常。需在公安部型式检验报告体现并加盖厂商章 |
| 18 | 可将不使用的硬盘进行休眠。 |
| 19 | ▲数据保护功能：掉电后存储在缓存中的数据不丢失，可通过数码管显示缓存数据的保存进度，可查看断电前1s的视频录像。需在公安部型式检验报告体现并加盖厂商章 |
| 20 | 可通过管理软件设置NAS的本地备份和远程备份，备份策略可自定义，可设置周期，方向，文件类型。需在公安部型式检验报告体现并加盖厂商章 |
| 21 | 双bios功能：具有主bios及备份bios，主bios发生故障时可从备份bios启动。需在公安部型式检验报告体现并加盖厂商章 |

### 5.4单路高清解码器

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 设备具有高稳定性，采用嵌入式Linux操作系统，满足7*24小时不间断稳定运行 |
| 2 | 设备应能支持H.264、MPEG-2、MPEG-4编解码协议，并向下兼容低档次和低级别的编码 |
| 3 | 设备应能支持图像分辨率不低于1080P，应支持D1、4CIF、2CIF、CIF分辨率 |
| 4 | 设备支持不同码率、不同分辨率、不同格式的自适应解码，切换无需重启设备 |
| 5 | 设备应能支持G.711μ音频编解码算法，支持静音功能 |
| 6 | 设备应支持至少1路的HDMI和VGA视频输出接口 |
| 7 | 设备应支持不低于1路凤凰端子音频输入接口,应支持不低于1路凤凰端子音频输出接口,应支持不低于1路凤凰端子语音对讲接口 |
| 8 | 设备应支持不低于2路告警输入接口和2路告警输出接口 |
| 9 | 设备应支持不低于2个RS-485接口和1个RS-232接口 |
| 10 | 设备应包括不低于2个10M/100M/1000M Base-T自适应，RJ45接口 |
| 11 | ▲设备可支持扩展2个1000M SFP以太网接口 |
| 12 | 设备支持1、4分屏，并支持多分屏模式间的动态切换 |
| 13 | 设备支持多分屏模式自动建立标清辅流、单分屏模式自动建立高清主流，单分屏向多分屏切换的时候，图像立即显示，无停顿、无等待 |
| 14 | 设备支持对告警接入的线路检测，并针对线路发生短路或者断路产生告警信号 |
| 15 | 设备支持至少1组时间OSD和1组场名OSD，且其中场名OSD能支持2个不同场名内容，在同一位置交替显示，显示时间可配置。 |
| 16 | 设备应支持GB/T28181-2011国家标准 |

### 48口交换机性能指标

| 指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| ▲整机性能 | 交换性能≥336Gbps；包转发率≥132Mpps； |
| ▲业务端口描述 | 可用千兆电接口数≥48个；千兆SFP口≥4个 |
| VLAN | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN； 最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 |
| 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF, 支持IPv6静态路由、RIPng, 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 |
| 链路聚合 | 支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组（IRF2）；支持LACP |
| ▲堆叠 | 最大堆叠台数>=9台, 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由, 支持通过标准以太端口进行堆叠, 支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预, 支持远程堆叠 |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；整机提供ACl条目数不小于1K条；支持基于端口和VLAN的 ACL；支持IPv6 ACL；支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； |
| CPU防护 | 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像，同时支持N：M的端口镜像（M大于1） |
| 管理与维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 |
| 可靠性 | 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms； 支持Smartlink，收敛时间≤50ms 支持RSTP功能：收敛时间≤50ms 支持MSTP功能：收敛时间≤50ms 支持PVST功能：收敛时间≤50ms |
| ▲绿色节能 | 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准, 端口定时down功能（Schedule job）,支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源, 支持智能风扇调速, 提供ROHS节能认证 |
| ▲产品资质 | 要求提供信产部入网证和检验报告，提供泰尔实验室第三方权威测试报告 |

### 24口交换机性能指标

| 指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| ▲整机性能 | 交换性能≥256Gbps；包转发率≥96Mpps； |
| ▲业务端口描述 | 可用千兆电接口数≥24个；千兆SFP口≥4个 |
| VLAN | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN； 最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 |
| 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF, 支持IPv6静态路由、RIPng, 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 |
| 链路聚合 | 支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组（IRF2）；支持LACP |
| ▲堆叠 | 最大堆叠台数>=9台, 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由, 支持通过标准以太端口进行堆叠, 支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预, 支持远程堆叠 |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；整机提供ACl条目数不小于1K条；支持基于端口和VLAN的 ACL；支持IPv6 ACL；支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； |
| CPU防护 | 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像，同时支持N：M的端口镜像（M大于1） |
| 管理与维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 |
| 可靠性 | 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms； 支持Smartlink，收敛时间≤50ms 支持RSTP功能：收敛时间≤50ms 支持MSTP功能：收敛时间≤50ms 支持PVST功能：收敛时间≤50ms |
| ▲绿色节能 | 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准, 端口定时down功能（Schedule job）, 支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源, 支持智能风扇调速, 提供ROHS节能认证 |
| ▲产品资质 | 要求提供信产部入网证和检验报告，提供泰尔实验室第三方权威测试报告 |

### 5.7无线网桥技术参数

| 指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 基本规格 | 集成TDMA，有效提升“一对多”的整体性能 |
|  | 支持客户端优先级设置，点对多点时能更好均衡信号好和信号差的客户端,保证整套系统的稳定性 |
|  | 标准频段5745-5825MHz,扩频支持非标频段：4920～6100Mhz |
|  | 具备多信道选择（5M/10M/20M/40M）功能，有效提高抗干扰和穿透能力 |
| 管理功能 | 支持每个客户端流量限制,有效限制前端码流,保证系统稳定工作 |
|  | 具备支持VLAN划分，实现虚拟局域网功能，控制广播风暴 |
|  | 可视化管理,局域网内所有设备均能通过AC管理软件进行管理 |
|  | Auto-ACK技术,精准测量设备间距离,使远距离无线传输性能达到最优 |
| 运维功能 | 具备Ping Watchdog功能，实时监测无线链路，当无线链路断开，可自动重启设备，保证系统稳定性; |
|  | 具备软硬看门狗和设备自动重启恢复功能,保证设备的稳定性 |
|  | 支持802.1x认证方式，有效保证客户端接入管控，提供接入安全 |

# 三、项目实施要求

### 实施要求

1）设备安装

投标人必须向采购人提供本项目采购的所有硬件的安装和维护服务的全部内容。若本项目采购的设备产品等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，投标人有责任和义务在投标文件中提出补充修改方案并征得采购人同意后付诸实施。

2）测试和验收

投标人应根据广州市相关部门对监控系统的通知及相关要求进行测试及验收，测试及验收过程须在使用单位委派人员的监督下现场进行。

### 开箱检验

1）所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能符合合同要求。

2）拆箱后，投标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。

### 设备测试

设备安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。

a）系统运行正常，联机测试通过。

b）如商检或设备测试中发现设备性能指标或功能上不符合招标文件和合同时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿。

e）投标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档交付设备使用单位。

### 产品验收要求

1) 要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

2) 凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时出具CCC认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。

3) 投标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。

# 四、售后服务及质量保证

1、除特别说明的设备外，所有产品均需提供至少3年质量保证和原厂免费上门保修服务。

2、保修期内，所有硬件设备及其配件的维修均为免费。

3、设备故障报修的响应时间：为2小时。若电话中无法解决，8小时内到达现场进行维护。

4、保修期内，所有设备维修服务均为原厂上门服务，由此产生的费用均不再收取。

# 包装和发运

1.	货物的包装和发运必须符合货物特性要求。

2.	为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准 规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由供货商承担一切责任。

# 交付使用时间及地点

1.	交货时间要求：合同生效后30天内（包括供货、安装、调试、验收工作），除双方对推迟工期书面达成一致外，中标人必须在规定的工期内完工。

2.	交货地点要求

2.1.	投标人须将设备、产品运送到指定地点，其运送的所有费用由投标人承担。

2.2.	交货地点：广州市广外附设外语学校内指定地点。（广州市白云区广花一路599号）

# 付款方式

（1）本合同签署生效后10天内，甲方（采购人）支付合同总价的30％给乙方（中标人）作为合同预付款；

（2）货物安装调试及系统集成完毕，并通过甲方组织的验收合格后，甲方在30天内支付合同总价的65％给乙方，验收合格满一年后，甲方支付合同总价的5％给乙方；

（3）付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

# 用户的配合条件

在合同履行过程中，用户将提供必要的配合及协调，如根据合同规定及时付款、及时签署有关确认证书、与供货商一起确认进场安装条件、提供安装调试所需的相关工作条件等等。

## 第三部分  投标须知

一、招标项目

广州市广外附设外语学校新大门、女生宿舍楼、小学生宿舍楼、8栋及艺术沙龙新增监控系统

二、合格的投标人

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。

3、投标人须具有省级公安厅颁发的安全技术防范系统设计、施工、维修贰级或以上资质证书或备案证（提供证书复印件加盖公章）。

4、投标人应已报名并获取本项目招标文件。

5、本项目不接受联合体投标。

三、信用要求：

实行信用一票否决制。投标单位有下列情况之一者，一经招标单位或相关业务主管部门发现，该投标单位参加投标的，投标无效；

1、提供虚假材料；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位；

3、与其他投标单位恶意串通；

4、中标后，无正当理由拒绝与招标单位签订合同；

5、中标单位违反法律法规，给招标单位带来损害的；

6、中标后在履约过程中没有严格按照招标文件、合同等要求保证质量；

7、中标后转包、分包项目。

四、投标

1、投标文件的组成：投标文件一式三份，一份正本两份副本。

2、标书内容包括但不仅限于以下内容：企业资质证书（营业执照、企业信誉及有关证书复印件）经营业绩，投标报价，企业简介，项目需求理解，项目方案，人员配置，服务承诺等。

3、所有投标文书应由投标人的法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字，并装入密封的信封加盖投标人的公章。至投标截止时间无密封的投标文件将被视为废标。

4、所有投标文件应在规定的投标时间送达投标地点，任何迟于投标截止时间的投标将被拒绝。

5、在投标截止时间前投标人可以修改其投标，但必须以书面形式通知招标人。投标截止时间后不得修改其投标。

6、投标人在投标截止时间前可以撤标，但在投标截止后不允许撤标。

7、招标人对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

8、投标人有下列情况之一的，其投标文书为无效标书：

①. 未在规定的时间内将投标文书送达规定地点的；

②. 投标文件不完整的；

③. 投标文件无法定代表人签字或无法人代表授权委托的。

④. 投标文书未按要求密封加盖公章的；

⑤. 投标人不符合“合格的投标人”要求的；

⑥. 未提交投标保证金或提供空头支票的；

⑦. 投标文件附有采购人不能接受的条件的。

五、投标保证金

1、本次项目投标保证金为人民币8000元整（支票）, 收款人：广东外语外贸大学。由各投标人在递交投标书时向招标人缴交，投标活动结束后由招标人予以退还（不计利息）。投标人与交款人名称必须一致，非投标人缴纳的投标保证金无效。

2、未交纳投标保证金者投标文件不予接收，投标截止时间后要求撤回投标文件或中标后拒绝签订合同者其投标保证不予退回，未中标者投标保证金在开标后五天内不计利息返还。

3、投标人如有出现下列情况，投标保证金不予退回：

①. 投标文件中提供伪造虚假材料的；

②. 投标人恶意或捏造事实对其竞争对手进行攻击的。

③. 中标人拒不签订合同的。

六、履约保证金

中标者必须交纳中标总价5%的履约保证金，合同执行完毕且中标者无任何未履行之责任则无息返还。

七、违约责任

投标人中标后一经发现有以下行为之一，并给招标单位造成损失的，其中标资格将被取消，其投标保证金将予以没收；且两年内不得参与广东外语外贸大学组织的招投标活动。

1、提供虚假材料；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位；

3、与其他投标单位恶意串通；

4、中标后，无正当理由拒绝与招标单位签订合同；

5、中标单位违反法律法规，给招标单位带来损害的。

# 第四部分  评标办法与细则

评标工作应依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府招标法》以及《评标委员会和评标方法暂行规定》和地方政府关于政府招标的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。评标委员会将按照规定只对通过符合性检查的投标文件进行评价和比较。

本次招标的评标方法采用综合评分方法。具体方法及流程如下：

### 一、收标及开标

招标人按招标文件规定的时间和地点收标和开标。投标人必须派法定代表人或授权代表参加并签到。招标人负责唱出每个投标单位、投标总价、交货期以及招标人认为必要的、合适的其它内容。招标人负责做好有关记录，记录中唱出的结果由各投标人法定代表人或授权代表、监督代表签字确认。

### 二、评标

评标分两个阶段进行：投标文件资格性和符合性审查和投标文件详细评审。

1、投标文件资格性和符合性审查

1）各评委对各投标文件按照招标文件要求的响应情况进行资格性和符合性审查。资格性和符合性审查必须根据招标文件中对投标人的要求和投标文件中的响应进行。详见附件1资格性检查及符合性检查表。

2）评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清说明或者补正。

3）以书面方式进行并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

4）在评审中发现设备技术参数、性能未能达到招标文件的规定或有虚假情况时，评标委员会有权取消其评审资格。

只有在以上几个方面完全满足要求的投标才能通过资格性和符合性审查，才能进入下一阶段的详细评审，否则被淘汰。

2、投标文件详细评审

当通过符合性检查的投标人多于或等于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重、符合性检查结果，各位评委单独就每个投标人的技术状况、商务状况进行评审和比较，评出其技术评分和商务评分。将技术得分、商务得分和价格得分相加得出总分，并按总分高低排出名次（出现并列得分时，价格低者排名在前）。评标委员会依据综合得分情况推荐出第一中标侯选单位一名，第二中标侯选单位一名。当通过符合性检查的投标人少于三家时，评标委员会否决所有投标文件，提请依法重新招标。

### 三、评分标准和权重

### 1、评分标准

评委根据各通过符合性检查投标人的投标文件，并逐项列出投标文件的全部投标偏差。

评分应考虑到投标文件与招标文件之间的细微偏差。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。在详细评审时对细微偏差作不利于该投标人的量化。

（1）价格的开启、核准和评分

- 评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

  - 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 总价金额与单价金额和数量乘积不一致的，以单价金额为准，但单    价金额小数点有明显错误的除外；

  - 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

  - 招标人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评分时计入投标报价总价。

- 供货范围（包括设备和服务）缺漏项的调整，调整价格为该项目在其他有效投标中的最高报价。

- 评标委员会将按照上述修正错误的方法调整投标文件中投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

#### 2、权重分配

本次评标采用综合评分法。评分总值最高为100分，评分分值（权重）分配如下：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 45% | 25% | 30% |

① 价格评分

各有效投标人的评标价中，取最低者作为基准价，各有效投标人的价格评分统一按照下列公式计算：

价格评分=（基准价÷评标价）×价格分值

② 评标总得分及统计

将各评委的评分去掉一个最高分和一个最低分，其余评分的算术平均值即为该投标供应商的商务响应评分或服务响应评分。然后，根据比价原则评出价格评分。将商务部分评分、技术部分评分和价格评分分别相加得出评标总得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

③ 中标供应商的确定

推荐两名中标候选人。将各有效投标人按其评标总得分由高到低顺序排列（出现综合得分并列时，投标总价低的投标人名次靠前；若综合得分和投标总价都相同，由全体评委投票确定名次）。各评委对计分表校核无误后全体评委在综合评分表上签名确认。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。

3、评分细则

服务评分细则详见附件2-1  服务响应性评审表

商务评分细则详见附件2-2  商务响应性评审表

#### 四、定标和授标

1、根据评标委员会的评标结果，推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选单位，排名第二的投标人为第二中标候选单位。全体评委审核《评标报告》并签名确认。

2、综合得分排名第一的中标候选单位放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选单位为中标人。

3、评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报招标人确认，确认后由招标人与预中标人进行最终澄清及对投标人的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现预中标人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，可以取消其中标资格。

4、公布中标结果：中标人确定后，《中标结果》将公告于下列媒体：广东外语

外贸大学网站主页，招投标公告网址：http://www.gdufs.edu.cn/ztbgg.htm

5、在《中标结果公示》发布的公示期满，招标人以书面形式向中标单位发出《中标通知书》，中标人应按招标文件规定向招标人提交相应文件，并在规定时间内与业主签订合同。

6、在签订合同过程中，如发现中标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，招标人有权取消其中标资格，并将第二中标候选单位确定为中标人。

7、凡与审查、澄清、评价、比较投标有关的资料以及授标意见等内容，任何人不得向投标人及评标无关的其他人透露。本项目任何当事人应当遵守保密原则，除法律、法规另有规定外，未经招标人许可，不得泄露与本项目有关的商业秘密和业务资料。

## 评标开标时间

招投标活动时间安排表

制表日期：2017年12月

| 项目名称 | 广州市广外附设外语学校新大门、女生宿舍楼、小学生宿舍楼、8栋及艺术沙龙新增监控系统 | 联系人 | 唐老师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标人 | 广东外语外贸大学 | 电 话 | 362017135 |
| 程 序 | 计 划 时 间 | 地 点 |
| 发售招标文件 | 2017年12月18日～2017年12月22日 工作日9:30至17:00 | 广东外语外贸大学后勤综合楼招标中心420室 |
| 现场勘察 | 自行勘察（工作日9:00至17:00） | 广州市广外附设外语学校 |
| 递交投标书 | 2018年1月3日 9:00-9:30 | 广东外语外贸大学后勤综合楼招标中心422室 |
| 开启技术、 经济标书 | 2018年1月3日 9:30 | 广东外语外贸大学后勤综合楼招标中心422室 |
| 评标和定标 | 2018年1月3日 10:00-12:00 | 广东外语外贸大学后勤综合楼招标中心422室 |

### 五.附件

本评标文件包括以下评标过程中所需文件附件：

附件1    资格性检查及符合性检查表

附件2-1  服务响应性评审表

附件2-2  商务响应性评审表

# 附表一：资格性和符合性审查表

资格性和符合性审查表

| 审查项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 资格性审查 | 与投标邀请函中投标供应商资格要求一致 |
| 不能通过资格性审查的投标供应商，不需进行以下内容的审查。 |
| 符合性审查 | 1.在经营范围内报价，投标（报价）总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算或超过采购预算而采购人能支付的；若报价明显低于其成本，投标供应商应能做出合理说明。 |
|  | 2.对标的货物的关键、主要设备没有报价漏项。 |
|  | 3.按要求缴纳了投标保证金。 |
|  | 4.采购文件中不允许采购进口产品，未以进口产品投标。 |
|  | 5.提交投标函。投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求密封、签署、盖章。 |
|  | 6.法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 |
|  | 7.没有其他未实质性响应文件要求的。 |
|  | 8.投标有效期为投标截止日起90天。 |
|  | 9.商务文本已提交（无重大偏离或保留）。 |
|  | 10.“★”号条款满足招标文件要求。 |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

3. 汇总时出现不同意见的，评委会按简单多数原则表决决定。

4. 如果评标委员会发现投标供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标供应商作书面说明并提供相关证明材料。

# 附表二：技术评审表

技术评审表

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应程度及可靠性 | 主要技术参数的优越性、成熟性 | 20 | 带▲项的技术参数及要求有负偏离的，每一项扣3分，扣完为止。 不带▲项的技术参数及要求有负偏离的，每一项扣2分，扣完为止 |
| 2 | 整体系统技术方案 | 整体方案情况 | 4 | 横向比较各投标人方案的完整性、合理性、适应用户需求程度，优4分，良2分，一般1分，无0分。 |
| 3 | 设备及制造商可靠性 | 设备可靠性及制造商的行业信誉等 | 5 | 根据设备的可靠性及制造商的行业信誉等，由评委对各投标人进行比较、评议，优5分，良3分，一般1分，无0分。 |
| 4 | 技术、服务及执行方案 | 针对本项目的各项详细方案 | 5 | 根据方案的可行性、细致程度、具体程度等，由评委对各投标人进行比较、评议，优5分，良3分，一般1分，无0分。 |
| 5 | 设备及制造商相关证明文件 | 提供主要设备的售后服务承诺函、厂家产品技术参数确认函 | 8 | 投标时提供所投（监控设备、交换机）产品的原厂商售后服务承诺函，厂家产品技术参数确认函情况；二者同时提供算一份，每份得4分，最高得8分，未按要求提供的不得分。 |
| 6 | 售后服务 | 售后服务的承诺 | 3 | 优于招标文件要求（3分） | 满足招标文件要求（2分） | 未能满足招标文件要求（0分） |

# 附表三：商务评审表

商务评审表

| 序号 | 评审内容 | 评分细则 | 分值（25） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本项目项目经理的资质，提供资质证明复印件。 | 信息系统项目管理师（高级）证书 PMP证书 硕士证书 ITSS IT服务项目经理 提供项目经理在本项目投标截止日之前六个月以内在项目所在地缴纳社保的 《投保单》或《社会保险参保人员证明》）每一项1分；满分4分。 | 4 |
| 2 | 本项目主要技术管理人员资质情况，提供资质证明复印件。并提供以上人员在本公司任职的外部材料（如加盖政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月以内的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等）复印件。 | 投入本项目的技术人员及维护人员中具有信息系统项目管理师或系统集成项目管理工程师，每个0.5分。（一个人具有多个证书只按一个证书计算）。本项最高2分。 投入本项目的技术人员及维护人员中具有所投监控原厂商工程师证。每个1分，本项最高1分。 | 3 |
| 3 | 企业信誉（证明材料） | 具有银行出具的AAA等级资信证明； 具有AAA级信用企业证书； 具有AAA级重合同守信用企业证书； 每个1分，本项最高3分。 | 3 |
| 4 | 投标人资质证书 | 1、具有电子与智能化工程专业承包二级或以上资质证书 2、具有高新技术企业认证证书； 3、具有软件企业认定证书及CMMI 3证书；； 4、具有ISO9001质量体系证书、GB/T 28001-2011/OHSAS18001:2007职业健康安全体系证书； 5、具有GB/T 24001-2004/ISO 14001:2004环境管理体系证书、具有GB/T22080-2016/ISO/IEC27001:2013信息安全管理体系证书； （提供复印件盖公章） 本项评分最高5分。少一个证扣1分。 | 5 |
| 5 | 投标人的财务状况 | 综合评价优胜(1.5-2分) 综合评价次之(1-1.5分) 综合评价差或无提供财务报表(0-1分) 以2016年年度财务报表，审计报告、资产负债表、损益表为准 | 2 |
| 6 | 同类项目业绩经验 | 投标人2014年以来具有同类系统集成项目建设经验（单个项目合同金额40万元或以上），每份合同1分，此处最高8分。（要求提供合同及中标通知书复印件为准）。 | 8 |

# 第五部分 投标文件格式

目  录

1.自查表

2.报价表

3.投标函

4.资格证明文件

5．服务响应表

6．拟任执行项目人员情况一览表

7．承接同类项目情况一览表

8．服务方案

9．其他重要事项说明及承诺

10.唱标信封（独立封装）

投标文件

（正本/副本）

采购项目名称：

采购项目编号：

投标供应商名称：

日期：             年      月      日

## 自查表

#### 1.1资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 （详见《资格性和符合性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 符合性审查 |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标供应商有效性审核的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！投标供应商根据自查结论在对应的□打“√”。

#### 1.2服务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标供应商应根据《服务评审表》的各项内容填写此表。

#### 1.3商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标供应商应根据《商务评审表》的各项内容填写此表。

## 报价表

#### 2.1	报价一览表

采购项目名称：　……采购项目           采购项目编号：　       … …

| 分项 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 维保报价 |  |
| 服务期 |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ ） |

注：1.此表总报价是所有需采购人支付的金额总数，包括《用户需求书》要求的全部内容。

2.投标报价应为投标人完成本项目全部内容所需费用的含税价（包括但不限于人工、保险、伴随服务、拟投入工具及材料、各类税费以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用），所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

报价供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

# 附件：3

# 投 标 报 价 表

项目名称：

项目编号：

- 服务内容 ：

| 序号 | 设备或系统名称 | 单位 | 数量 | 维保单价（元/年） | 维保金额小计（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 维保金额合计 (小写) |  |
|  | 维保金额合计 (大写) |  |

- 合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）。

投标人名称:（盖章）

投标人代表签名：

注：1、所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。

2、投标总价应为各分项价格之和。

3.投标函

投 标 函

致：广东外语外贸大学

为响应你方组织的  ……采购项目  的招标[采购项目编号为：  　……  ，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的  ……采购项目  货物及相关服务的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

在此提交的投标文件，正本一份，副本叁份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的相关服务的投标总价详见《报价一览表》。

（二）本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为   （制造商或代理商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、集中采购机构的投标商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（九）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地    址：                             .邮政编码：                          .

电    话：                             .传    真：

代表姓名：                             .职    务：                          .

投标供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标供应商名称（盖章）：             日    期：     年     月     日

4.资格证明

#### 4.1	营业执照副本（复印件）

#### 4.2	法定代表人证明书

（投标供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：            年龄：       身份证号码：_________

注册号码：                  企业类型：____________________ 经营范围：                                                            。

投标供应商（盖章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

#### 4.3	法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：广东外语外贸大学

本授权书声明：           是注册于        （国家或地区）   的      （投标供应商名称）     的法定代表人，现任        职务，有效证件号码：                            。现授权    （姓名、职务）    作为我公司的全权代理人，就     ……采购项目   采购[采购项目编号为    ……    ]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

投标供应商（盖章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

被授权人（签字或盖章）：

职       务：

#### 4.4	资格性审查要求的其他资质证明文件

1.……

2.……

3.……

5. 服务响应表

| 序号 | 规格/要求 | 响应服务 (投标供应商应按响应货物/服务实际数据填写，不能照抄要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：请在响应情况中描述完全响应或者不响应，如有差异请在偏离内容里面加以描述。

6.拟任执行项目人员情况一览表

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的 同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

备注:根据评审要求提供相应资料.

7.承接同类项目情况一览表

| 序号 | 业主名称 | 项目内容 | 合同总价 | 完成时间 | 业主联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注:请附上相关合同复印件,否则该项业绩无效.

8.服务方案

格式自定

9. 其它重要事项说明及承诺 （如有，请扼要叙述

10. 唱标信封（独立封装）

将下列内容单独密封装入“唱标信封”。《报价一览表》(从投标文件正本中复印并盖章)

第六部分　合同书格式

合　同　书

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲　　方：

电　　话：　　　　　　　　传　　真：　　　　　　　　地　　址：

乙　　方：

电　　话：　　　　　　　　传　　真：　　　　　　　　地　　址：

项目名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　采购编号：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ ； 大写： |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

- 合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

- 设备要求

货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 交货期、交货方式及交货地点

1.	交货期：

2.	交货方式：

3.	交货地点：

- 付款方式

由甲方按下列程序在        内付款：

1.	预付款：签订合同后，支付合同总价的      %。

2.	设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付至合同金额的      %，同时无息退还乙方的合同履约保证金。

3.	从验收合格之日起，正常使用     个月后，支付合同总价的    ％。

- 质保期及售后服务要求

1.	本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身(免费/有偿)维修保养服务。

2.	质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.	对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

- 安装与调试

1.	乙方必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

- 验收：

1.	交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2.	进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3.	货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4.	乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5.	甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

- 违约责任与赔偿损失

1.	乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2.	乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.	甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4.	其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

- 争议的解决

- 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

- 不可抗力

1.	任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 税费

1.	在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

- 其它

1.	本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.	在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.	如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.	除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 合同生效

1.	本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.	合同一式    份。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：

代表：	代表：

签定地点：

签定日期：　　　年　　月　　日	签定日期：　　　年　　月　　日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：