广东外语外贸大学北校区

低压供配电设备更新及相关服务采购项目（重招）

招

标

文

件

项目编号：GWZB2018-18A

招 标 人：广东外语外贸大学

二〇一八年六月

## 总目录

第一部分　投标邀请函

第二部分　用户需求书

第三部分　投标方须知

第四部分　开标、评标、定标

第五部分　合同书格式

第六部分　投标文件格式

## 第一部分　投标邀请函

广东外语外贸大学（招标人）根据《广东外语外贸大学物资设备采购管理办法》，就北校区低压供配电设备更换项目进行公开招标，欢迎符合资格条件投标人投标:

- 项目编号：GWZB2018-18A

- 项目名称：广东外语外贸大学北校区低压供配电设备更新及相关服务采购项目(重招)

三、项目预算：39.6万元

四、项目内容及需求：(内容、要求、地点)

招标品种及数量:见下表

| 序号 | 名称 | 规格型号、参数 | 数量 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断路器（抽出式） | 1.额定电流1250A 2.额定极限短路分断能力50KA 3.电动蓄能 4.控制电压AC220V | 2台 | 西门子、施耐德、ABB等品牌 | 包含产品采购、运输、安装、调试、使用和维护培训、售后服务等。 |
| 2 | 不锈钢室外防水配电箱 | 1.规格型号：详见电箱图 2.材质：304不锈钢板 3.厚度：箱体厚度1.5mm、门板2.0mm 4.防水等级：IP54或以上 5.按图纸配齐电气元件 | 15台 | 箱体配套的主要设备，可以参照图纸标注的品牌、制造商，也可以根据实际另选同等或高于该标准的品牌 |  |
| 3 | 室内低压配电柜 | 1.规格型号：详见电箱图 2.材质：静电喷涂钢板 3.厚度：箱体厚度1.5mm、门板2.0mm 4.按图纸配齐电气元件 | 2台 | 箱体配套的主要设备，可以参照图纸标注的品牌、制造商，也可以根据实际另选同等或高于该标准的品牌 |  |

五、项目地点：广东外语外贸大学白云山校区内（按照招标人指定地点交货和安装）。

六、投标人资格要求

(一)投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织 ；

（三）投标人应具备国家能源局或其机构颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》承装、承修类五级或以上级别资质（提交证书复印件并加盖投标人公章）；

（四）投标人应具有建设主管部门颁发有效的《安全生产许可证》;

(五)、已报名并获取本项目招标文件的；

（六）、本项目不接受联合体投标。

七、获取招标文件的时间、地点及方式

（一）获取招标文件时间：2018年6月20日～2018年6月26日，9时～17时（工作日）

（二）获取招标文件地点：广州市白云区白云大道北2号广东外语外贸大学后勤综合楼420室招标中心

（三）获取招标文件方式：自行前往购买。投标申请人报名时须提交的资料：法人营业执照副本复印件；资质证书复印件，法人授权书原件(加盖公章及加盖法人代表印章或签名)。（复印件须加盖单位公章）

招标文件售价：人民币150元/套（售后不退）

八、投标截止时间、开标时间及地点

（一）投标截止及开标时间：2018年7月11日，9：30（北京时间）

（二）递交投标文件及开标地点：广州市白云区白云大道北2号广东外语外贸大学后勤综合楼四楼422电子评标室

九、招标机构的名称、地址和联系方式

（一）招标人名称：广东外语外贸大学

（二）地      址：广州市白云区白云大道北2号

（三）联系 电话：020-36207135

（四）联 系 人： 唐老师

广东外语外贸大学招标中心

2018年6月14日

## 第二部分　用户需求书

一、项目描述

### 广东外语外贸大学北校区部分供配电设备使用年限已久，设备老化情况严重，存在很大用电安全隐患。近年，北校区因供配电设备老化引起的各种用电、停电故障，严重影响了学校教学和生活，为此更新北校区六教与学生区低压电房2台故障断路器、东区低压电房更换2套低压配电柜和北校区教工住宅15套室外配电箱更换为不锈钢室外防水配电箱。

### 二、项目内容

招标品种及数量:见下表

| 序号 | 名称 | 规格型号、参数 | 数量 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断路器（抽出式） | 1.额定电流1250A 2.额定极限短路分断能力50KA 3.电动蓄能 4.控制电压AC220V | 2台 | 西门子、施耐德、ABB等品牌 | 包含产品采购、运输、安装、调试、使用和维护培训、售后服务等。 |
| 2 | 不锈钢室外防水配电箱 | 1.规格型号：详见电箱图 2.材质：304不锈钢板 3.厚度：箱体厚度1.5mm、门板2.0mm 4.防水等级：IP54或以上 5.按图纸配齐电气元件 | 15台 | 箱体配套的主要设备，可以参照图纸标注的品牌、制造商，也可以根据实际另选同等或高于该标准的品牌 |  |
| 3 | 室内低压配电柜 | 1.规格型号：详见电箱图 2.材质：静电喷涂钢板 3.厚度：箱体厚度1.5mm、门板2.0mm 4.按图纸配齐电气元件 | 2台 | 箱体配套的主要设备，可以参照图纸标注的品牌、制造商，也可以根据实际另选同等或高于该标准的品牌 |  |

### 三、交货地点：广州市白云大道北2号广东外语外贸大学北校区内（按照招标人指定地点交货和安装）。

### 四、产品报价：包括（但不限于）产品采购及运输、设计、加工、制造、检验、安装、调试和安装前拆除原有旧设备、设施涉及到的所有费用等。

### 五、 依据及标准规范

### 更新设备项目的施工应按最新标准与规范（包括但不限于以下标准与规范）进行设计、加工、制造、检验、安装、调试：

### 1）GB50254-96《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》

### 2）GB50171-92《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》

### 六、  技术要求

### 1. 总体要求

### 1.1投标人必须严格遵照国家和行业现行的设计、制造标准和规范要求，保证所提供的设备质量和性能符合国家相关标准。

### 1.2中标人应充分考虑设备工作环境的特殊性，在现场设备安装时符合相应的防雷、防潮要求，以确保设备和相关系统的安全、可靠。

### ▲1.3中标人须根据本技术要求，完成设备的选型采购、设计、生产制造、检验运输、成品移交、现场安装和根据实际需要的现场改造、设备调试、操作使用和维护培训、售后服务等工作，并向招标人移交所有的技术资料，投标人报价应包含上述全部内容，投标人漏报的单价或单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向招标人收取任何费用。

### ▲1.4投标人应仔细、认真查勘现场，必须综合考虑现场施工条件（如断路器的安装尺寸是否与原预留尺寸匹配，如不匹配则需现场加工、改造等解决措施），保质保量的完成设备更换工作。

### 1.5中标人应向招标人提供设备及主要材料的相关说明和合格证、产品检验证明等资料。

### 1.6中标人的工作人员在作业期间造成安全事故的由中标人承担一切责任，并赔偿因此对招标人产生的经济损失，其他安全事故根据相关部门的鉴定，承担相应的责任。

### 1.7中标人投入本项目的所有人员（含管理人员及作业人员等）的一切费用均包含在投标报价内，上述人员若发生与中标人的劳动争议均由中标人自己承担，招标人无连带关系和责任。

### 1.8中标人负责拆除本项目原有设备、设施，拆卸下来的设备、设施必须全部交还招标人统一处置，不得擅自处理。

### 1.9中标人工作人员作业时，必须事先通知招标人供电设施主管部门并获得同意，且必须在操作现场放置醒目的标牌提示或张贴告示通知。

### 1.10中标人提供产品和服务所需的设备、资料、技术或其他任何一部分，招标人享用不受限制的无偿使用权，不会因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律或经济纠纷。

### 2.专业技术要求

### 投标人承担现场设备拆除、安装和调试等工作，且应按国家相关规定、标准执行，对投标人的安装施工和相关要求如下：

### ▲2.1北校区六教楼低压电房与学生区低压电房，有2台故障断路器需要更换，两台新更换的断路器规格型号和参数均需要满足如下要求：

### 断路器（抽出式）：额定电流1250A 、额定极限短路分断能力50KA、电动蓄能、控制电压AC220V 。

### ▲2.2北校区教工住宅（104/105栋、98栋、91栋、89栋、79栋、71栋、62栋、43栋、38栋、22栋、保卫处等）有15套室外配电箱需要更换为不锈钢配电箱，其箱体材质要满足304不锈钢标准，防水等级要满足IP54或以上级别，箱体不锈钢板厚度1.5mm（箱门板厚度2.0mm）,配套高级柜门锁，并按图纸配齐箱体电气元件；

### ▲2.3北校区东区低压电房原有的2套破旧配电柜需要更新，新电柜箱体采用静电喷涂钢板，箱体板面厚度1.5mm（箱门板厚度2.0mm）,配套高级柜门锁，并按图纸配齐箱体电气元件；

### 2.4所有带有接地要求、标志的设备必须可靠连接地线；

### 2.5与接线端子相连的线耳需采用“Ｏ”型线耳；

### ▲2.6设备安装过程中所有与设备施工相关的工作（如设备基座、管路固定、开洞、开孔、与相关专业的接口协调等）均由中标人承担和协调；

### 2.7安装设备的液路、气路、电路等，以及操作使用标识标记应清楚、简洁明了，防止产生误操作、误动作；

### 2.8制定设备调试细则、调试计划、安全措施、应急预案等调试组织文件；

### 2.9提供设备试运行记录、工程验收报告及记录；

### 2.10编制设备操作使用说明书、维修手册，完成操作维护人员培训工作。

### 3.其他要求

### 3.1  设备运输

### 中标人负责所有设备运输及保险、设备卸货、安装。应根据设备特点，制定合理的运输、吊装方案，确保运输和安装过程的安全可靠。

### 3.2  质量保证期及售后服务要求

### ▲设备的质量保证期为竣工验收后24个月。在质保期内，中标人应确保所提供设备满足本文件的技术要求；如果中标人提供的设备存在质量问题，应无条件地予以更换，其所发生的一切费用由中标人支付，因质量问题返修及调换后的设备质量保证期从再次投入使用之日起24个月。

### 在质量保证期后，如果中标人提供的设备存在质量或技术问题，应无条件地为招标人予以技术支持。如果须要更换零部件，中标人需给予积极的支持，并提供合理和优惠的价格。

### 设备运行、维护、检修中，需要的零部件详细图纸，中标人应无条件地提供。

### 3.3人员培训要求

### 设备竣工移交前，中标人免费为有关人员开展操作和维护培训工作。

### 3.4 设备验收要求

### 工程竣工并完成设备调试和验收资料齐备后，中标人提出验收申请并由招标人主管部门组织验收工作，中标人参加并对设备性能和安全负责。

### 中标人参加验收人员应能代表中标人回复工程相关问题，而且还必须有足够能力处理现场出现的相关技术问题。

### 七、支付方式

签订合同后十五天内，甲方支付合同总价的30%作为预付款；项目建设完成并通过验收后，甲方支付合同总价的70%，同时乙方支付合同总价的5%给甲方作为质保金，在安装验收合格壹年后且质保验收合格后十五天内甲方无息退还乙方。

## 第三部分　投标人须知

  - 投标费用说明

1. 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，

招标人均无义务和责任承担这些费用。

  - 投标文件

2. 投标文件的构成

2.1 投标文件由下列文件以及在招标过程中发出的澄清更正文件组成：

1)	投标邀请函

2)	用户需求书

3)	投标人须知

4）	开标、评标、定标

5)	合同书格式

6)	投标文件格式

7)	在竞标过程中由招标人发出的澄清更正文件等

3. 投标文件的澄清更正

3.1 招标人对投标文件进行必要的澄清更正的，于投标截止时间的15天前在广东外语外贸大学网站主页“招标公告栏”(网址：http://www.gdufs.edu.cn/ztbgg.htm)上发布公告，并通知所有报名的投标人，投标人在收到澄清更正通知后应按要求以书面形式（加盖单位公章，传真有效）予以确认，该澄清更正的内容为投标文件的组成部分；澄清更正不足15天的，招标人在征得当时已报名的投标人同意并书面确认（加盖单位公章，传真有效）后，可不改变投标截止时间。

3.2根据竞标的具体情况，招标人可延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间3天前，将变更时间在广东外语外贸大学网站主页“招标公告栏”上发布公告，并通知所有的投标人。

  - 投标文件的编制和数量

4. 投标文件编制

4.1 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标供应商承担。

4.2 投标人应认真阅读、并充分理解投标文件的全部内容，并应完整、真实、准确的填写投标文件中规定的所有内容。投标人没有按照投标文件要求提交全部资料，或者投标没有对投标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

4.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标人监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

4.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供投标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

5. 投标报价及计量

5.1 投标人所提供的部件和服务均应以人民币报价。

5.2 除非投标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与招标人的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

6、 投标文件的数量和签署

6.1 投标人应编制投标文件正本一份和副本二份（电子光盘1张），投标文件的副本可采用正本的复印件（加盖投标人公章）。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

6.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

6.4 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

7. 投标文件的密封和标记

7.1 投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

7.2 为方便开标时唱标，投标人应按照《投标文件格式》的要求制作《唱标

信封》并独立封装。

8.3 信封或外包装上应当注明招标项目名称、招标项目编号和“在（投标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

8.4 如果未按要求密封和标记，招标人将拒收该投标文件。

  - 投标文件的递交

9. 投标文件的递交

9.1所有投标文件应在投标截止时间前送达开标地点。

9.2 招标人将拒绝以下情况的投标文件：

1）	未按要求密封的；

2）	迟于投标截止时间递交的。

9.3 招标人不接受邮寄、电报、电话、传真方式投标。

10. 投标文件的修改和撤回

10.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

10.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知招标人。

10.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

  - 开标、评标、定标

见投标文件第四部分

  - 询问、质疑、投诉

11. 询问

投标人对投标文件、竞标过程和中标结果有疑问的，可以向招标人提出询问，招标人将及时做出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“招标人、招标人的名称、地址和联系方式”。

12.质疑

投标人认为投标文件、竞标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向招标人书面提出质疑，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑；招标人在收到投标人的书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

  - 合同的订立和履行

招标人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按投标文件要求和中标人投标文件承诺签订合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

  - 适用法律

招标人及投标人的一切招标投标活动均适用《政府招标法》及其配套的法规、规章、政策。

  - 投标保证金

本项目的投标保证金：7000元（支票），收款人：广东外语外贸大学。由各投标人在递交投标书时向招标人缴交，投标活动结束后由招标人予以退还（不计利息）。投标人与交款人名称必须一致，非投标人缴纳的投标保证金无效。中标人无正当理由，不得拖延或拒绝与建设单位签订合同，否则投标保证金不予退还。

  - 付款方式

签订合同后十五天内，甲方支付合同总价的30%作为预付款；项目建设完成并通过验收后，甲方支付合同总价的70%，同时乙方支付合同总价的5%给甲方作为质保金，在安装验收合格壹年后且质保验收合格后十五天内甲方无息退还乙方。

## 第四部分　开标、评标、定标

一、	开标

1. 招标人在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。

2.开标时，由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标供应商名称、《报价一览表》内容。未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

3. 招标人做好开标记录，开标记录由各投标供应商代表签字确认。

二、	评标委员会

4.本次招标依法组建评标委员会。

5.评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标供应商。

6.在评标期间，为方便对投标文件进行审核、评估和对比，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做出必要的书面澄清说明，但该澄清说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.如有必要，评标委员会将书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、

微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，这些修正不应影响评标的公平公正。

三、	评标方法、步骤及标准

8.本次评标采用综合评分法。

9.资格性和符合性审查

9.1评标委员会根据《资格性和符合性审查表》（附表一）内容逐条对投标文件的资格性和符合性进行评审，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

9.2	只有全部满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。对投标有效性认定意见不一致的，评标委员会按简单多数原则表决决定。无效投标不能进入技术、商务及价格评审。

9.3	评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

10.	技术及价格评审

10.1	评分总值最高为100分，评分分值（权重）分配如下：

| 评估因素 | 技术 | 商务 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权 重 | 50 | 20 | 30 |

10.2	技术评审

技术评分项明细及各单项所占权重详见附表二：《技术评审表》。

10.3	商务评审

商务评分项明细及各单项所占权重详见附表三：《商务评审表》。

10.4价格评审

10.4.1投标报价错误的处理原则：

- 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算汇总金额不一致的

- 以单价计算汇总金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

2）	对投标货物的关键、主要内容，投标供应商报价漏项的，作非实质性响应投标处理；

3）	对投标货物的非关键、非主要内容，投标供应商报价漏项的，评标时将要求漏项的投标供应商予以澄清，但该澄清不作为评标的依据；评标委员会将以其它投标供应商对应项的最高投标报价补充计入其评标价；

4）	对非关键、非主要内容的费用，如果投标供应商是另行单独报价的，评标时也相应另行计入其评标价；

5）	对数量的评审，以第二部分《用户需求书》所明示数量为准；《用户需求书》未明示的，由评标委员会以其专业知识判断，必要时参考投标供应商的澄清文件决定；

6）	本条款中多种处理原则所产生的结果不一致的，以最高的修正价作为核实价。

10.4.2 计算价格评分：

各有效投标人的评标价中，取最低者作为基准价，各有效投标人的价格评分统一按照下列公式计算：   价格评分=（基准价÷评标价）×价格分值

10.5	评标总得分及统计：将各评委的评分的算术平均值即为该投标供应商的技术评分。然后，根据比价原则评出价格评分。将技术评分、商务评分和价格评分分别乘以权重并相加得出评标总得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

11	定标：

11.1中标供应商的确定:推荐两名中标候选人。将各有效投标供应商按其评标总得分由高到低顺序排列（出现综合得分并列时，投标总价低的投标人名次靠前；若综合得分和投标总价都相同，由全体评委投票确定名次）。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人。

11.2	中标价的确定：中标价以开标时公开唱读额为准；如有缺项、漏项，视为已包含在中标价中。

11.3	根据评标委员会的评标结果，招标人依法确定中标供应商。

12.	发布中标结果

12.1招标人将在下列媒体公告中标结果：广东外语外贸大学网站主页，

招投标公告网址：http://www.gdufs.edu.cn/ztbgg.htm

12.2在《中标结果公示》发布的公示期满，招标人以书面形式向中标供应商发出《中标通知书》，中标供应商应以书面形式回复，确认收到。

12.3《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

招投标活动时间安排表

制表日期：2018年6月

| 项目名称 | 广东外语外贸大学北校区低压供配电设备更新及相关服务采购项目 | 联系人 | 唐老师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 广东外语外贸大学 | 电 话 | 020-36207135 |
| 程 序 | 计 划 时 间 | 地 点 |
| 发售招标文件 | 2018年6月20-2018年6月26日 | 广东外语外贸大学后勤综合楼招标中心420 |
| 现场勘察 | 2018年6月28日，上午9：00，集中安排现场勘察，除此时间不另外安排勘察。 | 广州市白云大道北2号广东外语外贸大学工程服务部二楼会议室 |
| 递交投标文件 | 2018年7月11日8:30-9:30（北京时间） | 广东外语外贸大学后勤综合楼422电子评标室 |
| 开启投标文件 | 2018年7月11日9:30（北京时间） | 广东外语外贸大学后勤综合楼422电子评标室 |
| 评审 | 2018年7月11日10:00-12:00（北京时间） | 广东外语外贸大学后勤综合楼422电子评标室 |

附表一、

资格性审查

| 审查项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 资格性 审查 | 1、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 |
|  | 2、投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织 ； |
|  | 3、投标人应具备国家能源局或其机构颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》承装、承修类五级或以上级别资质（提交证书复印件并加盖投标人公章）； |
|  | 4、投标人应具有建设主管部门颁发有效的《安全生产许可证》（提交证书复印件并加盖投标人公章）； |
|  | 5、本项目不接受联合体投标，不得转包； |
|  | 6、已登记报名并获取本项目采购文件。 |

符合性审查

| 审查项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 符合性 审查 | 1.投标报价是固定且唯一的。 |
|  | 2.投标报价不超过采购预算（最高限价）。 |
|  | 3.投标有效期为投标截止日起90天。 |
|  | 4. 按照招标文件的规定提交保证金。 |
|  | 5. 投标文件内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。 |
|  | 6．法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章。 |
|  | 7.无招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款。 |
|  | 8. 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的 |
|  | 9.符合法律、法规规定的其他实质性要求的。 |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

3. 汇总时出现不同意见的，评委会按简单多数原则表决决定。

4. 如果评标委员会发现投标供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标供应商作书面说明并提供相关证明材料。

附表二、

技术评审表

| 序号 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人对用户需求的响应情况 | 完全满足招标文件要求的满分，其中如有1项不满足的扣1分，“▲”指标一项不满足扣5分，扣完为止。 | 30 |
| 2 | 本项目实施技术方案 | 横向对比实施方案内容是否详细、完整、合理和可操作性：优（10分）、良（6分）、合格（4分）、差（0分） | 10 |
| 3 | 本项目售后服务方案 | 横向对比售后方案内容是否详细、完整、合理和可操作性：优（10分）、良（6分）、合格（4分）、差（0分） | 10 |
| 合计 | 50 |

附表三、

商务评审表

| 序号 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力情况 | 在满足招标文件要求的基础上，横向对比投标人资质：优（10分），良（5分）、合格（3分）。 | 10 |
| 2 | 同类型项目业绩 | 横向对比投标人2015年至今的电力设备安装或维修项目业绩（提供合同要点页或验收文件复印件加盖单位公章）：优（7分）、良（5分）、合格（3分）、差（0分） | 7 |
| 3 | 企业信誉 | 具备工商部门颁发守合同重信用荣誉证书的，连续3年获得的得1分，每增加1年加1分，最高3分 | 3 |
| 合计 | 20 |

注：

1、各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计总分。

2、附表二、三中如有要求提交的与评分项目相关的各类证明文件或资料，投标人未按要求提交的，该项评分为零分。

3、附表二、三中如有要求提交的与评分项目相关的各类证明文件或资料，需清晰反映相关的数据及印章等，如模糊不清无法辨别的，视为未按要求提交，该项评分为零分。

4、附表二、三要求提供的证书等证明文件，如注明有效期的，须在有效期内，否则不予得分。

## 第五部分　合同书格式

合同样本仅供参考

合　同　书

项目名称：

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

订时间：2018年  月  日

签订地点：

合  同  书

甲    方：

乙    方：

项目名称：

项目编号：

根据                  （项目名称及编号）  的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

二、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

1．本合同项下的服务指                            。

2．......

3．......

三、甲方乙方的权利和义务

详见采购项目内容

四、交货并完成安装、调试日期

五、付款方式：

六、服务要求

详见招标文件内容

七、知识产权产权归属

八、保密

九、违约责任与赔偿损失

十、争端的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，任何一方均可向乙方所在地有管辖权的人民法院起诉。

十一、不可抗力：

1.如果在各方合作期间发生不可抗力(如战争,地震,洪涝等自然灾害的原因及政府要求)致使一方不能履行或延迟履行其在本合同项下的全部或部分义务，则该遭受不可抗力的一方不承担违约责任。

2.遇上述不可抗力事件的一方，应及时将不可抗力事件情况于24小时内按照本合同第二十二条规定的方式通知对方，并在一周内提供事件详情及不能履行其在本合同项下的全部或部分义务的理由的有效文件，上述通知与文件应由事件发生地政府主管部门出具或经公证机构出具公证证明，各方应立即协商寻找合理办法，并尽一切努力减轻不可抗力的后果。

3.在不可抗力发生后及其持续期间，各方应尽其可能继续履行其在本合同项下的义务。乙方应在出现这种情况期间保护和确保工程安全，并及时通知甲方它所建议采取的措施，包括履行未受不可抗力阻止的那部分工程的任何合理的替代手段。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式    份。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

代表：                              代表：

签定地点：

签定日期：     年    月   日        签定日期：    年   月    日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

## 第六部分 投标文件格式

目录

- 资格性/资质性自查表

- 技术评审自查表

3.	报价一览表

4.	投标函

5.	资格证明文件

6.	投标文件部分

7.	实施计划

8.	唱标信封（独立封装）

注：请投标人按照以下要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

投标文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

投标单位名称：

日期：年月日

### 1. 资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 （详见《资格性和符合性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
| 符合性 审查 |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标人有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！投标人根据自查结论在对应的□打“√”。

### 2. 技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标人应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。

### 3. 报价表

3.1报价一览表

| 报价一览表 |
| --- |
| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| 投标报价（元） 大写 |  |
| 投标报价（元） 小写 |  |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。投标价格包括所有招标范围内的费用（均为含税价）。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖章）

日期：   年   月   日

3.2详细报价表

项目名称：

项目编号

| 序号 | 设备名称 | 品牌、型号 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 小 计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 大写： （ 小写： ） |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖章）

日期：   年   月   日

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

### 4、投标函

广东外语外贸大学：

依据贵方项目（项目编号：      ）项目竞标服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表                  （投标人名称、地址）提交下述文件正本1份，副本2份。

- 投标函 ；

- 资格性/资质性文件；

3. 报价文件；

在此，我方声明如下：

1.同意并接受投标文件的各项要求，遵守投标文件中的各项规定，按投标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起   天，中标人/成交人投标有效期延至合同有效期满之日。

3.我方已经详细地阅读了全部投标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解投标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人名称(公章)：

地     址：

电     话：

日     期：

### 5、资格证明文件

5.1 法定代表人授权委托书

致：广东外语外贸大学：

兹授权同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：。

授权单位：          （盖章）     法定代表人：         （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：     身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.授权权限：全权代表本公司参与上述服务项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

4.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

5.2关于资格的声明函

致：广东外语外贸大学

关于贵方招标项目名称:项目（项目编号：          号）投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供投标文件中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、 投标人具有独立承担民事责任能力并在中华人民共和国境内注册的法人或其他组

织，提供营业执照副本复印件并加盖公章。

2、提供经工商行政管理局核准登记并盖章的经营范围说明

（相关证明文件附后）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：年 月 日

### 6、投标文件部份

技术服务及执行方案

投标人应按投标文件要求的内容，对完成整个项目提出相应的实施方案。对含糊不清或欠具体明确之处，评委会可视为报价人履约能力不足或响应不全处理。组织实施方案的内容应包括：

1）对项目的理解（项目概述、目标、服务范围、甲方的义务及配合条件）

2）针对本项目的服务实施方案

3）保证项目完成的具体措施

4）报价人认为必要的其它内容

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

### 7.  实施计划

根据评审表的要求提交相应资料。

### 8.  唱标信封（独立封装）

将下列内容单独密封装入“唱标信封”：

《报价一览表》(格式见提供的附件)

# Text boxes

代理人身份证复印件