广东外语外贸大学北校区第一教学楼拆除重建项目

--基坑变形监测及主体沉降观测服务

招

标

文

件

项目编号：GWZB2019-16

招 标 人：广东外语外贸大学

二〇一九年四月

目   录

招标公告	1

报名资料一览表	4

一、工程概况：	5

二、相关要求：	5

三、工程承包方式	6

四、投标报价	6

五、监测服务工期	7

六、投标编制原则、依据及投标书要求	7

七、工程价款及结算方式	9

八、投标保证金、履约保证金：	10

九、有关合同的签订	11

十、注意事项	11

十一、对中标人的其他要求（投标时必须考虑相关费用）	11

十二、评标、定标细则、方法步骤及标准	12

附表一：资格性审查表	16

附表二 投标文件符合性审查表	17

附表三：技术评审表	18

十三、活动时间	20

十四、附件：	20

附件1:投标函及报价书	21

附件2: 工程量清单表	25

附件3 ：法定代表人证明书、法定代表人授权委托证明书	27

附件4: 投标单位一般情况表	28

附件5: 投标单位类似监测项目业绩	29

附件6: 拟投入本项目的监测人员一览表	30

附件7: 拟投入本项目的项目负责人简历表	31

附件8: 拟投入本项目的主要监测仪器设备一览表	32

附件9: 监测方案	33

附件10: 承诺书	34

附件11：施工合同	35

广东外语外贸大学北校区第一教学楼拆除重建项目--基坑变形监测及主体沉降观测服务招标公告

广东外语外贸大学（招标人）根据《广东外语外贸大学采购管理办法》及粤发改社会函[2014]591号文批准和工程建设需要，对广东外语外贸大学北校区第一教学楼拆除重建项目--基坑变形监测及主体沉降观测服务进行公开招标，选定承包人，欢迎符合资格条件的单位投标:

一、项目名称：广东外语外贸大学北校区第一教学楼拆除重建项目--基坑变形监测及主体沉降观测服务

二、项目编号：GWZB2019-16

三、项目预算：550000.00元

四、工程概况（工程地点、概况、内容、工期、造价）

（一）工程地点: 广州市白云区白云大道北2号广东外语外贸大学北校区

（二）工程概况: 本工程项目（简称：第一教学楼）为第一教学楼新建工程，框架结构，地下一层，建筑面积9584平方米，地上部分备课室为五层，教学楼为四层，建筑面积19556平方米，总建筑面积29140平方米，总建筑高度15米，跨度9米。建安费约10608万元。

（三）工程内容：基坑变形监测及主体沉降观测服务：包含但不限于基准点埋设、支护结构顶部水平位移、支护结构顶部沉降、建筑物沉降、深层水平位移（测斜）、周边地下水位、锚索应力、周边管线及道路地表沉降等埋设和监测工作，具体详见本项目的工程量清单。

注：服务范围除以上工作外，还包括：与工程所在行政区域的相关主管部门进行监测工作的协调，确保不因监测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收，投标人需在投标报价中综合考虑该项协调工作的费用。在进行监测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位等相关单位的协调工作，投标人需在投标报价中综合考虑该项协调工作的费用。

（四）工程工期: 服务周期从中标单位进场至所有服务项目完成为止，服务周期必须满足实际施工要求。进场日期以发包人通知时间为准。

（五）工程造价: 本项目招标控制价为 550000.00元（本项目不设暂列金和安全文明施工费）超过最高报价值的投标报价均按无效投标处理。

五、投标人资格要求

（一）投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（二）投标人具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营。

（三）投标人持有质量技术监督部门颁发的CMA 计量认证合格证书（认证范围至少覆盖本项目监测内容:工程监测（基坑监测）且证书需在有效期内；

（四）投标人没有处于被责令停业的状态。

（五）投标人没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内。

（六）投标人没有处于财产被接管、冻结、破产的状态。

（七）投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效；投标人已按照附件一的内容签署盖章的投标申请人声明；

（八）已报名登记并获取本次招标文件。

（九）本次采购不接受联合体投标。

六、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

（一）获取招标文件时间：2019年4月23 日～2019年 4 月29日，9时～17时（工作日）。

（二）获取招标文件地点：广州市白云区白云大道北2号广东外语外贸大学后勤综合楼420室招标中心。

（三）获取招标文件方式：自行前往购买。申请人报名时须提交的资料详见《报名提交资料一览表》（一式一份）。

（四）招标文件售价：人民币150元/套（售后不退）

七、投标截止时间、开标时间及地点

（一）投标截止及开标时间：2019年5 月17日，上午9：30时（北京时间）。

（二）递交投标文件及开标地点：广州市白云区白云大道北2号广东外语外贸大学后勤综合楼四楼422电子评标室。

八、招标机构的名称、地址和联系方式

（一）招标人名称：广东外语外贸大学

（二）地      址：广州市白云区白云大道北2号

（三）联系 电话：020-36207135

（四）联 系 人：潘老师

广东外语外贸大学招标中心

2019年4月22 日

附件一：

投标申请人声明

广州市住房和城乡建设委员会、本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加广东外语外贸大学北校区第一教学楼拆除重建项目--基坑变形监测及主体沉降观测服务投标工作，做出郑重声明：

一、本公司保证投标报名材料及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。

二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标报名截止日期前三年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在投标报名截止日期前三年内本公司没有弄虚作假骗取中标、围标串标行为。

四、本公司及其有隶属关系的机构，没有参加本项目招标文件的编写工作；本公司与本次招标的招标代理机构没有隶属关系或其他利害关系；本公司与本工程的承包单位、监理单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位没有隶属关系或其他利害关系。

五、本公司承诺，中标后严格执行安全生产相关管理规定。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。

特此声明

投标申请人（盖章）：

法定代表人（或授权委托人）（签名）：

日   期：2019年  月  日

报名资料一览表

工程名称：广东外语外贸大学北校区第一教学楼拆除重建项目--基坑变形监测及主体沉降观测服务

投标单位（盖章）

| 审核确认：招标人接收资料人员与投标申请人代表对以下报名资料共同核对，审核情况属实。 |
| --- |
| 招标人接收资料 人员签名： |  | 投标申请人的 代表签名： |  |
| 序号 | 项 目 | 内页码 | 报名提交 资料要求 | 审核情况 | 备注 |
|  |  |  |  | （此栏不需 申请人填写） |  |
| 1 | 报名公函（同以下资料装订为一本） |  | 原件 |  |  |
| 2 | 投标人法人营业执照 |  | 复印件 |  |  |
| 3 | 企业法定代表人证明书、报名代表人的法定代表人授权委托书 |  | 原件 |  |  |
| 4 | 本工程相适应的质量技术监督部门颁发的CMA计量认证合格证书（加盖单位公章） |  | 复印件 |  |  |
| 5 | 没有违反采购公告第五条投标人资格要求第4、5、6、7点要求的承诺书 （加盖单位公章） |  | 原件 |  |  |

广东外语外贸大学招标中心

2019年4月

邀 请 函

根据《中华人民共和国招标投标法》和《广东省建设工程招标投标管理条例》的有关规定，广东外语外贸大学北校区第一教学楼拆除重建项目--基坑变形监测及主体沉降观测服务已具备施工条件。现制定如下招标文件，作为各投标人编制投标文件的依据。

## 一、工程概况：

（一）项目名称：广东外语外贸大学北校区第一教学楼拆除重建项目--基坑变形监测

测服务

（二）项目编号：GWZB2019-16

（三）项目预算：550000.00 元

（四）工程概况（工程地点、概况、内容、工期、造价）

1、工程地点: 广州市白云区白云大道北2号广东外语外贸大学北校区

2、工程概况: 本工程项目（简称：第一教学楼）为第一教学楼新建工程，框架结构，地下一层，建筑面积9584平方米，地上部分备课室为五层，教学楼为四层，建筑面积19556平方米，总建筑面积29140平方米，总建筑高度15米，跨度9米。建安费约10608万元。

3、工程内容：基坑变形监测及主体沉降观测服务：包含但不限于基准点埋设、支护结构顶部水平位移、支护结构顶部沉降、建筑物沉降、深层水平位移（测斜）、周边地下水位、锚索应力、周边管线及道路地表沉降等埋设和监测工作，具体详见本项目的工程量清单。

注：服务范围除以上工作外，还包括：与工程所在行政区域的相关主管部门进行监测工作的协调，确保不因监测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收，投标人需在投标报价中综合考虑该项协调工作的费用。在进行监测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位等相关单位的协调工作，投标人需在投标报价中综合考虑该项协调工作的费用。

4、工程工期: 监测和观测服务周期从中标单位进场至所有服务项目完成为止，服务周期根据施工节点需要确定，必须满足实际施工要求。进场日期以发包人通知时间为准。

5、工程造价: 本项目招标控制价为 550000.00元（本项目不设暂列金和安全文明施工费）超过最高报价值的投标报价均按无效投标处理。

6、现场条件：现场具备开工条件。

## 二、相关要求：

- 投标人需对本项目的全部内容进行投标，任何只对其中一部分内容进行投标的被视为无效投标。

- 投标单位必须对项目的技术参数及相关条款作一一实质性投标，并详细列出投标的具体内容。未能实质性投标采购需求的，或者投标不规范，内容不完整，表述含糊不清、不确切、有歧义，按照不完全投标或者完全不投标处理；伪造、变造证明材料，构成提供虚假材料的，将导致投标无效。

- 本项目要求的技术指标中，凡标有 “★” 的地方均被视为关键的技术指标要求或性能要求，投标人必须对此做出实质性的投标。否则若有一项带 “★”的指标未投标或不满足的，将导致投标无效。

## 三、工程承包方式

承包方式：投标人按照招标文件提出的要求，采取全费用固定综合单价包干，工程量按实结算的方式。（本项目不设暂列金额及安全文明施工费）。以招标人提供的工程量清单等资料为依据，按照清单内容进行投标报价。除招标内容外，还包括与工程所在行政区域的相关主管部门进行监测工作的协调，确保不因监测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收，投标人需在投标报价中综合考虑该项协调工作的费用。以及在进行监测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位等相关单位的协调工作，投标人需在投标报价中综合考虑该项协调工作的费用。请投标人在清单综合单价中考虑，投标人也可以在提交招标文件答疑时提出、由招标人在答疑中补充列项。详见工程量清单。

## 四、投标报价

（一）投标单位的投标报价，应是监测服务合同规定范围内所提供的全部服务的费用，并以投标单位在监测服务项目工程量清单中的报价为依据。

（二）投标单位采用全费用综合单价包干的方式报价，投标报价已包括了为实施和完成本项目全部服务工作所需的人工费、材料费、机械设备费、、测点埋设和损坏修复费、各项措施费（包括但不限于安全文明施工、临水临电安装、机械设备进出场等相关费用。）、报告编写费、配合协调费、工程保险费、风险费、管理费、规费、利润、税金等所有的一切相关费用。不论实际费用有无发生，亦不论各项费用有无涨落，均不再调整。

（三）投标人必须对现场进行摸查，充分考虑到作业中可能遇到的各种风险及不可预见的情况，在报价时充分考虑包含所有防范和解决上述风险及不可预见情况而采取的技术处理或相关措施等所发生的一切费用，招标人在合同实施过程中，不另行增加任何相关费用。

（四）各投标人应充分考察项目，掌握全面的信息资料，根据自身的条件及市场行情报价。该全费用综合单价在合同实施期间应保持不变，并不因劳务、材料、机械等成本的价格变动以及工程量、时间、工程监测服务范围等的变化而改变，亦不因各种政府指导意见等的规定而予以调整。同时，丝毫不会使合同条件或条款无效或降低，亦不免除或减免投标人应合同或相关规范、规程应承担的监测和缺陷修复的相关责任。

（五）投标人应填写服务清单中标有数量的所有工程细目的综合单价和费用，投标人没有填入综合单价和合价的细目，在实施时，发包人将不予支付，并认为此细目的费用已包括在服务清单的其他细目的综合单价和费用中。

（六）投标人提供的投标文件，应当符合国家、省市相关的工程技术质量标准，满足合同约定的内容、质量要求。由于投标人原因造成增加工作量的，招标人不另外支付任何增加的费用，给招标人造成损失的，除按合同约定承担违约责任外，还应承担赔偿责任。

（七）本项目投标报价采用的币种为人民币，以元为单位，保留小数点后两位小数，第三位小数四舍五入。

（八）本项目招标控制价为550000.00 元，投标总报价不得超过招标控制价。凡高于招标控制价的投标文件将视为无效标。

## 五、监测服务工期

该监测服务工期为：监测服务周期从中标单位进场至所有服务项目完成为止，服务周期根据施工节点需要确定，必须满足实际施工要求。进场日期以发包人通知时间为准。

## 六、投标编制原则、依据及投标书要求

（一）投标文件编制的原则、依据：

1．投标文件编制的原则、依据

（1）本工程采用综合单价包干的形式，税费按国家最新标准执行。

（2）招标文件、施工图纸、工程量清单、施工现场情况、招标答疑及有关补充文件资料。

（3）投标人自身实力、施工、技术和资金能力、经营状况、市场竞争和施工过程中承受风险的能力等。

（二）投标文件形式要件（符合性要求）：

1．投标文件必须在封面上正确标以“正本”或“副本”字样。投标文件要求一式叁份（其中正本一份，副本两份，含投标文件相同的电子文件1套。

2．投标文件封面须由投标人的法定代表人或其授权委托人签名或盖章，并加盖投标人（法人）公章。

3．投标文件在封袋的封口加盖投标单位公章，并经投标单位的法定代表人或其授权委托人签名或盖章。

封袋上应注明：

“广东外语外贸大学北校区第一教学楼拆除重建项目--基坑变形监测及主体沉降观测服务”

（三）投标文件内容要求（实质性要求）：

投标单位编写的投标文件，应包括但不限于下列各项内容（按先后顺序排列装订，另外应提供同下面所有内容一致的电子文件CD-R光盘一份）：

1.投标函及报价书（附件1）；

2.法定代表人证明书及其授权委托证明书（附件3）；

3.工程量清单表（附件2）；

4.持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书且在有效期内或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照且在有效期内；

5.持有质量技术监督部门颁发的CMA计量认证合格证书（认证范围至少覆盖本项目检测内容:工程监测（基坑监测）且证书需在有效期内。

6.拟委派项目负责人职称证书；

7.投标人已按照招标公告附件一的内容签署盖章的投标申请人声明；

8.投标单位一般情况表（附件4）；

9.投标单位类似监测业绩（附件5）；

10.拟投入本项目的监测人员一览表（附件6）；

11.拟投入本项目的项目负责人简历表（附件7）；

12.拟投入本项目的主要监测仪器设备一览表（附件8）；

13.承诺书（附件10）；

14.监测方案（附件9）：根据招标人提供的图纸、技术要求及资料，以及现行的国家和地方的监测规范和文件，编制有针对性的监测技术方案；

15.投标人认为需要提交的其他资料。

（四）有下列情况之一者为无效投标文件：

1、投标文件封面未按照招标文件规定要求加盖投标单位（法人）公章，无投标单位法定代表人或其授权委托人的签名或盖章；

2、投标文件内无投标投标人法定代表人证明书，若法定代表人委托他人办理又未同时附上法定代表人授权委托证明书；

3、投标文件的关键性内容（关键性内容指招标文件中明确提出的材料规定、工期、质量标准、保修承诺、结算方式、技术要点等的文字表述）与招标文件要求不符的；对标的工程的关键、主要项目没有投标漏项的。

4、投标文件的关键性内容书写潦草难以辩清，字迹模糊不清；

5、投标文件中未按要求签字和盖章。

6、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，没有按对应格式文件签署、盖章(原件)。

7、投标文件完整编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求密封、签署、盖章。

8、在经营范围内投标，投标总金额是固定价且是唯一的，投标总金额超过最高报价值（即投标限价）的投标文件视为无效投标文件。

## 七、工程价款及结算方式

（一）结算方式

本合同结算金额为结算工程量乘以对应综合单价之和。结算工程量以经招标人确认的实际监测数量为准。本合同最终结算金额以招标人或相关部门审定为准。

（二）付款方式

1、监测费的支付为：

（1）合同签订并开始实施检测项目后一个月内，支付至合同价的30%作为预付款。

（2）到2019年11月份支付至已实施项目（按现场实际监测数量）的70%（需扣除30%预付款）。

（3）投标人按照合同要求完成所有的工作，并提交监测报告及合格的申请资料，相关结算资料和结算价经招标人或相关部门审定后15天内支付至结算金额的100％。

2、招标人付款前，投标人须提供等额合法有效增值税专用发票，因投标人未及时提供发票等原因致使招标人逾期付款的，责任由投标人承担；投标人未提供发票给招标人，招标人可以顺延付款日期。

3、履约保证金：本项目不设履约保证金。

（三）价款调整及结算方式

本工程采用综合单价包干项目：招标需求书和投标文件中工程量清单的工程内容，按本招标文件的编制依据及原则的要求包干。该单价是指完成规定计量单位工程所需人工、材料、机械、管理费、利润、并考虑本单位所能承担的风险因素等的综合总费用。此费用经招标人确认后为此子项中标单价，中标单价为结算单价，原则上不作任何调整。

A．发包人要求取消的工程，扣减该工程造价。

B. 承包人必须在收到工程变更通知后7天内向建设单位现场代表，提交变更报价；承包人如未能在规定时间内提交报价，则被视为免费提供该项服务。

C.如招标范围工程量清单表中的监测或观测点位或次数增加，中标人必须提交书面申请，写清理由，经发包人相关部门同意并批准后方可变更增加，综合单价套用原招标范围的工程量清单不变。

D．如招标范围工程量清单表外增加的点位或项目，参照本招标文件第六条相关，取费参照《广州市建设工程基坑监测、变形点监测收费项目及标准指导性意见》穗建检协【2013】12号的相关标准及国家、省、市有关计价规定编制并按照投标报价的下浮率下浮，提交书面申请及变更事由，经发包人相关部门同意并批准后方可变更增加。

## 八、投标保证金：

- 本次项目投标保证金为人民币壹万元整（支票），收款人：广东外语外贸大学。由各投标人在递交投标书时向招标人缴交，投标活动结束后由招标人予以退还（不计利息）。投标人与交款人名称必须一致，非投标人缴纳的投标保证金无效。

- 未交纳投标保证金者投标文件不予接收，投标截止时间后要求撤回投标文件或中标后拒绝签订合同者其投标保证不予退回，未中标者投标保证金在开标后五天内不计利息返还。

- 投标人如有出现下列情况，投标保证金不予退回：

①. 投标文件中提供伪造虚假材料的；

②. 投标人恶意或捏造事实对其竞争对手进行攻击的。

③. 中标人拒不签订合同的。

## 九、有关合同的签订

（一）《中标通知书》由招标人签发；

（二）中标人应在接到中标通知书5个工作日内，按照中标价、招标文件和投标文件内容，与招标人联系签订合同事宜，同时准备材料、人力等进场事宜。招标人无正当理由，不得拒绝与中标人签订合同，但招标人提供证据证明中标人有下列行为之一的，该中标无效，招标人可以不与中标人签订合同并没收其投标保证金：

1、该中标人与其他投标人串通进行投标的；

2、中标人弄虚作假骗取中标的。

（四）本工程中标通知书、本招标文件、招标答疑会纪要和中标人的投标承诺是双方签订施工合同的依据。中标人在签订合同时对上述文件如有异议，不愿遵照执行，将被取消中标资格。

## 十、注意事项

- 投标人收到本工程的招标文件等资料后，若有不清楚或疑问者，请以书面文字一式十份（电子光盘2张）在规定的答疑会前一天送达广东外语外贸大学招标中心（广东外语外贸大学后勤综合楼420）。答疑会上所作的解答和有关补充修正均以投标答疑纪要文字为准，并构成招标文件的组成部分。

- 投标截止前，对有关本项目的文件、补充说明、招标答疑、图纸的问题与答复，均以书面函件为准。

## 十一、对中标人的其他要求（投标时必须考虑相关费用）

- 中标人应严格遵守国家、省、市有关防火和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用。

- 合同约定的工程项目，中标人不得转包。否则，建设单位有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此造成的一切经济损失（包括质量、安全事故、拖延工期、增加投资等损失）由中标人负责赔偿。建设单位按工程建设程序可另行选择本工程的施工单位。

- 中标人应遵守学校的校园管理规定，在施工前到学校保卫部门办理出入证手续。

- 中标人应在施工前做好施工组织设计方案，合理安排好施工时间，在休息时间不得进行施工，避免噪音扰民。

## 十二、评标、定标细则、方法步骤及标准

根据《招标投标法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

（一）	开标

1、 招标人在《招标公告》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。

2、开标时，由投标单位或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标单位名称、《投标函》及总报价表的报价内容。未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

3、招标人做好开标记录，开标记录由各投标单位代表签字确认。

（二）	评标委员会

4、本次招标依法组建评标委员会。

5、评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标单位。

6、在评标期间，为方便对投标文件进行审核、评估和对比，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做出必要的书面澄清说明，但该澄清说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7、如有必要，评标委员会将书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、

微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，这些修正不应影响评标的公平公正。

(三)评标方法、步骤及标准

8、本次评标采用综合评分法。

9、资格性和符合性审查

9.1评标委员会根据《投标文件资格性审查表》（附表一）、《投标文件符合性审查表》（附表二）内容逐条对投标文件的资格性和符合性进行评审，审查每份投标文件是否实质上投标了招标文件的要求。

9.2	只有全部满足《投标文件资格性审查表》（附表一）、《投标文件符合性审查表》（附表二）所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。对投标有效性认定意见不一致的，评标委员会按简单多数原则表决决定。无效投标不能进入技术、商务及价格评审。

9.3	评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或招标人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

10、	技术商务及价格评审

10.1	评分总值最高为100分，技术商务及价格评分分值（权重）分配如下：

| 评估因素 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 45分 | 25分 | 30分 |

10.2	技术商务评审

技术评分项明细及各单项所占权重详见附表三：《综合评分表》）；

10.3	价格评审

商务评分项明细及各单项所占权重详见附表三：《综合评分表》

10.4	价格评审

10.4.1投标报价错误的处理原则：

1）	投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算汇总金额不一致的，以单价计算汇总金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

2）	对投标清单的关键、主要内容，投标单位报价漏项的，作非实质性投标投标处理；

3）	对投标清单的非关键、非主要内容，投标单位报价漏项的，评标时将要求漏项的投标单位予以澄清，但该澄清不作为评标的依据；评标委员会将以其它投标单位对应项的最高投标报价补充计入其评标价；

4）	对非关键、非主要内容的费用，如果投标单位是另行单独报价的，评标时也相应另行计入其评标价；

5）	对数量的评审，以招标文件及招标工程量清单所明示数量为准；招标文件及招标工程量清单未明示的，由评标委员会以其专业知识判断，必要时参考投标单位的澄清文件决定；

6）	本条款中多种处理原则所产生的结果不一致的，以最高的修正价作为核实价。

10.4.2 计算价格评分：

各有效投标人的评标价中，取最低者作为基准价，各有效投标人的价格评分统一按照下列公式计算：价格评分=（基准价÷评标价）×价格分值。。

10.5  评标总得分及统计：将技术商务评分、价格评分相加得出评标总得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

11、定标：

11.1中标单位的确定:推荐两名中标候选人。将各有效投标单位按其评标总得分由高到低顺序排列（出现综合得分并列时，投标总价低的投标人名次靠前；若综合得分和投标总价都相同，由全体评委投票确定名次）。排名第一的投标单位为第一中标候选人，排名第二的投标单位为第二中标候选人。

11.2	中标价的确定：中标价以开标时公开唱读额为准；如有缺项、漏项，视为已包含在中标价中。

11.3	根据评标委员会的评标结果，招标人依法确定1名中标单位。

12、发布中标结果

12.1招标人将在下列媒体公告中标结果：广东外语外贸大学网站主页，

招投标公告网址：http://www.gdufs.edu.cn/ztbgg.htm

12.2在《中标结果公示》发布的公示期满，招标人以书面形式向中标单位发出《中标通知书》，中标单位应以书面形式回复，确认收到。

12.3《中标通知书》是合同的一个组成部分，对招标人和中标单位具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，招标人改变中标结果，或者中标单位放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

## 附表一：投标文件资格性审查表

资格性审查表

| 审查项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 资格性审查 | 1.投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效； |
|  | 2.投标人为具有独立法人地位的企事业单位，持有在有效期内的事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照； |
|  | 3.投标人持有质量技术监督部门颁发的CMA计量认证合格证书（认证范围至少覆盖本项目监测内容:工程监测（基坑监测）且证书需在有效期内； |
|  | 5.投标人已按照招标公告附件一的内容签署盖章的投标申请人声明； |
|  | 6.投标人为非联合体投标。 |
|  | 7.在经营范围内投标，投标总金额是固定价且是唯一的，投标总金额超过最高报价值（即投标限价）的投标文件视为无效投标文件。 |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

3. 汇总时出现不同意见的，评委会按简单多数原则表决决定。

4. 如果评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标人报价，有权要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。

## 附表二 ：投标文件符合性审查表

投标文件符合性审查表

| 序号 | 投标单位 评审内容 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件所列投标人名称与投标报名时不一致； |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 不能满足完成投标项目工期的； |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件中没有有效的法定代表人证明书原件或法定代表人授权书原件； |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 投标文件未按规定的格式（指“格式一”）填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 标书异常相同（由不同单位独立编制标书时不可能存在的相同）； |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 未按招标文件的要求交纳投标担保或交纳投标担保未达到招标文件规定的额度的； |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 对同一招标项目出现两个或以上的投标报价，且没有申明哪个有效； |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 投标报价高于招标控制价的； |  |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |

注：1、每一项评审内容没有出现的打“○”,有出现的打“×”。凡出现一个“×”，结论即为“不通过”。

2、若专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则，由专家投票决定该投标人是否通过。

## 附表三：综合评分表

### 技术评审表

| 序号 | 评审项目 | 评分范围 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1、具有高级工程师（及以上）职称的得5分；工程师职称的得2分；其他不得分。 2、具有建设工程质量监督部门颁发的检测员上岗证，其上岗证所涉及的检测项目个数达13项（及以上）的，得8分；8项（及以上）的，得5分；3项（及以上）的，得1分；其他不得分。 注：检测员上岗证须包含的建筑变形测量这一项才能得分，否则不得分；提供职称证书复印件和上岗证复印件。 | 13分 |
| 2 | 技术负责人 | 1、具有高级工程师（及以上）职称的得5分；工程师职称的得2分；其他不得分。 2、具有建设工程质量监督部门颁发的检测员上岗证，其上岗证所涉及的检测项目个数达13项（及以上）的，得8分；8项（及以上）的，得5分；3项（及以上）的，得1分；其他不得分。 注：检测员上岗证须包含的建筑变形测量这一项才能得分，否则不得分；提供职称证书复印件和上岗证复印件。 | 13分 |
| 3 | 主要技术人员 | 1、具有工程师（及以上）称职，且具有建设工程质量监督部门颁发的检测员上岗证的，1人得1分，最多得6分。 2、拟配备本项目主要技术人员满10人或以上，且其中有1人须具备“注册安全工程师”的，得6分；否则不得分。注：提供职称证书和上岗证复印件。 | 12分 |
| 4 | 监测设备 | 响应供应商投入的自有设备包括但不限于全站仪、测斜仪、水准仪等。 1、设备齐全，年检合格，全部设备属于自有得7分； 2、设备较齐全，年检合格，全部设备属于自有，得4分； 3、设备基本满足要求，年检合格，全部设备属于自有，得1分； 4、设备不能满足要求或基本满足要求但设备不是全部自有，不得分。 本项目最多得7分。（需提交仪器检定证书和仪器设备购置发票等证明材料） | 7分 |
| 合计 | 45分 |

### 商务评审表

| 序号 | 评审项目 | 评分范围 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程监测业绩 | 从2014年1月1日至今独立完成过合同价不低于本项目预算的类似的监测项目，每项业绩得1分，最多得5分；若类似监测业绩为基坑深度≥10米的基坑监测项目，每项加1分，最多加5分；本项满分10分。 注：同时提供中标通知书（或技术服务合同）、监测报告（或业主完工证明）等证明材料。 | 10分 |
| 2 | 单位资信实力 | 1、企业同时为“守合同重信用企业”、全国企业征信系统“立信示范单位”、企业征信系统信用等级为“AAA级”、纳税信用等级 为“A级”、房屋安全鉴定机构能力评定等级为“甲级”，得6分；具备三项的得3分；具备二项的得1分；其余的不得分。提供证明文件复印件。 2、企业同时具备《质量管理体系认证证书》、《环境管理体系认证证书》、《职业健康安全管理体系认证证书》、“广州市科技创新小巨人企业证书”、“高新技术企业证书”的，得5分；具备四项的得3分；具备三项的得1分；其余的不得分。提供证明文件复印件。 3、投标人具有住房和城乡建设厅颁发的工程勘察专业类（岩土工程（勘察，物探测试检测监测）、工程测量）资质的得4分，没有不得分。 | 15分 |
| 合计 | 25分 |

备注：

- 类似业绩是指包含基坑监测或边坡变形监测技术服务内容的相关业绩；需同时提供中标通知书（或技术服务合同）、监测报告（或业主完工证明）等证明材料。

- 监测设备仪器要求见格式八，需提交权属证明发票和检定/校准证书等。

- 人员仅指投标人自身人员，如为集团公司的，则不含集团下属分公司，专指集团本部人员，同样下属公司也不得使用集团公司的人员。所有人员均需提供2019年1月至2019年3月的社保证明并加盖单位公章，其中缴纳社保单位需与投标单位名称必须一致，否则无效，不得分。

- 本项目的项目负责人与技术负责人不能为同一人。

## 十三、活动时间

评审活动时间安排表

制表日期：2019年4月

| 项目名称 | 广东外语外贸大学北校区第一教学楼拆除重建项目--基坑变形监测及主体沉降观测服务 | 联系人 | 潘老师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 广东外语外贸大学 | 电 话 | 020-36207135 |
| 程 序 | 计 划 时 间 | 地 点 |
| 发售招标文件 | 2019年4月 23日-2019年4月 29 日 工作日9:00时至17:00时 | 广东外语外贸大学后勤综合楼招标中心420 |
| 现场勘察 | 自行勘察（工作日9:00时至17:00时） 联系人：苏老师；联系电话：36470180、36641061 | 广东外语外贸大学北校区 |
| 递交投标文件 | 2019年5月17日 8:30时至9:30时 | 广东外语外贸大学后勤综合楼422电子评标室 |
| 开启投标文件 | 2019年5 月17日 9:30时 | 广东外语外贸大学后勤综合楼422电子评标室 |
| 评审 | 2019年5 月17日 10:00时至12:00时 | 广东外语外贸大学后勤综合楼422电子评标室 |

## 十四、附件：

(1) 投标函及报价书---（附件1）

(2) 《工程量清单表》---（附件2）

(3) 法定代表人证明书、法定代表人授权委托证明书---（附件3）

(4) 投标单位一般情况表---（附件4）

(5) 投标单位类似监测项目业绩---（附件5）

(6) 拟投入本项目的监测人员一览表---（附件6）

(7) 拟投入本项目的项目负责人简历表---（附件7）

(8) 拟投入本项目的主要监测仪器设备一览表---（附件8）

(9) 监测方案（无固定格式）---（附件9）

(10) 承诺书---（附件10）

(11) 技术服务合同---（附件11）

### 附件1:投标函及报价书

投 标 函

建设单位名称：广东外语外贸大学

招标工程名称：广东外语外贸大学北校区第一教学楼拆除重建项目--基坑变形监测及主体沉降观测服务

1.我方承诺因对投标文件的任何误解或忽略或对建设场地条件缺乏必要的了解，或不参加工程交底会而导致中标后发生的任何风险，其责任自负，不得以任何理由向建设单位提出任何索赔要求。

2.我方已收到上述招标工程所提供的一切有关招标文件、工程量清单资料，并对施工现场进行调查勘察，现根据招标文件、答疑纪要、其它相关文件的要求及工程量清单并考虑本企业自身的实力及特点，经综合研究决定，我单位愿以人民币（大写）：                     元 ；（小写）：           元投标竞投承包上述工程。

3.我单位如果中标，必定全面履行上述工程招标文件、工程量清单、其它相关文件的规定和要求，并同意与贵方签署一份基于上述文件而制定的承包合同。

4.我方承诺本工程保证如期开工，并按期验收。我单位完工后验收前保证及时清运本工程施工时所留余泥、建筑垃圾等，保证环境的整洁、干净。验收后三个月内，保证按建设单位竣工结算目录的要求提交全部结算资料。

5.我单位对招标文件及有关文件的所有条款做出完全投标的承诺。我单位中标后保证遵守广东外语外贸大学的各项管理规定，并接受建设单位委托的工程监理公司的监督管理。

6.我单位承诺：根据建设单位的要求，做好招标内容的相关工作，协调好相关关系，按质按量提交成果文件，相关协调费用包含在投标总报价中，我单位没有异议。

7.投标有效期为90天。

投标单位名称（盖法人公章）：

法人代表或授权委托人（签字或盖章）：

联 系 人：                         联系电话：

开户银行：                         帐    户：

日    期：      年    月    日

报价封面

广东外语外贸大学北校区第一教学楼拆除重建项目

--基坑变形监测及主体沉降观测服务

报  价  书

投标单位：（公章）

日期：二○一 九 年   月   日

报  价  说  明

1、在研究了招标文件的所有文件、技术资料后，我方对广东外语外贸大学北校区第一教学楼拆除重建项目--基坑变形监测及主体沉降观测服务投标的含税总报价为（人民币）小写：_________元（大写：              ），具体详见下页表。

2、本报价金额为人民币。

3、（投标人需要说明的其他内容，由投标人自行填写）

投标人：（公章）

年  月   日

总报价表

项目名称：

| 序号 | 费用名称 | 投标报价金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东外语外贸大学北校区第一教学楼拆除重建项目--基坑变形监测及主体沉降观测服务 |  | 按工程量清单计价表总金额填写 |

说明：上述基坑监测服务总费用包括为实施和完成本项目全部监测工作所需的材料费、劳务（含技术人员）费、技术服务费、监测仪器设备使用费、机械进退场费、监测所需的各项辅助工作费用、临时设施费、差旅交通费、就餐费、住宿费、交通费、措施费、管理费、利润、规费(按广州市建设项目收费标准)、税金、保险费（建筑工程一切险和第三方责任险除外）、堤围防护费、编制监测报告费、相关协调费及其他实物和技术工作收费等全部相关费用，是为完成本项目监测的全部利润等所有服务费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险，是对完成设计图纸及工程量清单约定项目技术服务的全部偿付，与监测工作相关的其它辅助工作，其相关费用已包含在相应的监测项目的报价中，不再另行计费。

投标人（盖章）：

法定代表人(或被授权人)签字或盖章：

2019年  月  日

### 附件2: 工程量清单表

广东外语外贸大学北校区第一教学楼拆除重建项目

--基坑变形监测及主体沉降观测服务工程量清单表

| 序号 | 监测项目内容 | 计费单位 | 监测数量 | 单价（元） | 单项合价（元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | a | b | d=a*b |  |
| 一 | 基坑变形监测 |
| （一） | 监测点位埋设及安装费 |
| 1.1 | 水平位移基准点埋设 | 点 | 3 |  |  |  |
| 1.2 | 沉降基准点埋设 | 点 | 3 |  |  |  |
| 1.3 | 基坑坡顶水平位点埋设 | 点 | 25 |  |  |  |
| 1.4 | 基坑坡顶沉降观测埋设 | 点 | 25 |  |  |  |
| 1.5 | 基坑地下水位孔埋设 | 孔 | 16 |  |  | 暂按10米计 |
| 1.6 | 深层水平位移（灌注桩）埋设（在灌注桩施工时埋设） | 孔 | 16 |  |  | 暂按10米计 |
| 1.7 | 锚索拉力计埋设 | 点 | 15 |  |  |  |
| 1.8 | 建筑物沉降观测点埋设 | 点 | 8 |  |  |  |
| 1.9 | 周边道路地表沉降点埋设 | 点 | 6 |  |  |  |
| 1.10 | 管线位移点埋设 | 点 | 5 |  |  |  |
| 1.11 | 小计（一）（元） |  |  |
| （二） | 监测、测试费 |
| 2.1 | 基坑坡顶水平位移观测（25个点） | 点·次 | 1875 |  |  | 暂定监测次数75次 |
| 2.2 | 基坑坡顶沉降观位移监测（25个点） | 点·次 | 1875 |  |  |  |
| 2.3 | 地下水位监测（16个点） | 孔·次 | 1200 |  |  |  |
| 2.4 | 深层水平位移（灌注桩）（16个点） | 孔·次 | 1200 |  |  |  |
| 2.5 | 锚索拉力监测（15个点） | 点·次 | 1125 |  |  |  |
| 2.6 | 建筑物沉降观测（8个点） | 点·次 | 600 |  |  |  |
| 2.7 | 周边道路地表沉降观测（6个点） | 点·次 | 450 |  |  |  |
| 2.8 | 管线位移观测（5个点） | 点·次 | 375 |  |  |  |
| 2.9 | 小计（二）（元） |  |  |
| 基坑变形监测费合计（元） |  |  |
| 二 | 主体沉降观测 |
| （一） | 主体沉降观测点埋设及安装 |  |  |  |
| 3.1 | 基准点埋设 | 点 | 3 |  |  |  |
| 3.2 | 南楼观测点埋设 | 点 | 15 |  |  |  |
| 3.3 | 北楼观测点埋设 | 点 | 13 |  |  |  |
| 3.4 | 小计（一）（元） |  |  |
| （二） | 主体沉降观测 |  |  |  |
| 3.5 | 南楼沉降观测（15点） | 点·次 | 255 |  |  | 暂定监测次数17次 |
| 3.6 | 北楼沉降观测（15点） | 点·次 | 234 |  |  | 暂定监测次数18次 |
| 3.7 | 小计（二）（元） |  |  |
| 主体沉降观测费合计（元） |  |  |
| 三 | 合计（元） |  |  |

### 附件3 ：法定代表人证明书、法定代表人授权委托证明书

法定代表人证明书

（　 ）第　号

法定代表人授权委托证明书

（　 ）第　号

备注：1. 投标书正本为法定代表人证明书和法定代表人授权委托证明书原件粘贴，副本为复印件粘贴；

2.证明书也可使用从工商管理部门购买的格式填写。

### 附件4: 投标单位一般情况表

投标单位一般情况表

| 1、简况 |
| --- |
| 单位名称 |  |
| 具备资质情况 |  |
| 证书编号 |  |
| 2、人员结构 |
| 职工总数 |  | 专业人数 |  | 中级以上职称人数 |  |
| 从事监测工作10年以上人数 |  | 从事监测工作3～10年 人数 |  |
| 3、领导人名单 |
| 职务 | 姓名 | 职称 | 从事岗位业务 |
| 4、联系方式 |
| 联系人 | 电话 | 手机 | 传真 |

注：1、联系人栏应至少填写两个人的联系方式，以便于联系；

### 附件5: 投标单位类似监测项目业绩

投标单位类似监测项目业绩

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 项目地点 | 日期 | 业主名称 | 地址 | 联系人 （联系电话） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：类似业绩是指投标人从2014年1月1日至今独立完成过合同价100万元或以上类似的监测项目，时间以监测报告（或业主完工证明）日期为准，需同时提供中标通知书（或技术服务合同）、监测报告（或业主完工证明）等证明材料。

### 附件6: 拟投入本项目的监测人员一览表

拟投入本项目的监测人员一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 拟在本项目任职 | 毕业学校/专业 | 学历 | 职称 | 从事监测工作年限 | 参加工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附件7: 拟投入本项目的项目负责人简历表

拟投入本项目的项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 出生 年月 |  | 文化程度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校 |  | 专业 |  | 毕业时间 |  |
| 技术职称 |  | 从事监测工作年限 |  | 拟在本项目担任的职务 |  |
| 监测 主要经历 | 起讫时间 | 任 职 | 工程名称 | 工作内容 |

注：1、本表后附填报人员的职称证、身份证、上岗证等证明文件复印件。

### 附件8: 拟投入本项目的主要监测仪器设备一览表

拟投入本项目的主要监测仪器设备一览表

| 序号 | 拟投入的仪器设备名称 | 制 造 厂 | 检定/校准机构 | 有效期 | 检定/校准周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：附该表所列仪器设备检定或标定证书。

### 附件9: 监测方案

监测方案

各投标人应按照招标文件的规定，结合自身的监测服务工作经验，充分考虑本工程现场的各种实际情况编制监测实施方案。

### 附件10: 承诺书

承诺书

广东外语外贸大学：

我们同意从确定本单位成为广东外语外贸大学北校区第一教学楼拆除重建项目--基坑变形监测及主体沉降观测服务中标人之日起，服务有效期内遵守本承诺书，并按此签署合同。在此期限满之前的任何时间，本承诺书一直对我们具有约束力，本公司承担以下责任：

1、不因我们的原因导致广东外语外贸大学北校区第一教学楼拆除重建项目--基坑变形监测及主体沉降观测服务工程无法通过相关验收；

2、主动积极与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和质量监督部门进行工作的协调；

3、方案满足国家、省及市的现行相关规定；

4、不得撤回本承诺书。

若在承诺有效期内我们违反上述责任中的任一条，承担由此所造成招标人损失的一切费用。

投 标 人（法人公章）：

法定代表人

或其授权委托人（签名或盖章）：

日      期：

### 附件11：技术服务合同

甲方合同编号：

乙方合同编号：

技术服务合同书

项目名称：广东外语外贸大学北校区第一教学楼拆除重建项目--基坑

变形监测服务

委托方（甲方）：广东外语外贸大学

受托方（乙方）：

签定地点：广东省广州市

签定日期： 2019年   月   日

技术服务合同书

委托方：广东外语外贸大学(以下简称甲方）

受托方：                       (以下简称乙方）

经 公开招标 确定你单位为广东外语外贸大学北校区第一教学楼拆除重建项目--基坑

变形监测服务的中标单位（中标通知书编号：                     ）

甲方委托乙方开展广东外语外贸大学北校区第一教学楼拆除重建项目第三方监测服务，双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，经双方协商，达成如下条款。

一、工程概况

（一）工程名称：

（二）工程地点: 广州市白云区白云大道北2号

（三）项目概况：本工程项目（简称：第一教学楼）为第一教学楼新建工程，框架结构，地下一层，建筑面积9584平方米，地上部分备课室为五层，教学楼为四层，建筑面积19556平方米，总建筑面积29140平方米，总建筑高度15米，跨度9米。建安费约10717万元。。

（四）资金来源：自筹资金及财政补助。

二、监测内容及监测标准：

甲方委托乙方对该项目工程基坑监测、周边道路（管线）监测、建筑沉降观测、监测等第三方监测服务。：基坑变形监测及主体沉降观测服务：包含但不限于基准点埋设、支护结构顶部水平位移、支护结构顶部沉降、建筑物沉降、深层水平位移（测斜）、周边地下水位、锚索应力、周边管线及道路地表沉降等埋设和监测工作，具体详见本项目的工程量清单。

各监测项目执行国家、省、市有关规范规程和规定以及行业现行检验标准及方法；检验批、次按国家标准及省市相关规定执行。

三、监测服务期限：

自甲方向乙方发出中标通知书之日起至乙方按合同约定时间完成合同约定的全部工作内容止。

四、甲方责任：

（一）甲方指定一名授权代表         与乙方的授权代表建立工作联系，负责本项目有关工作事项，并对双方往来文件进行签收。

（二）甲方负责向乙方提供与检服务有关的资料：全套施工图纸、设计说明及补充说明、工程资料及其它监测需用的资料。

（三）甲方负责协调乙方与相关方的关系，并应按监测有关标准要求和双方约定做好现场监测的准备工作。

（四）甲方不得以任何方式要求乙方修改监测数据出具虚假监测报告。

（五）双方签订本合同后，当工程概况中所列信息以及委托的监测项目等发生变化时，甲方应当与乙方及时办理本合同变更手续。

（六）甲方应当按合同约定及时支付相应监测费用。

（七）甲方有权对乙方未按标准要求或合同约定进行监测的行为和违法违规的行为向相关执法部门举报。

（八）由于施工单位原因造成的监测设施破坏，甲方应协调施工单位支付增加的监测费用给乙方；

五、乙方责任：

（一）为了履行监测服务，乙方应指定一名授权代表      与甲方的授权代表建立工作联系，负责监测工作期间的全面管理，并对双方往来文件进行签收。该授权代表须持有与本监测项目相适应的资格证书。

如变更授权代表应事先经甲方书面同意。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

（二）签署合同后，结合项目实际情况，向甲方委托的监理单位提交按不同阶段的需要编制的监测工作方案，方案必须满足设计文件、国家现行技术规范及相关主管部门的要求，由相关单位汇签后报质量监督部门审批备案后实施。

（三）按照合同规定及国家有关规范进行监测，对监测结果报告书的公正性、科学性、规范性、准确性、可靠性负责。

（四）提供经国家计量认可机构计量检定合格符合要求的检验设备，按监测方案频率派出专业工程技术人员现场监测。

（五）负责监测资料的整理、检验结果报告的编写及装订工作，并提交给监理单位和甲方确认。

（六）未经甲方的书面同意，乙方不得泄露与本项目监测合同有关的资料。

六、合同金额

（一）本合同暂定金额为（大写）：                （小写：￥       元）。

（二）本合同模式采用单价合同。各项综合单价包括完成对应监测项目所需发生的全部费用以及本合同明示或暗示的所有风险，结算时综合单价不作调整。本合同工程量为暂定数量，不作为结算的依据。综合单价及暂定数量详见本合同附件  。

(三)本合同新增监测项目按照以下规定执行：

1、在实施过程中，只有发生了下列情况之一或另有约定的，可作为新增项目进行计算。

（1）经甲方确认超出本合同约定承包范围的项目。

（2）经甲方同意另行委托的其他项目的监测工程。

2、新增工程综合单价的确定：

新增工程监测项目在合同中有对应综合单价的，则采用合同综合单价；若合同中没有对应综合单价的，则双方另行商定。

七、监测服务费的结算和支付方式

（一）结算方式

本合同结算金额为结算工程量乘以对应综合单价之和。结算工程量以经甲方确认的实际监测数量为准。本合同最终结算金额以甲方或相关部门审定为准。

（二）付款方式

1、监测和观测费的支付为：

（1）合同签订并开始实施检测项目后一个月内，支付至合同价的30%作为预付款。

（2）到2019年11月份支付至已实施项目（按现场实际监测数量）的70%（需扣除30%预付款）。

（3）投标人按照合同要求完成所有的工作，并提交监测报告及合格的申请资料，相关结算资料和结算价经招标人或相关部门审定后15天内支付至结算金额的100％。

2、招标人付款前，投标人须提供等额合法有效增值税专用发票，因投标人未及时提供发票等原因致使招标人逾期付款的，责任由投标人承担；投标人未提供发票给招标人，招标人可以顺延付款日期。

（三）价款调整及结算方式

本工程采用综合单价包干项目：招标需求书和投标文件中工程量清单的工程内容，按本招标文件的编制依据及原则的要求包干。该单价是指完成规定计量单位工程所需人工、材料、机械、管理费、利润、并考虑本单位所能承担的风险因素等的综合总费用。此费用经招标人确认后为此子项中标单价，中标单价为结算单价，原则上不作任何调整。

A．发包人要求取消的工程，扣减该工程造价。

B． 承包人必须在收到工程变更通知后7天内向建设单位现场代表，提交变更报价；承包人如未能在规定时间内提交报价，则被视为免费提供该项服务。

C.如招标范围工程量清单表中的监测或观测点位或次数增加，中标人必须提交书面申请，写清理由，经发包人相关部门同意并批准后方可变更增加，综合单价套用原招标范围的工程量清单不变。

D．如招标范围工程量清单表外增加的点位或项目，参照本招标文件第六条相关，取费参照《广州市建设工程基坑监测、变形点监测收费项目及标准指导性意见》穗建检协【2013】12号的相关标准及国家、省、市有关计价规定编制并按照投标报价的下浮率下浮，本项目投标下浮率为 ，提交书面申请及变更事由，经发包人相关部门同意并批准后方可变更增加。

八、保密条款及知识产权归属

（一）甲方对提供的资料和乙方提交的成果拥有知识产权和所有权。未经甲方书面同意，乙方不得将有关资料及成果向第三人转让或用于其他项目。如发生以上情况，乙方除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应相应法律责任。

（二）乙方提交的成果不得侵犯第三人的著作权，若因乙方侵犯第三方权利给甲方造成损失的，乙方承担全部赔偿责任。

（三）在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术咨询工作成果所完成的新的技术成果，归甲方所有。

（四）在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归甲方所有。

（五）未经甲方书面同意，乙方不得泄露与本项目、本工程、本合同有关的资料。

九、违约责任：

（一）若提交的监测报告书不合相关文件要求，乙方应及时采取有效措施，积极、主动地弥补过失，在合同规定时间内保证报告书能够达到要求。

（二）因为乙方原因导致监测报告信息错误、未按照约定监测依据进行监测或者监测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行监测。造成重大经济损失或工程事故时，乙方除应负法律责任外，还应赔偿甲方相应损失。

（三）在具备监测条件的情况下，乙方未按合同约定的时间到达现场，每发生一次，乙方向甲方支付违约金人民币1000元。

（四）乙方未按合同约定的时间提交各项监测成果及最终成果报告的，每逾期一日，乙方应向甲方支付逾期违约金人民币1000元，逾期超过十五日的，甲方有权单方解除合同。

（五）上述违约金、赔偿金，甲方有权在进度款或结算金额中扣除。

（六）甲方未按合同约定支付监测费用，每逾期一日，应按对应当期进度款的 万 分之三向乙方支付逾期违约金。

十、争议的解决

本合同发生争议时，甲乙双方应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，双方同意向工程所在地人民法院起诉。

十一、合同的组成文件及解释顺序

下列文件是本协议的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

(1）合同实施期间双方签订的补充协议；

(2）本合同条款及其附件；

(3）中标通知书；

(4）招标文件（包括补充、修改、澄清文件、答疑纪要等）；

(5）标准规范及有关技术文件、图纸；

(6）法律、法规及相关管理规定；

(7）投标文件及其附件；

(8）经双方认可的来往传真、电报、会议纪要等。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述约定次序在先者为准。

十二、其他

- 本合同如有未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

（二）本合同正本   份，双方各执  份；副本   份，甲方   份，乙方执   份。合同正副本具同等法律效力。自双方签字盖章之日起生效，双方履行完合同规定义务后，本合同即行终止。

附件：1、廉洁协议书

| 甲方：（盖章） | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： 法定代表人/委托代理人： （签字或盖章） | 地址： 法定代表人/委托代理人： （签字或盖章） |
| 联系人： 电话： 传真： | 联系人： 电话： 传真： |
| 日期：2019年 月 日 | 日期：2019年 月 日 |

附件1：

廉 洁 协 议 书

甲方：

乙方：

在甲、乙双方订立、履行合同过程中，为保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，甲、乙双方订立协议如下：

一、甲、乙双方应当自觉遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定，在合同的订立、履行过程中廉洁自律。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由其个人承担的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正开展业务有影响的宴请和娱乐活动。如甲方工作人员确因实际情况须参加宴请、进行娱乐活动的，须事先按行政隶属关系上一级批准。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、乙方不得接受甲方工作人员介绍的家属或者亲友从事与合同相关的业务。

七、乙方应当通过正常途径开展相关业务，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等，或给甲方工作人员报销其个人费用，或邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所，或为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

八、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下优先考虑与乙方继续合作。

九、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员等不正当竞争行为的，甲方有权按合同的终止和解除条款执行。

十、本廉洁协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

以下无正文

甲方（公章）                         乙方（公章）

法定代表人（签字或盖章）：            法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字或盖章）：            授权代理人（签字或盖章）：

签订日期： 2019年   月   日

# Text boxes

现任我单位            职务，为法定代表人（负责人），

特此证明。

有效期限：

附：法定代表人（负责人）性别：    年龄：   身份证号码：

注册号码：                     企业类型：

经营范围：

单位：            （盖章）

年   月   日

兹授权                为我方委托代理人，其权限是：

有效期限：

附：代理人性别：     年龄：     身份证号码：

注册号码：                  企业类型：

经营范围：

法定代表人（负责人）：                 （签名或盖章）

授权单位：（盖章）

年  月   日