广东外语外贸大学

后勤综合楼网络系统升级改造

及相关服务采购项目

招

标

文

件

项目编号：GWZB2019-23

招 标 人：广东外语外贸大学

二〇一九年五月

## 总目录

第一部分　投标邀请函

第二部分　用户需求书

第三部分　投标方须知

第四部分　开标、评标、定标

第五部分　合同书格式

第六部分　投标文件格式

## 第一部分　投标邀请函

广东外语外贸大学（招标人）根据《广东外语外贸大学采购管理办法》，就后勤综合楼网络系统升级改造及相关服务采购项目进行公开招标，欢迎符合资格条件投标人投标:

一、项目编号：GWZB2019-23

二、项目名称：广东外语外贸大学后勤综合楼网络系统升级改造及相关服务采购项目

三、项目预算：50万元

四、项目内容及需求：(内容、要求、地点)

（一）项目内容：广东外语外贸大学后勤综合楼网络系统升级改造及相关服务采购项目

工程范围：详细内容见用户需求部分。

（二）、工期：60日历天（合同签订日起）。

（三）、项目地点：广东外语外贸大学北校区内。

五、投标人资格要求

（一）投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（二）投标人具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营。

（三）已报名登记并获取本次招标文件。

六、获取招标文件的时间、地点及方式

（一）获取招标文件时间：2019年5月13日～2019年5月17日，9时～17时（工作日）

（二）获取招标文件地点：广州市白云区白云大道北2号广东外语外贸大学后勤综合楼420室招标中心

（三）获取招标文件方式：自行前往购买。投标申请人报名时须提交的资料：法人营业执照副本复印件；法人授权书原件(加盖公章及加盖法人代表印章或签名)。（复印件须加盖单位公章并带原件核对）

七、投标截止时间、开标时间及地点

（一）投标截止及开标时间：2019年5月29日， 09:30（北京时间）

（二）递交投标文件及开标地点：广州市白云区白云大道北2号广东外语外贸大学后勤综合楼四楼422电子评标室

八、招标机构的名称、地址和联系方式

（一）招标人名称：广东外语外贸大学

（二）地址：广州市白云区白云大道北2号

（三）联系电话：020-36207135

（四）联系人：   潘老师

广东外语外贸大学招标中心

2019年5月8日

## 第二部分　用户需求书

### 项目概述

广东外语外贸大学北校区后勤综合楼经过多年的建设发展，陆续有多个职能部门入住办公，楼宇功能、布局变化很大，原有网络基础设施无法满足当前实际使用的需求，需要进行相应的扩容改造建设，具体包括综合布线系统的主干光纤建设、配套的有线无线网络设备、安防监控设备及机房升级改造等。

本项目主要建设内容：

- 大楼办公区域网络扩容及楼内弱电系统改造

包括建设六类弱电信息点、机柜及配套设施建设。

- 后勤楼主干光纤建设及后勤财务专网升级改造

包括连接二教网络中心机房和后勤楼四楼弱电机房的1条48芯室外光纤，以及配套的管井设施排查、清理、修复、新建项目；后勤财务专网跳接到财务核心机房（六教一楼数据中心机房）的基础设施及网络布线改造。

- 大楼基础网络设备和无线网络系统升级改造

包括2台万兆汇聚网络设备、10套千兆接入网络设备、2套分体式无线网络设备、10套室外无线AP设备及配套设施建设。

- 监控系统升级改造

包括12套高清摄像机、1套高倍速球型摄像机及配套的布线、供电、网络管理设施建设。

### 招标内容

本次项目具体要建设的内容包括：项目的方案设计、安装、调试与售后服务等，具体清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 规格要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线 |  |  |  |
| 1 | 语音模块 | 打线式语音模块,白色 | 8 | 个 |  |
| 2 | 六类信息模块 | 六类非屏蔽RJ45模块(打线式) 详见3.2.1综合布线技术参数要求 | 201 | 个 |  |
| 3 | 单口面板 | 一位平口非屏蔽信息面板 | 34 | 个 |  |
| 4 | 底盒 | 86底盒 | 66 | 个 |  |
| 5 | 3米的六类跳线 | 6类非屏蔽(U/UTP)跳线,浅蓝色 | 26 | 条 |  |
| 6 | 电话跳线 | 3米的电话跳线 | 8 | 条 |  |
| 7 | 六类非屏蔽双绞线 | 六类4对非屏蔽PVC双绞线缆 305米 详见3.2.1综合布线技术参数要求 | 35 | 箱 |  |
| 8 | 电4芯的电话线 | 电4芯的电话线，100米/卷 | 4 | 卷 |  |
| 9 | 配线架 | 24口模块组式空配线架 详见3.2.1综合布线技术参数要求 | 10 | 个 |  |
| 10 | 理线器 | 理线器(黑色) 详见3.2.1综合布线技术参数要求 | 10 | 个 |  |
| 11 | 六类跳线 | 1米RJ45六类跳线 详见3.2.1综合布线技术参数要求 | 175 | 条 |  |
| 12 | 机柜 | 14U网络机柜 (800x600x450)mm | 2 | 个 |  |
| 13 | 机柜 | 6U网络机柜 (350x600x450)mm | 1 | 个 |  |
| 14 | 电话程控交换机 | 电话交换机，2拖8 | 1 | 台 |  |
| 15 | 单模光纤 | 6芯单模光纤 | 450 | 米 |  |
| 16 | 室外单模光纤 | 重铠室外单模光纤48芯： 1.室外层绞式钢带铠装结构，48芯单模光纤SMF,符合ITU G.652.D标准 2.聚乙烯 (PE) 护套,抗紫外辐射,单根钢丝中心加强芯,双面涂塑钢带 (PSP) 防潮层 3.弯曲半径：静态:10倍缆径;动态:20倍缆径 4.允许拉伸力长期/短期N :600/1500 5.允许压扁力长期/短期N/100mm :300/1000 | 1650 | 米 | 从中心机房到后勤综合楼4楼主配线间 |
| 17 | 光纤盒 | 8口光纤盒 | 3 | 个 |  |
| 18 | 光纤盒 | 24口光纤盒 | 1 | 个 |  |
| 19 | 48芯光纤盒 | 光纤盒48芯 | 1 | 个 | 用于后勤综合楼主配线间 |
| 20 | 144芯光纤盒 | 光纤盒144芯 | 1 | 个 | 用于中心机房 |
| 21 | 尾纤 | 1m LC 单模 | 132 | 条 |  |
| 22 | 藕合器 | 藕合器 | 36 | 个 |  |
| 23 | 藕合器 | G4适配器面板/12口单模双工LC，蓝色 | 4 | 个 |  |
| 24 | 3米光纤跳线 | 3米单模光纤跳线 LC-LC | 8 | 条 |  |
| 25 | 10米光纤跳线 | 10米单模光纤跳线 LC-LC | 2 | 条 | 用于中心机房 |
| 26 | 电源线 | 2.5平方的电源线，100米/卷 | 3 | 卷 | 用于给机柜内电话交换机供电 |
| 27 | 电源线 | 4平方的电源线 | 3 | 卷 |  |
| 28 | 电源线 | ZRVV3*1.0 | 300 | 米 |  |
| 29 | 电源线 | ZRVV3*1.5 | 200 | 米 |  |
| 30 | 电源线 | 3*6平方的电源线 | 1 | 卷 | 100米/卷 |
| 31 | 电源线 | 3*4平方的电源线 | 2 | 卷 | 100米/卷 |
| 32 | 强电面板 | 10A三孔强电面板 | 32 | 个 |  |
| 33 | 圆弧形 | GD35*10 | 10 | 米 |  |
| 34 | 线槽 | 24*14的线槽 | 1830 | 米 | A类槽 |
| 35 | 线槽 | 39*19的线槽 | 90 | 米 | A类槽 |
| 36 | 线管 | 25管 | 200 | 米 |  |
| 37 | 软管 | 25软管 | 400 | 米 |  |
| 38 | 线管 | PE110通信管 | 210 | 米 | 预埋三根管 |
| 39 | 镀锌槽 | 100*50*1.0 | 25 | 米 |  |
| 40 | 室外水泥路开挖 | 室外水泥路开挖深70CM，宽50CM，包回填（上面用15CM-20CM混凝土，下面用土回填） | 8 | 米 |  |
| 41 | 室外开挖 | 室外绿化带开挖，开挖深70CM，宽50CM，用土回填 | 50 | 米 |  |
| 42 | 弱电井 | 80*80*70CM（采用水泥、沙子和砖砌成） | 3 | 个 |  |
| 43 | 井盖 | 铁沙井盖，60 CM *60 CM | 3 | 个 |  |
| 44 | 辅助材料 | 包括水晶头、螺钉、胶线胶布、扎带、弯头直通、空口面板，排插、转接头、水泥、沙子和砖等 | 1 | 批 |  |
| 45 | 集成服务费1 | 完成工程所必须的布线（包括拉光纤）、配电、信息点查找、配线间整理（清雅园机房及附属中学配线间的线路整理）以及光纤熔接等费用 | 1 | 项 |  |
| 46 | 集成服务费2 | 包括对现有管井设施排查、清理及修复等费用 | 1 | 项 | 含200米暗埋管线的和7个旧管井的排查清理 |
| 二、无线网络设备 |  |  |  |
| 1 | AP主机 | 整机提供千兆PoE电口≥28个，支持至少为27个AP进行PoE供电，SFP+上联端口≥4个，详见3.2.2AP主机技术参数要求 | 2 | 台 |  |
| 2 | 微AP射频模块 | 1个千兆上联接口，4个千兆下联接口，1个百兆级联供电接口，支持通过PoE微AP射频模块给外扩物联网单元供电。详见3.2.3微AP射频模块技术参数要求 | 40 | 个 | 分体ap(支持物联网扩展，但不含物联网模块) |
| 3 | 室外AP | 室外智能型802.11ac Wave2无线接入点，内置天线最大接入速率1733Mbps+800Mbps，内外置可切换天线系统（外置天线需要单独采购）。详见3.2.4室外AP技术参数要求 | 10 | 个 | 需重新订槽及布线 |
| 三、有线网络设备 |  |  |  |
| 1 | 48口千兆接入交换机 | 48个千兆电口，4个SFP接口，详见3.2.5 48口千兆接入交换机技术参数要求 | 10 | 台 |  |
| 2 | 24口千兆接入交换机 | 24个千兆电口，4个SFP接口，详见3.2.6 24口千兆接入交换机技术参数要求 | 1 | 台 |  |
| 3 | 光纤模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm） | 2 | 个 |  |
| 4 | 汇聚层交换机 | 28个SFP接口，详见3.2.7 汇聚层交换机技术参数要求 | 2 | 台 | 用于四楼主配线间，连接中心机房 |
| 四、监控设备 |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机 | 详见3.2.8网络摄像机技术参数要求 | 12 | 个 | 1、车库原有6支枪，需新增2支枪。 2、综合楼4楼的走廊新增10支枪 3、综合楼楼顶增加一个球机 |
| 2 | 筒机支架 | 6寸筒机壁装支架 | 12 | 个 |  |
| 3 | 高速球机 | 详见3.2.9 高速球机技术参数要求 | 1 | 个 |  |
| 4 | 球机支架 | 球机长壁装支架 | 1 | 个 |  |
| 5 | 监控电源 | 12V2A | 2 | 个 |  |
| 6 | 监控箱 | 塑料壳400*100*200 | 2 | 个 |  |
| 7 | 24口POE交换机 | 24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,PoE+,370W POE交流供电 | 1 | 台 | 其中1台用于1楼车库 |
| 8 | 8口POE交换机 | 8个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP,2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,PoE+,124W PoE交流供电 | 2 | 台 | 2台用于4楼2个配线间，连接所有的监控 |

特别说明：

- ★为保证设备兼容，投标人必须承诺所投无线网络设备（招标清单里第二大项）为同一品牌。且无线产品需与用户当前使用的无线平台兼容（锐捷 RG WS-6816）。否则需单独提供与当前清单中配置的无线产品配套的无线控制器、授权、认证系统等。

- ★为保证设备兼容，投标人必须承诺所投高清半球网络摄像机、高速球机为同一品牌，且与用户当前使用的监控平台（宇视NI-CX1848-CDS）兼容，否则需单独提供与当前清单中配置的监控设备配套的监控平台管理系统以及监控中心配套设备。

- 投标人所投PVC线槽、线管、底盒必须为国内知名品牌的A类产品。

- 如果招标清单中未尽项目，投标人要列明，否则项目必需的设备材料等均有中标人负责。

- 本次投标必须有详细的工程实施方案。

### 技术指标要求

  - 项目总体技术指标要求

本部分对系统所需的主要设备逐一进行描述，投标人必须响应并承诺下列要求。

- 投标人应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。

- 所投设备的性能指标，带“★”的必须满足，否则将导致废标。投标人在响应投标方案中必须列出具体参数。如果投标人只注明“符合”或“满足”，将被视为“不符合”，从而可能导致废标。标示“▲”符号为偏离项，根据负偏离进行扣分。

- 投标人在投标文件中建议提供的设备必须给出具体的选型依据说明，所选设备必须是新制造的先进产品。

- 投标人所提供的任何设备必须直接来源于原厂家，整机提供原厂免费上门保修三年服务，并有原厂家的出品证明文件和保修证明文件。

- 投标人投标时所采用的设备如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），则投标人必须用供货时该厂家的最新产品提供给本项目单位，其性能指标不得低于所投设备，并且价格不变。

- 所有计算机硬件系统均需符合下述标准：

- 电磁学规范：FCC Class B 或 CISPR 22 Class B

- 安全规范：UL Listed(美国) 或 EN 60950 (国际)

- 质量标准：ISO9000认证

- 所有强弱电的布线、安装均需符合下述标准：

- 电气安装标准采用《电气装置安装工程施工及验收标准规范》（GBJ232-82）；《电气安装工程电缆线路施工及验收规范》；

- 管线布线采用标准《建筑与建筑群综合布线工程施工及规范》（GB50312-2000）。

  - 技术参数要求

#### 综合布线技术参数要求

| 序号 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 六类非屏蔽双绞线 | 1. 线规：23AWG，外径6.5±0.2mm； 2. 规格：100欧姆，250 MHz； 3. 芯线对数：4 对，每芯带有双彩色带护套； 4. 线缆结构：线缆内部带十字支撑架结构，外皮浅蓝色； 5. 传输频率：1-250MHz，导体电阻≤98.6Ω/km(20℃)，介电强度：0.7kVac/min； 6. 环路电阻（20℃时）：< 176Ω/km 容抗：50pF/m 阻抗：100±15Ω； 7. ▲插入损耗：250MHz时≥31.1dB；近端串音衰减：250MHz时≥35.3dB， 具有第三方检测机构的检验及信道测试报告（提供测试报告复印件）； 8. 阻燃级别：CM阻燃，并符合IEC60332-1标准； 9. 标准：标准：ISO/IEC 11801Ed.2；EIA/TIA568，EN 50173-1，YD/T1019，提供三年内有效的第三方检验报告； 10. ▲提供RoHS环保认证。 |
| 六类非屏蔽模块 | 1. 电气性能达到六类标准TIA/EIA568B.2-1 CAT6的要求，传输参数测试应达到250MHz； 2. 匹配线规：22~26AWG； 3. 材料：优质工程塑料（PC料）及镀金铜丝； 4. 端接方式：打线方式； 5. 打线方式：T568A或T568B； 6. ▲典型频率点上的最大插入损耗：250MHz≤0.26db；典型频率点上的最小近端串音衰减：250MHz≥48.4db；具有第三方检测机构的检验及信道测试报告（提供测试报告复印件）。 |
| 24口非屏蔽配线架 | 1. 采用冷轧钢板材料，经过静电粉末喷涂处理；安装方式：19英寸机柜式安装； 2. 背面的琴键式理线托盘，用于捆扎、管理线缆，避免线缆与模块端接处受力，造成连接不好或掉线； 3. 模块化组合，适应模块的快速安装及维护； 4. 卡接线规范围：22～26AWG； 5. 标准：符合TIA/EIA 568 的标准； 6. 配线架端口：24口； 7. ▲具有第三方检测机构的检验及信道测试报告（提供测试报告复印件）。 |
| 理线架 | 1. 1U高度，支持标准机柜安装； 2. 封闭式管理跳线，使得安装后的配线机柜更整齐美观； 3. 颜色：黑色，表面采用粉末涂层，防止氧化，可靠持久； 4. 可以上下翻盖，可拆卸，轻巧灵活； 5. 塑胶材质，减少机柜的承载压力。 |
| 跳线 | 1. 规格：渐变型受力原理的灌胶护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲半径； 2. 芯数：8芯，每芯由多股线组成的软跳线； 3. 长度：1/2/3/5米可选； 4. 颜色：3种颜色以上可选； 5. 标准：符合TIA/EIA-568B.2-1、ISO11801 2nd、EN50173标准； 6. 工作温度： -10℃ 到60℃ ； 7. 具有第三方检测机构的检验及信道测试报告（提供测试报告复印件）。 |

#### AP主机技术参数要求

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★硬件规格 | 24个千兆POE端口，可以支持24个微AP并对微AP进行远程供电 |
|  | 上行原生千兆电口≥4个，万兆SFP+光口≥4个 |
|  | 支持简化部署，主AP和微AP可以通过网线链接传输数据，最大支持100米网线部署 |
| 功能参数 | 支持有线/无线逻辑隔离和基于不同vlan的数据转发 |
|  | 支持对无线终端负载均衡，支持本地数据转发。 |
|  | 支持组播，支持IGMP Snooping |
|  | 支持iOS、安卓和windows等主流智能终端操作系统自动识别，提供适应屏幕比例与尺寸的认证页面，实现轻松访问。 |
|  | 支持无线用户二层隔离、基于SSID的无线用户隔离。 |
|  | 支持IPv6技术，包括报文透传,IPv6终端接入认证 |
|  | 支持PSK、WEB、802.1X、MAC、WAPI等认证方式 |
|  | 支持SNMP,支持SYSLOG |
| 产品资质 | 提供工信部电信设备进网许可证 |
|  | 提供中国国家强制性产品认证证书(CCC) |

#### 微AP射频模块技术参数要求

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件参数 | 内置蓝牙，支持苹果iBeacon协议，可扩展摇一摇等丰富的蓝牙应用，可应用于蓝牙定位应用 |
|  | 采用双路双频设计，可同时工作在802.11ac和802.11a/b/g/n模式 , 支持802.11a Wave 2，支持MU-MIMO，2.4G最大接入速度450Mbps，5G最大接入速度867Mbps，整机最大速度≥1317Mbps |
|  | ▲1个上联千兆电口，支持POE供电，4个千兆下联LAN口，可下联PC终端，1个百兆级联供电接口，支持通过PoE给外扩物联网单元供电（可扩展物联网）。提供官网设备说明页面截图证明。 |
| 功能参数 | 支持即插即用，更换微AP后，无需做任何配置，即可替换使用 |
|  | 为简化地址规划，方便网络管理，微AP无需占用IP地址，主机（含微AP）只需占用一个IP地址与控制器通信，即可实现控制与管理 |
|  | 微AP具备防环功能，当微AP下联的端口存在环路时，系统会自动检测到环路并且关闭产生环路的端口，且在环路消除后，自动重新打开端口 |
|  | 支持5G优先功能，在双频模式下优先引导用户使用5Ghz频段，保证802.11ac/an网卡的用户高性能接入 |
|  | 支持对无线终端负载均衡，支持本地数据转发 |
|  | 支持组播，支持IGMP Snooping/MLD Snooping |
|  | 支持IPv6技术，包括报文透传,IPv6终端接入认证 |
|  | 支持无线用户二层隔离、基于SSID的无线用户隔离。 |
|  | 支持SNMP,支持SYSLOG |

#### 室外AP技术参数要求

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 采用双路双频设计，可同时工作在802.11ac和802.11b/g/n模式，整机最大8条空间流，支持802.11ac wave2标准，支持802.11ac MU-MIMO。 |
|  | 2.4GHz单频最大接入速率≥800Mbps,5.8GHz单频最大接入速率≥1733Mbps，整机最大接入速率≥2533Mbps |
|  | 提供1个标准的RJ45 console管理口；1标准的个SFP上联光口；1个标准的10/100/1000Base-T以太网上联接口与SFP复用，支持PoE受电； 1个标准的10/100/1000Base-T以太网下联接口。 |
|  | 天线工作模式：同时具备内置天线和外置天线接口，可通过软件切换两种天线。 |
|  | 内置天线规格：内置定向智能天线 2.4G&5.8G |
|  | 外置天线接口：具备6个N-K型射频接口 |
|  | 避雷方式：网口和天馈口均内置避雷器，不需外加防雷器 |
|  | 支持标准的802.3at协议进行PoE供电，整机功耗小于25w。 |
| 功能参数 | 支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信 |
|  | 支持实时频谱防护,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响 |
|  | 为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用 |
|  | 支持mac认证、Web认证、802.1X认证、WAPI认证 |
| 产品资质 | ▲设备电磁辐射对人体安全，满足Council Recommendation 1999/519/EC Annex II 的相关要求，提供第三方测试机构的SAR测试报告证明 |
|  | ▲产品能够在持续浸水的恶劣环境下保持完好,并提供产品IP68防护等级权威机构测试报告 |
|  | 提供无线电发射设备型号核准证复印件加盖原厂商公章 |

#### 48口千兆接入交换机技术参数要求

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品形态 | 交换容量≥3.36Tbps，转发性能≥166Mpps |
|  | 固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G SFP光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥52 |
|  | 要求所投设备MAC地址≥16K，ARP表项≥1000条,FIB表项≥500, |
|  | 工作温度0-50° |
|  | ▲要求所投产品支持防雷等级10KV，提供第三方权威机构测试报告 |
| 功能参数 | 支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议 |
|  | 要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN |
|  | 支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 |
|  | 支持同时开启IPv4、IPv6 ACL、802.1X认证、web认证、防ARP欺骗，CPU保护功能同时开启，不会相互冲突、制约 |
|  | 支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。 |
|  | 要求所投产品支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题 |
|  | 支持虚拟化功能，最多可将9台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms |
|  | ▲要求所投产品支持openflow 1.3协议，出具全球SDN测试认证中心出具的证书和测试报告详情页作为证明，并且在全球SDN测试认证中心官网的测试认证页面可以查询到此产品名称（http://www.sdnctc.com/index.php/readylogo_search/search/id/10/page/1），提供查询页面复印件 |

#### 24口千兆接入交换机技术参数要求

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品形态 | 交换容量≥3.36Tbps，转发性能≥126Mpps28 |
|  | 固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥ |
|  | 要求所投设备MAC地址≥16K，ARP表项≥1000条,FIB表项≥500 |
| 功能参数 | 支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议 |
|  | 要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN |
|  | 支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作 |
|  | 支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。 |
|  | 支持同时开启IPv4、IPv6 ACL、802.1X认证、web认证、防ARP欺骗，CPU保护功能同时开启，不会相互冲突、制约。 |
|  | 要求所投产品支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题 |
|  | 支持虚拟化功能，最多可将9台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms |
|  | 要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,支持相切环和相交环，并且链路故障的收敛时间≤50ms |
|  | ▲要求所投产品支持openflow 1.3协议，出具全球SDN测试认证中心出具的证书和测试报告详情页作为证明，并且在全球SDN测试认证中心官网的测试认证页面可以查询到此产品名称。（http://www.sdnctc.com/index.php/readylogo_search/search/id/10/page/1），投标时提供查询页面复印件 |

#### 汇聚层交换机技术参数要求

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| ★硬件规格 | 交换容量≥5.9Tbps，包转发率≥340Mpps |
|  | 固化端口：100/1000Mbps光口≥28个，复用的100/1000Mbps电口≥8个， SFP+光口≥4个，扩展槽≥2个，配置电源≥2块 |
| 基本功能 | ▲整机采用绿色环保设计，满负荷情况下电源功率≤60W，要求提供官网截图以及链接。 |
|  | 要求所投设备MAC地址≥64K，ARP表项≥20K，FIB表项≥12K |
|  | 支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+ |
|  | 支持IGMP v1/v2/v3，IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，PIM for IPv6 |
|  | 要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN |
|  | ▲支持终端用户安全防护功能，在交换机端口启用802.1x和WEB认证的前提下，支持认证端口配置IP地址过滤；支持认证通过后，自动进行IP+MAC+端口绑定或IP+MAC地址的绑定；支持认证通过后，防IP源地址欺骗功能，支持认证通过后，防止非法组播源。提供第三方权威机构证明材料 |
|  | 支持内置AC功能，实现有线无线一体化，最大可管理256个AP，同时支持集群功能，在主AC故障后可以切换到备AC，当主AC故障恢复后可切换回主AC |
|  | 要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,并且链路故障的收敛时间≤50ms； |
|  | 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术 |
|  | 要求所投产品支持模块化操作系统，支持针对单一模块打热补丁，故障模块升级中不影响其他进程的正常运行和业务转发 |
|  | 支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行 |
| 管理特性 | 支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web |

#### 网络摄像机技术参数要求

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
|  | 200万像素 CMOS传感器 |
|  | ▲可在视频图像叠加图片，叠加的OSD可在屏幕中滚动显示（提供公安部权威机构检测报告复印件，并加盖厂商印章） |
|  | 支持同时输出两（多)路码流或存储一路的同时输出另一路在图像格式、压缩编码格式或压缩码率等参数上有所不同并可独立设置的视频码流的功能 |
|  | 支持智能视频分析功能，当区域入侵或越界入侵的智能行为分析达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。 |
|  | 具有元数据输出功能，且在显示端独立进行语义显示，元数据宜与视频流采用同一通道输出。 |
|  | 最低照度检验：彩色：≤0.0005 lx；黑白：≤0.0001 lx |
|  | 照度适应范围：≥135dB |
|  | 具有宽动态设置选项，宽动态能力综合评价得分≥80 |
|  | 可对经过设定区域的行人进行人脸检测和跟踪，可联动抓拍人脸图片，分析裁剪出人脸图片发送到平台 |
|  | 具有客流统计功能，客流统计准确率≥99％ |
|  | 在同一静止场景、相同图像参数，摄像机开启U-Code高级模式与普通模式相比，码率节约80% 以上 |
|  | 三码流输出功能：可同时输出主码流：1920×1080,30帧/s、子码流：1280×720,30帧/s、第三码流：352×288,30帧/s； |
|  | ▲认证模式设置功能：可通过IE浏览器或客户端软件设置身份验证模式，设置选项包括无、Basic和Digest三种（提供公安部权威机构检测报告复印件，并加盖厂商印章） |
|  | 在IE浏览器下，具有感兴趣区域（ROI）设置选项，最多可设置8块 |
|  | 具有友好密码功能，开启时同网段可使用出厂密码访问摄像机，关闭时同网段需使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成） |
|  | 在同一个客户端上，最多可同时支持32个用户在线 |
|  | 支持未使用的服务及端口默认关闭 |
|  | 允许/禁止模式下，只有添加到允许/禁止列表中的IP地址才能访问摄像机，允许/禁止列表最多可添加32个IP地址； |
|  | 可通过IE浏览器设置邮件发送TSL/SSL选项，启用该选项则使用HTTPS加密通信方式发送电子邮件 |
|  | 电源电压在DC12V±35%范围内变化时摄像机能正常工作且支持交直流两种供电方式，网络摄像机供电方式支持POE |

#### 高速球机技术参数要求

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
|  | 200万像素CMOS图像传感器 |
|  | 焦距范围：5-220mm，44倍光学变倍 |
|  | 最低照度,彩色：0.0002lx，黑白：0.0001lx |
|  | 可将视频图像存储至TF卡或客户端，支持TF卡热插拔，最大支持128GTF卡 |
|  | 支持3码流，主码焦距流1920×1080@25fps，码率4MBPS;子码流1920×1080@25fps，码率2Mbps;第三码流720×576@25fps，码率1Mbps |
|  | 光学透雾，具有自动、关闭，开启光学透雾设置选项，透雾等级1-9级可调。当检测到雾的浓度达到设定阈值时，可自动在数字透雾和光学透雾之间进行切换 |
|  | 宽动态范围123db，帧率60fps |
|  | ▲具有宽动态自动切换功能，当环境亮度变化时，可自动开启/关闭宽动态（提供公安部权威机构检测报告复印件，并加盖厂商印章） |
|  | 支持移动侦测，当设定侦测区域内有目标移动时，可在客户端给出报警提示，可同时支持18×22个区域的移动侦测 |
|  | 可通过IE浏览器或客户端软件设置三种身份认证模式，设置登录密码自动提示复杂程度高、中、低。密码错误次数超过设定阈值时，锁定该账户一段时间并给出报警提示，在锁定时间内该账户无法登陆 |
|  | 友好密码功能-启用策略时，与摄像机处于同一网段的地址可以使用摄像机出厂密码登录和访问摄像机，跨网段的地址只能使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊符号组成）登录和访问摄像机。关闭友好密码功能策略时，与摄像机处于同一网段的地址和跨网段的地址都只能使用复杂为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊符号组成）登录和访问摄像机。 |
|  | 在丢包率设置为25%，网络延时50ms环境下，可正常显示监控画面，支持以ISCSI直存方式进行双路数据传输 |
|  | 网关ARP绑定功能，有效防范ARP攻击，提升安全性 |
|  | 摄像机在管理平台注册并上线后，只能通过平台配置和管理摄像机，不能通过其他方式登录、配置、和管理 |
|  | 水平手控最大速度不小于1000°/s，具有1024个预置位 |
|  | 可视域信息上传功能-可响应平台下发的获取可视域信息指令，上报市场角、可视距离、安装位置、镜头方向指向 |
|  | ▲摄像机支持通过L2TP协议穿越网闸，防火墙和NAT（提供公安部权威机构检测报告复印件，并加盖厂商印章） |
|  | ▲摄像机具有FTP/Email自测功能检测，可自测试IPC配置合FTP和Email参数下发是否正确，通过提示语了解配置参数情况（提供公安部权威机构检测报告复印件，并加盖厂商印章） |
|  | 动态帧率,帧率1/16~25fps可调（最大帧率根据制式），支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率自动调整至设定值 |
|  | 防护等级不低于IP66 |

### 项目其他要求

#### 售后服务要求

- 投标人要长期建立完善的技术支持和售后服务管理体系和服务队伍，为配合用户使用提供全方位的技术支持工作，并对如何实施服务提出承诺。

- 投标人应在标书中标明可提供的售后服务和系统维护服务、有关质量保证期、升级服务等内容。

- 系统正式验收之日起，中标人提供三年的整个系统免费升级维护服务（含第三方产品）。维护期内，投标人必须根据用户要求负责进行售后技术支持和服务，不再收取合同规定外任何额外费用。

- 在质保期内提供免费的维护技术咨询服务，电话或现场技术服务。

- 售后服务力量：投标人应建立完善的售后服务体系，必须在用户所在地或附近地区有专业的售后服务力量。售后服务队伍配备充足的人员，并保证售后服务队伍的稳定性。服务方式包括电话、互联网、E-MAIL 和现场等方式。

#### 到货要求及交货地点

- 合同生效后，相关产品须在60天（日历日）内，中标人完成相关项目建设工作，经验收合格，正式交付用户使用。

- 交货地点：广东外语外贸大学。

- 中标人必须为采购人提供有关保养所需的足够的中文技术文件（说明书、图纸、手册和技术资料等）。采购人将按照有关标准进行验收。

#### 付款方式

签订合同后十五天内，甲方支付合同总价的30%作为预付款；通过验收合格后十五天内支付合同总价的70%；同时，乙方支付合同总价的5%给甲方作为质保金，在安装验收合格壹年后且质保验收合格后十五天内甲方无息退还乙方。

## 第三部分　投标人须知

  - 投标费用说明

1. 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，

招标人均无义务和责任承担这些费用。

  - 投标文件

2. 投标文件的构成

2.1 投标文件由下列文件以及在招标过程中发出的澄清更正文件组成：

1)	投标邀请函

2)	用户需求书

3)	投标人须知

4）	开标、评标、定标

5)	合同书格式

6)	投标文件格式

7)	在竞标过程中由招标人发出的澄清更正文件等

3. 投标文件的澄清更正

3.1 招标人对投标文件进行必要的澄清更正的，于投标截止时间的15天前在广东外语外贸大学网站主页“招标公告栏”(网址：http://www.gdufs.edu.cn/ztbgg.htm)上发布公告，并通知所有报名的投标人，投标人在收到澄清更正通知后应按要求以书面形式（加盖单位公章，传真有效）予以确认，该澄清更正的内容为投标文件的组成部分；澄清更正不足15天的，招标人在征得当时已报名的投标人同意并书面确认（加盖单位公章，传真有效）后，可不改变投标截止时间。

3.2根据竞标的具体情况，招标人可延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间3天前，将变更时间在广东外语外贸大学网站主页“招标公告栏”上发布公告，并通知所有的投标人。

  - 投标文件的编制和数量

4. 投标文件编制

4.1 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标供应商承担。

4.2 投标人应认真阅读、并充分理解投标文件的全部内容，并应完整、真实、准确的填写投标文件中规定的所有内容。投标人没有按照投标文件要求提交全部资料，或者投标没有对投标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

4.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标人监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

4.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供投标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

5. 投标报价及计量

5.1 投标人所提供的部件和服务均应以人民币报价。

5.2 除非投标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与招标人的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

6、 投标文件的数量和签署

6.1 投标人应编制投标文件正本一份和副本二份（电子光盘1张），投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

6.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

6.4 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

7. 投标文件的密封和标记

7.1 投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

7.2 为方便开标时唱标，投标人应按照《投标文件格式》的要求制作《唱标信封》并独立封装。

8.3 信封或外包装上应当注明招标项目名称、招标项目编号和“在（投标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

8.4 如果未按要求密封和标记，招标人将拒收该投标文件。

  - 投标文件的递交

9. 投标文件的递交

9.1所有投标文件应在投标截止时间前送达开标地点。

9.2 招标人将拒绝以下情况的投标文件：

1）	未按要求密封的；

2）	迟于投标截止时间递交的。

9.3 招标人不接受邮寄、电报、电话、传真方式投标。

10. 投标文件的修改和撤回

10.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

10.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知招标人。

10.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

  - 开标、评标、定标

见投标文件第四部分

  - 询问、质疑、投诉

11. 询问

投标人对投标文件、竞标过程和中标结果有疑问的，可以向招标人提出询问，招标人将及时做出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“招标人、招标人的名称、地址和联系方式”。

12.质疑

投标人认为投标文件、竞标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向招标人书面提出质疑，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑；招标人在收到投标人的书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

  - 合同的订立和履行

招标人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按投标文件要求和中标人投标文件承诺签订合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

  - 适用法律

招标人及投标人的一切招标投标活动均适用《政府招标法》及其配套的法规、规章、政策。

  - 投标保证金

本项目的投标保证金：10000元（支票），收款人：广东外语外贸大学。由各投标人在递交投标书时向招标人缴交，投标活动结束后由招标人予以退还（不计利息）。投标人与交款人名称必须一致，非投标人缴纳的投标保证金无效。中标人无正当理由，不得拖延或拒绝与建设单位签订合同，否则投标保证金不予退还。

  - 付款方式

签订合同后十五天内，甲方支付合同总价的30%作为预付款；通过验收合格后十五天内支付合同总价的70%；同时，乙方支付合同总价的5%给甲方作为质保金，在安装验收合格壹年后且质保验收合格后十五天内甲方无息退还乙方。

## 第四部分　开标、评标、定标

一、	开标

1. 招标人在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。

2.开标时，由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标供应商名称、《报价一览表》内容。未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

3. 招标人做好开标记录，开标记录由各投标供应商代表签字确认。

二、	评标委员会

4.本次招标依法组建评标委员会。

5.评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标供应商。

6.在评标期间，为方便对投标文件进行审核、评估和对比，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的书面澄清说明，但该澄清说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.如有必要，评标委员会将书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、

微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，这些修正不应影响评标的公平公正。

三、	评标方法、步骤及标准

8.本次评标采用综合评分法。

9.资格性和符合性审查

9.1评标委员会根据《资格性和符合性审查表》（附表一）内容逐条对投标文件的资格性和符合性进行评审，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

9.2	只有全部满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。对投标有效性认定意见不一致的，评标委员会按简单多数原则表决决定。无效投标不能进入技术、商务及价格评审。

9.3	评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

10.	技术、商务及价格评审

10.1	评分总值最高为100分，评分分值（权重）分配如下：

| 评估因素 | 商务 | 技术 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 20 | 50 | 30 |

10.2	技术评审

技术评分项明细及各单项所占权重详见附表二：《技术评审表》）；

10.3	商务评审

商务评分项明细及各单项所占权重详见附表三：《商务评审表》

10.4	价格评审

10.4.1投标报价错误的处理原则：

1）	投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算汇总金额不一致的，以单价计算汇总金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

2）	对投标货物的关键、主要内容，投标供应商报价漏项的，作非实质性响应投标处理；

3）	对投标货物的非关键、非主要内容，投标供应商报价漏项的，评标时将要求漏项的投标供应商予以澄清，但该澄清不作为评标的依据；评标委员会将以其它投标供应商对应项的最高投标报价补充计入其评标价；

4）	对非关键、非主要内容的费用，如果投标供应商是另行单独报价的，评标时也相应另行计入其评标价；

5）	对数量的评审，以第二部分《用户需求书》所明示数量为准；《用户需求书》未明示的，由评标委员会以其专业知识判断，必要时参考投标供应商的澄清文件决定；

6）	本条款中多种处理原则所产生的结果不一致的，以最高的修正价作为核实价。

10.4.2 计算价格评分：

各有效投标人的评标价中，取最低者作为基准价，各有效投标人的价格评分统一按照下列公式计算：   价格评分=（基准价÷评标价）×价格分值

10.5	评标总得分及统计：各评委的评分的算术平均值即为该投标供应商的技术评分或商务评分。然后，根据比价原则评出价格评分。将技术评分、商务评分和价格评分分别乘以权重并相加得出评标总得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

11	定标：

11.1中标供应商的确定:推荐两名中标候选人。将各有效投标供应商按其评标总得分由高到低顺序排列（出现综合得分并列时，投标总价低的投标人名次靠前；若综合得分和投标总价都相同，由全体评委投票确定名次）。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人。

11.2	中标价的确定：中标价以开标时公开唱读额为准；如有缺项、漏项，视为已包含在中标价中。

11.3	根据评标委员会的评标结果，招标人依法确定1名中标供应商。

12.	发布中标结果

12.1招标人将在下列媒体公告中标结果：广东外语外贸大学网站主页，

招投标公告网址：http://www.gdufs.edu.cn/ztbgg.htm

12.2在《中标结果公示》发布的公示期满，招标人以书面形式向中标供应商发出《中标通知书》，中标供应商应以书面形式回复，确认收到。

12.3《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

招投标活动时间安排表

制表日期：2019年  月

| 项目名称 | 后勤综合楼网络系统升级改造及相关服务采购项目 | 联系人 | 老师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 广东外语外贸大学 | 电 话 | 020-36207135 |
| 程 序 | 计 划 时 间 | 地 点 |
| 发售招标文件 | 2019年5月13日-2019年5月17日 工作日9:00至17:00 | 广东外语外贸大学后勤综合楼招标中心420 |
| 现场勘察 | 2019年5月20日上午10点至11点 联系人：吴老师 36207209 | 广东外语外贸大学 |
| 递交投标文件 | 2019年5月 29日 8:30时至9:30时 | 广东外语外贸大学后勤综合楼422电子评标室 |
| 开启投标文件 | 2019年5月 29日 9:30时 | 广东外语外贸大学后勤综合楼422电子评标室 |
| 评审 | 2019年5月 29日 10:00时至12:00时 | 广东外语外贸大学后勤综合楼422电子评标室 |

附表一、

### 资格性和符合性审查表

| 审查项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 资格性审查 | （与公告中投标供应商资格要求一致） |
| 不能通过资格性审查的投标供应商，不需进行以下内容的审查。 |
| 符合性审查 | 1.在经营范围内报价，投标（报价）总金额是固定价且是唯一的。 |
|  | 2.按要求缴纳了投标保证金。 |
|  | 3. 提交投标函。投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求密封、签署、盖章。 |
|  | 4. 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 |
|  | 5.没有其他未实质性响应文件要求的。 |
|  | 6、投标有效期为投标截止日起90天。 |
|  | 7. 商务文本已提交（无重大偏离或保留）。 |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

3. 汇总时出现不同意见的，评委会按简单多数原则表决决定。

4. 如果评标委员会发现投标供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标供应商作书面说明并提供相关证明材料。

附表二、

### 技术评审表

| 序号 | 评审内容 | 评分范围 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应情况 | 完全响应或优于招标文件要求得36分，有一项▲参数不满足扣2分，非▲参数不满足扣1分，扣完为止。 | 36 |
| 2 | 项目整体设计方案 | 横向对比各投标人的整体设计方案：包括对项目背景、现状了解，整体方案规划（特别针对主干光纤实施方案、无线网络覆盖实施方案、监控系统安装规划等） 优得6分，良得4分，一般得2分，差得1分，没有相关描述不得分。 | 6 |
| 3 | 验收标准和实施方法 | 考查、对比投标人货物发送、交货期保证措施、项目测试、验收等项目实施方案，优得4分；良得3分，中得2分，差1分，无得0分。 | 4 |
| 4 | 售后服务方案 | 综合考察各投标人售后服务便捷性、及时性、售后服务方案优越性、售后服务体系能力等，优得4分；良得3分，中得2分，差1分，无得0分。 | 4 |
|  | 合计 |  | 50 |

附表三、

### 商务评审表

| 序号 | 评审内容 | 评分范围 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务响应情况 | 对比各投标人商务响应情况，优得3分，良得2分，差得1分 | 3 |
| 2 | 投标人综合资质情况 | 具有ISO 27001信息安全管理体系认证证书、ISO 20000信息技术服务管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书。 全部提供以上证书得4分，少1项减1分，未提供得0分。 （提供有效期内证书复印件加盖公章） | 4 |
| 3 | 投标人信誉 | 获得AAA级企业信用等级证书、省级或以上“优秀信用示范企业”证明书、省级或以上“优秀品牌示范企业”证明书。 全部提供以上证书得6分，少1项减2分，未提供得0分。 （提供有效期内证书复印件加盖公章） | 6 |
| 5 | 项目业绩 | 投标人2016年1月以来（以合同签订时间为准）同类型项目经验，1个得1分，最高得7分，无得0分。（以合同关键页及中标通知书为准） | 7 |
|  | 合计 |  | 20 |

第五部分　合同书格式

合同样本仅供参考

合　同　书

项目名称：

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

订时间：2019年  月  日

签订地点：

产品销售合同

甲方：                                （以下简称甲方）

乙方：               （以下简称乙方）

最终用户：

| 产品名称及型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元/人民币） | 总金额（元/人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 套 |  |  |  |  |
|  | 个 |  |  |  |  |
|  | 个 |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： 元整 |

- 合同签订时间：2018年  月   日

- 签订地点：

- 收货单位:

- 产品交付：合同签订后五个工作日内交付(附产品使用手册)，甲方确定产品质量无误后签收产品。

- 付款方式及期限：

1.	合同总价格（含税价格）为人民币(大写)：元整（RMB：￥ 元）。

- 分期付款，签订合同后十五天内，甲方支付合同总价的30%作为预付款；通过验收合格后十五天内支付合同总价的70%；同时，乙方支付合同总价的5%给甲方作为质保金，在安装验收合格壹年后且质保验收合格后十五天内甲方无息退还乙方。

乙方开户银行名称、地址和帐号为：

开户名称：

开户银行：

帐号：

- 售后服务：

- 维护期限：自产品验收合格之日起，乙方负责对产品免费维护 *年。

- 维护范围及要求：

2.1在甲方使用过程中，如乙方的产品出现故障引起的停止运行、乙方产品自动报错等故障，乙方保证在（接到通知后的）24小时内无偿解决。

2.2在软件产品使用发生故障时，如属甲方人为操作失误原因（非恶意修改、删除等破坏性操作），乙方可做到“先解决，后协商”。

2.3 以下项目实行收费维护服务：

- 因硬件或网络运行故障或非正常操作带来的维护工作；

- 因甲方需求变化带来的产品定制开发。

- 违约责任：

本合同的各项规定，双方均应严格、完整地履行，如一方违反其中之一的规定造成守约方损失的，违约方应按有关规定赔偿守约方的全部损失。

有关规定如下：

- 自合同生效后，若在乙方无过错的情况下，甲方单方面终止合同，乙方不退还甲方已给付的所有款项，并由甲方向乙方支付合同总金额0.5%的违约金；

2、自合同生效后，产品验收合格之前，若在甲方无过错的情况下，乙方单方面终止合同，乙方除退还甲方已给付的所有款项之外，还须向甲方支付合同总金额0.5%的违约金；

3、乙方逾期供货或甲方逾期付款的，为违约。逾期不超过五日的，每逾期一日，违约方应向非违约方支付本合同总金额0.1%/天的违约金，合同继续履行。逾期超过五日的，非违约方有权单方解除合同，且违约方应支付本合同总金额0.5%的违约金；非违约方继续履行的，违约方亦应向非违约方支付本合同总金额0.1%/日的违约金，合同继续履行。

4、若甲、乙双方任何一方由于不可抗拒的原因造成本合同不能正常履行的，应及时向对方通报，在阐述理由、取得证明、得到对方认可后，本合同可延期履行，部分履行或终止履行，根据实际情况，可部分或全部免除违约责任；

- 合同双方可就本合同签订补充协议，对本合同有关约定进行修改，并以修改后的约定为准。

- 解决合同纠纷的方式：

合同双方因履行本合同而发生的争议，双方以友好协商的原则妥善解决，协商不成时，提交西安仲裁委员会仲裁。

- 合同生效时间及其他事项：

- 本合同经双方签字盖章后生效，具有法律效力。

- 在双方签订合同的同时，双方需要签订《信息安全保密协议》（详见合同书后附件）作为本合同的附件；

3、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

甲方：                         乙方：

单位地址：                         单位地址：

邮政编码：                         邮政编码：

授权代表：                         授权代表：

电话：                             电话：

传真：                             传真：

签订时间：2017年   月   日         签订时间：2017 年   月   日

附件：信息安全保密协议

信息安全保密协议

甲方（单位）：广东外语外贸大学

地址：广州市白云大道北2号

乙方（单位）：

地址：

鉴于乙方因					项目为甲方提供服务期间知悉甲方及其业务相关方（以下简称“相关方”）的保密信息（以下简称“保密信息”），为明确乙方的保密义务，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，订立本保密协议。

第一条保密内容

本协议所称的“保密信息”包括但不限于：

- 乙方以任何形式从甲方获得的关于甲方的任何工作管理、数据运营、业务服务等方面的数据资料和用户信息，除非这些信息已经由甲方面向外部公开或声明不属保密内容。

- 乙方在甲方所做的调查资料、测试资料以及有关甲方信息系统管理账号、数据、网络拓扑结构、网络地址、网络安全防护体系、网络应用情况、策略配置等。

- 乙方受甲方工作安排所创造的商业及技术信息、资料、数据等。

- 乙方知悉的各相关方提供给甲方的各种形式的信息或者内容。

- 各相关方以任何形式告知乙方的资料或信息，除非这些信息已经由该相关方向外部公开或声明不属保密内容。

- 乙方知悉的各相关方委托甲方购买、收集的各类信息，除非这些信息已经由该相关方向外部公开或声明不属保密内容。

- 乙方知悉的虽属于第三方所有但甲方负有保密义务的技术秘密或其他保密信息。

第二条保密义务

乙方应承担以下保密义务：

- 不得复制或公开包含保密信息的文件、信函、正本、副本、磁盘、光盘等。

- 保密信息仅用于与甲方指定工作有关的用途或目的，未经甲方书面许可，乙方不得使用或许可第三人使用（明示或默示）本协议中的保密信息。

- 除经甲方书面许可，不得以任何理由、任何方式向第三人披露、提供或协助第三人获得本协议中的保密信息。

- 除确为工作需要而提供或涉及，乙方不得向与工作无关的人员披露保密信息。

- 如不能确定其所接触事项是否为保密信息或不能确定是否可披露，都应及时向甲方请示同意后方能向合同规定的保密人员之外的人员透露。

- 如发现保密信息被泄露或因过失泄露的，应采取有效措施防止泄密范围进一步扩大，并及时向甲方报告，并承担相关责任。

- 无需经甲方或相关方提出要求，乙方都应按照国家相关的保密规定将含有保密信息的所有文件或其他资料归还给甲方或相关方，且要按照规定予以销毁。

第三条保密人员范围

乙方服务人员、管理人员及包含跟这项目有关且可能会接触到此项目资料的其他人员。

第四条违约责任

乙方违反本保密协议的约定，甲方有权扣除相应的项目服务费，并要求乙方赔偿甲方相应的经济损失，严重违反本保密协议的，将提交有关司法部门处理。

第五条争议解决

甲乙双方因本协议的订立、履行、解释、争议解决而发生的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向原告方住所地的法院提起诉讼。

第六条其他

本协议自双方签署之日生效，有效期至保密内容按照相关法律法规规定以合法方式和途径将其全部披露为止。

本协议一式两份，甲乙双方各持壹份，自双方签署之日起生效，具有同等法律效力。

甲方：（盖章）乙方：	（盖章）

授权代表：授权代表：

署日期：2017年月日

## 第六部分 投标文件格式

目录

- 资格性/资质性自查表

- 技术评审自查表

3.      商务评审自查表

4.	报价一览表

5.	投标函

6.	资格证明文件

7.	投标文件部分

8.	实施计划

9.	唱标信封（独立封装）

注：请投标人按照以下要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

投标文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

投标单位名称：

日期：年月日

### 1. 资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 （详见《资格性和符合性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
| 符合性 审查 |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标人有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！投标人根据自查结论在对应的□打“√”。

### 2. 技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标人应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。

### 3. 商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标人应根据《商务评审表》的各项内容填写此表。

### 4. 报价表

4.1报价一览表

| 报价一览表 |
| --- |
| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| 投标报价（元） 大写 |  |
| 投标报价（元） 小写 |  |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。投标价格包括所有招标范围内的费用（均为含税价）。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖章）

日期：   年   月   日

4.2详细报价表

项目名称：

项目编号

| 序号 | 设备名称 | 品牌、型号 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 小 计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | 大写： （ 小写： ） |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖章）

日期：   年   月   日

投标供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

### 5、投标函

广东外语外贸大学：

依据贵方项目（项目编号：      ）项目的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表                  （投标人名称、地址）提交下述文件正本1份，副本2份。

- 投标函 ；

- 资格性/资质性文件；

3. 报价文件；

在此，我方声明如下：

1.同意并接受投标文件的各项要求，遵守投标文件中的各项规定，按投标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起   天，中标人/成交人投标有效期延至合同有效期满之日。

3.我方已经详细地阅读了全部投标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解投标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人名称(公章)：

地     址：

电     话：

日     期：

### 6、资格证明文件

6.1 法定代表人授权委托书

致：广东外语外贸大学：

兹授权      同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                                                                                    。

授权单位：          （盖章）     法定代表人：         （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：     身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.授权权限：全权代表本公司参与上述服务项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

4.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.2关于资格的声明函

致：广东外语外贸大学

关于贵方招标项目名称:项目（项目编号：          号）投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供投标文件中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、 投标人具有独立承担民事责任能力并在中华人民共和国境内注册的法人或其他组

织，提供营业执照副本复印件并加盖公章。

2、提供经工商行政管理局核准登记并盖章的经营范围说明

（相关证明文件附后）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：年 月 日

### 7、投标文件部份

技术服务及执行方案

投标人应按投标文件要求的内容，对完成整个项目提出相应的实施方案。对含糊不清或欠具体明确之处，评委会可视为报价人履约能力不足或响应不全处理。组织实施方案的内容应包括：

1）对项目的理解（项目概述、目标、服务范围、甲方的义务及配合条件）

2）针对本项目的服务实施方案

3）保证项目完成的具体措施

4）报价人认为必要的其它内容

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

### 8.  实施计划

8.1	拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的 同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

### 9.  唱标信封（独立封装）

将下列内容单独密封装入“唱标信封”：

《报价一览表》(格式见提供的附件)