广东外语外贸大学

国际关系学院国际组织实验室项目

招

标

文

件

项目编号：GWZB2021-46

招 标 人：广东外语外贸大学

2021年8月

总 目 录

第一部分　投标邀请函

第二部分　用户需求书

第三部分　投标方须知

第四部分　开标、评标、定标

第五部分　合同书格式

第六部分　投标文件格式

第一部分　投标邀请函

广东外语外贸大学（招标人）根据《广东外语外贸大学采购管理办法》，就国际关系学院国际组织实验室项目进行校内公开招标，欢迎符合资格条件投标人投标:

一、项目编号：GWZB2021-46

二、项目名称：广东外语外贸大学国际关系学院国际组织实验室项目

三、项目预算：99.3万元

四、项目内容及需求：(内容、要求、地点)

（一）项目内容：

（二）、工期：90日历天（合同签订日起）。

（三）、项目地点：广东外语外贸大学大学城校区。

五、投标人资格要求

（一）投标人具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力；持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营。（提供营业执照复印件）

（二）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供近三年内任一年度的财务状况报告复印件，投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件）

（三） 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供相关证明材料，如履行合同的设备、场地、技术人员等，或者提供书面声明，格式自拟）

（四）投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供纳税证明及缴纳社会保障资金材料复印件，如依法免税和依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件）

（五）已报名登记并在规定时间内成功缴费。

（六）本项目不接受联合体投标。

六、投标报名的时间、方式及报名费用缴纳

1、投标报名时间：2021年8月30日～2021年9月3日

2、报名方式及提交的资料：法人营业执照副本、法人授权书原件(加盖公章及加盖法人代表印章或签名)。将以上资料扫描连同《投标人员临时进校报备表》excel格式作为附件发电子邮件至广东外语外贸大学招标中心邮箱：gwzbzx@gdufs.edu.cn。邮件附件命名格式：报名项目+单位名称。

3、报名费用缴纳方式：按以上要求提交资料并通过招标中心审核，招标中心会在资料审核通过后回复到投标人报名的邮箱地址，投标人登录我校交费大厅缴费，缴费成功后，将于开标时提供发票。

4、缴费登录地址：https://zfpt.gdufs.edu.cn/#/anonymous/anonymous-pay

5、获取招标文件的方式：网上自行下载

6、招标文件售价：人民币300元/套（售后不退）

7、缴费截止时间：2021年9月6日24：00，逾期缴费无效。

七、投标截止时间、开标时间及地点

（一）投标截止及开标时间：2021年9月14日，9：30（北京时间）

（二）递交投标文件及开标地点：广州市白云区白云大道北2号广东外语外贸大学后勤综合楼四楼422电子评标室

八、招标机构的名称、地址和联系方式

（一）招标人名称：广东外语外贸大学

（二）地      址：广州市白云区白云大道北2号

（三）联系 电话：020-36207135

（四）联 系 人：陈老师

广东外语外贸大学招标中心

2021年8月24日

第二部分　用户需求书

- 项目概述

1.1	概述

十九大报告中，习近平总书记明确强调：“加大国际组织人才培养推送的力度”。《国家中长期人才发展规划纲要（2010-2020年）》中也明确提出要“积极支持和推荐优秀人才到国际组织任职”。为适应国家战略的需要，广东外语外贸大学逐步加大国际组织人才培养的投入力度，从2019年开始首次开设国际组织人才培养创新班，2020年开设国际组织与全球治理本科专业，到2021年，国际组织人才培养涉及国际关系学院、经贸学院、会计学院、高翻学院和法学院等相关国际组织创新班和专业，学生将达到600人左右。因此，国际组织人才培养亟需相关的实验室作为支撑，建设符合国际组织与全球治理人才实践教学中心，是落实国家外交战略和中长期教育改革的需要，也是适应中国参与全球治理的需要。本项目拟将位于大学城校区教学楼D102室，建成后使其成为广东省对外发展研究和国际组织人才实训中心，提升我校在国际组织人才培养方面的理论研究、教学实践和科研创新等方面的能力；抓紧培养造就一批具有家国情怀、全球视野、创新能力、担当精神的复合型高素质国际化人才。另外本实验室将建成（双边或多边）国际会晤和谈判模拟会场、国际会议集成模拟会场、支持学生开展第二课堂活动，特别是模拟联合国大会、外交谈判大赛和外交外事礼仪大赛等活动。

1.2	项目设计原则

根据项目需求，投标人应提出具体的技术解决方案。技术方案应该本着以下原则进行设计：

	先进性：总体方案设计必须充分参照国际规范和标准，采用国际上成熟的模式、先进的技术和成功的经验。

	可靠性、可用性、可维护性：在设计中，要将项目的可靠性、可用性和可维护性放在重要位置，从结构设计、设备选型、系统建设、网络管理上对整间实验室必须具备的高可靠性、可用行、可维护性做出保证，以确保室内各项设备正常运行，保障教学活动及各项会议的顺利开展。

	安全性：选择的设备应能提供系统级的、灵活的多种安全控制机制，以支持用户建立完善的安全管理体系。

	兼容性：设计方案及具体产品需与用户当前已经建设使用的平台良好兼容，以保障前期投入的建设成果。

	扩展性：设计方案需充分考虑相关技术、产品的发展趋势以及用户需求的发展变化，预留足够的系统运行性能及多业务对接接口空间。

二、项目建设内容

以围绕复合型、高素质涉外高端人才培养目标，购置国际会议系统、文字处理系统、网络配套系统等专业教学用仪器设备以及与之相配套的会议软件等，搭建广外国际组织人才培养教学科研和服务地方的集成平台和学生专业能力实践教学基地。本实验室将建成（双边或多边）国际会晤和谈判模拟会场、国际会议集成模拟会场、支持学生开展第二课堂活动，特别是模拟联合国大会、外交谈判大赛和外交外事礼仪大赛等活动。

通过平台设备、软件的不同组合，可以实现提升我校相关学科竞争力、培养国际组织复合型涉外高端人才、服务广东省经济社会发展和内陆开放高地建设的总体目标。实验室的平面图如下：

三、项目采购清单

| 序号 | 设备 | 数量 | 单位 | 基本性能指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全数字化会议系统主机 | 1 | 台 | 详见“4.2技术指标要求” | 核心产品 |
|  | 台面式全数字化会议系统主席单元 | 1 | 台 | 详见“4.2技术指标要求” | 核心产品 |
|  | 台面式全数字化会议系统代表单元 | 18 | 台 | 详见“4.2技术指标要求” | 核心产品 |
|  | 数字会议系统专用线缆 | 3 | 条 | 详见“4.2技术指标要求” |  |
|  | 数字会议系统专用线缆 | 4 | 条 | 详见“4.2技术指标要求” |  |
|  | 4芯30米延长电缆(一公一母,CMP等级) | 7 | 条 | 详见“4.2技术指标要求” |  |
|  | 4芯5米延长电缆(一公一母,CMP等级) | 5 | 条 | 详见“4.2技术指标要求” |  |
|  | 基础设置软件模块 | 1 | 套 | 详见“4.2技术指标要求” |  |
|  | 话筒控制软件模块 | 1 | 套 | 详见“4.2技术指标要求” |  |
|  | 控制电脑 | 1 | 台 | 详见“4.2技术指标要求” |  |
|  | 投影机 | 1 | 台 | 详见“4.2技术指标要求” |  |
|  | 投影幕 | 1 | 个 | 详见“4.2技术指标要求” |  |
|  | 网络型中央控制系统主机 | 1 | 台 | 详见“4.2技术指标要求” | 核心产品 |
|  | 网络型中央控制系统配套软件 | 1 | 台 | 详见“4.2技术指标要求” |  |
|  | 网络型4路视频输入/输出板块 | 2 | 台 | 详见“4.2技术指标要求” |  |
|  | 嵌壁式会议信息自助服务终端 | 1 | 台 | 详见“4.2技术指标要求” |  |
|  | 中控编程服务 | 1 | 项 | 详见“4.2技术指标要求” |  |
|  | 调音台 | 1 | 台 | 详见“4.2技术指标要求” |  |
|  | 柱型音箱1 | 2 | 只 | 详见“4.2技术指标要求” |  |
|  | 柱型音箱2 | 2 | 只 | 详见“4.2技术指标要求” |  |
|  | 反馈抑制器 | 1 | 台 | 详见“4.2技术指标要求” |  |
|  | 功放 | 2 | 台 | 详见“4.2技术指标要求” |  |
|  | 数字无线双手持 | 2 | 套 | 详见“4.2技术指标要求” |  |
|  | 中控时序电源 | 1 | 台 | 详见“4.2技术指标要求” |  |
|  | 监听音箱 | 1 | 套 | 详见“4.2技术指标要求” |  |
|  | 监听耳机 | 1 | 个 | 详见“4.2技术指标要求” |  |
|  | 48口汇聚交换机 | 1 | 台 | 详见“4.2技术指标要求” | 核心产品 |
|  | 光纤模块 | 2 | 个 | 详见“4.2技术指标要求” |  |
|  | 无线路由 | 2 | 台 | 详见“4.2技术指标要求” |  |
|  | 网络布线 | 31 | 个 | 详见“4.2技术指标要求” |  |
|  | 网络布线 | 56 | 个 | 详见“4.2技术指标要求” |  |
|  | 光纤跳线 | 1 | 根 | 详见“4.2技术指标要求” |  |
|  | 视频光纤线 | 1 | 批 | 详见“4.2技术指标要求” |  |
|  | HDMI线 | 1 | 批 | 详见“4.2技术指标要求” |  |
|  | 信号线 | 1 | 批 | 详见“4.2技术指标要求” |  |
|  | 42U机柜 | 2 | 台 | 详见“4.2技术指标要求” |  |
|  | PDU插排 | 2 | 个 | 详见“4.2技术指标要求” |  |
|  | 桌面信息终端 | 16 | 个 | 详见“4.2技术指标要求” |  |
|  | 电源控制器 | 3 | 台 | 详见“4.2技术指标要求” |  |
|  | 设备用电 | 1 | 项 | 详见“4.2技术指标要求” |  |
|  | 电器用电 | 18 | 个 | 详见“4.2技术指标要求” |  |
|  | 地槽1 | 36 | 米 | 详见“4.2技术指标要求” |  |
|  | 地槽2 | 8 | 米 | 详见“4.2技术指标要求” |  |
|  | 弧形会议台 | 3 | 组 | 详见“4.2技术指标要求” |  |
|  | 弧形会议台 | 1 | 组 | 详见“4.2技术指标要求” |  |
|  | 会议椅 | 31 | 位 | 详见“4.2技术指标要求” |  |
|  | 铝合金线槽 | 1 | 项 | 详见“4.2技术指标要求” |  |
|  | 会议椅 | 98 | 张 | 详见“4.2技术指标要求” |  |
|  | 操作台 | 1 | 张 | 详见“4.2技术指标要求” |  |
|  | 讲台 | 1 | 张 | 详见“4.2技术指标要求” |  |
|  | 空调 | 4 | 台 | 详见“4.2技术指标要求” |  |
|  | 铜管 | 60 | 米 | 详见“4.2技术指标要求” |  |
|  | 水管 | 60 | 米 | 详见“4.2技术指标要求” |  |
|  | 打孔 | 4 | 个 | 详见“4.2技术指标要求” |  |
|  | 支架 | 4 | 张 | 详见“4.2技术指标要求” |  |
|  | 空调电源 | 1 | 项 | 详见“4.2技术指标要求” |  |

特别说明：

            - 如果此招标清单中有未尽项目，投标人要列明，否则本招标清单的设备材料等视为已包含在投标报价中，即使缺漏项目也均由中标人负责（不得再向招标人申请增加费用）。

            - 本项目为“交钥匙工程”，投标人负责全部设备的运输、安装、调试和人员培训、售后服务及所有安装现场的收尾工作。

四、技术要求

  - 技术要求总则

本部分对项目所需的设备逐一进行描述，投标人必须响应并承诺下列要求。

            - 投标人应提供所代表品牌厂商原装、全新、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。

            - 所建议的设备的性能要达到或优于招标要求中所列技术指标。所投设备的性能指标，带“★”的必须满足，否则将导致废标。投标人在响应投标方案中必须列出具体参数。如果投标人只注明“符合”或“满足”，将被视为“不符合”，从而可能导致废标。标示“▲”符号为重要技术指标，根据负偏离情况进行扣分。

            - 投标人在投标文件中建议提供的设备必须给出具体的选型依据说明，所选设备必须是新制造的先进产品。

            - 所有计算机硬件系统均需符合下述标准：

电磁学规范：FCC Class B 或 CISPR 22 Class B

安全规范：UL Listed(美国) 或 EN 60950 (国际)

质量标准：ISO9000认证

            - 所有强弱电的布线、安装均需符合下述标准：

电气安装标准采用《电气装置安装工程施工及验收标准规范》（GBJ232-82）和《电气安装工程电缆线路施工及验收规范》；

管线布线采用标准《建筑与建筑群综合布线工程施工及规范》（GB50312-2000）。

            - 投标人投标时所采用的设备如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），则投标人必须用供货时该厂家的最新产品提供给本项目用户，其性能指标不得低于所投设备，并且价格不变。

            - 应用于本项目的软件均应是合法的、合格的、符合要求的，不得将侵犯知识产权、质量低劣的、不符要求的产品应用于本项目中；投标人须承担所供货物牵涉的知识产权等法律责任。

            - 投标人所提供的任何设备必须直接来源于原厂家并有原厂家的出品证明文件和保修证明文件。

  - 技术指标要求

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全数字化会议系统主机 | ▲1.系统主机内置n×8路音频矩阵处理器，n为系统中连接的话筒数量；（提供官方证明文件，如技术说明书或第三方检测报告复印件。） 2.系统具备双机热备份功能及环形手拉手功能；（提供官方证明文件，如技术说明书或第三方检测报告复印件。） ▲3.系统主机具有8通道分组输出功能，可实现分组录音功能。（提供官方证明文件，如技术说明书或第三方检测报告复印件。） ▲4.每支麦克风可以独立调节增益和均衡（不少于5 段)；（提供官方证明文件，如技术说明书或第三方检测报告复印件。） 5.主机可提供24V幻象供电； 6.主机带LCD显示屏，可进行设置，显示各种状态、信息等；（提供官方证明文件，如技术说明书或第三方检测报告复印件。） 7.具有报警信号输入接口； 8.可开启话筒数量不小于6只； ▲9.集无纸化会议功能于一体，支持无纸化会议终端集发言、表决、64通道同声传译、无纸化会议功能、文件查看/编辑、批注修改、文件共享、视频对话、视频播放、10通道视频点播与广播、会议服务等功能于一体；（提供官方证明文件，如技术说明书或第三方检测报告复印件。） 10.支持摄像自动跟踪； 11.具有不少于五种发言形式； ▲12.支持线路的“热插拔”，会议单元支持带电“热插拔”，会议签到过程中，热插拔表决单元不会清除“已签到”状态，表决过程中，热插拔表决单元不会清除“正在表决或已表决”状态；（提供官方证明文件，如技术说明书或第三方检测报告复印件。） 13.具备投票表决功能； ▲14.具有同声传译功能，通道数不少于60个；（提供官方证明文件，如技术说明书或第三方检测报告复印件。） ▲15. 千兆会议媒体流技术设计，所有音、视频信号通过一条Cat5e/Cat6e网线传输，并将无纸化多媒体功能与基本的会议功能实现隔离，能充分保障会议音频、表决信息、控制信息等会议重要数据流的实时性和稳定性；（提供官方证明文件，如技术说明书或第三方检测报告复印件。） ▲16. 可通过Dante、分组输出、网络接口，将会议音频输入到语音识别系统与之配套使用；（提供官方证明文件，如技术说明书或第三方检测报告复印件。） ▲17.具有AES/EBU 数字输入输出接口；（提供官方证明文件，如技术说明书或第三方检测报告复印件。） ▲18.支持Dante 协议，可实现与周边设备的数字化无损音质链接，具有单模光纤SC 接口；（提供官方证明文件，如技术说明书或第三方检测报告复印件。） 19.具备调音台接口，可连接会议专用调音台实现对每只话筒的音量，均衡，静音，增益独立实时可控； 20. 频率响应不劣于 30 ~ 20000 Hz、信噪比 >96 dBA、通道隔离度 >85 dB、动态范围 >94 dB、总谐波失真 <0.05% 。 |
| 2 | 台面式全数字化会议系统主席单元 | 1. “环形手拉手”连接技术，支持线路的“热插拔”；（提供官方证明文件，如技术说明书或第三方检测报告复印件。） 2. 支持48kHz音频采样频率，频率响应不劣于30Hz~20kHz； 3. 精致典雅的台面式结构； 4. 可以独立调节增益和均衡（不少于5段）；（提供官方证明文件，如技术说明书或第三方检测报告复印件。） 5. 内置高通滤波器； 6. 驻极体心形指向性麦克风，并带有双色开启指示灯圈； 7. 具有话筒开关键,固定话筒杆设计； 8. 不少于5种发言模式； 9. 支持摄像机自动跟踪； 10. 具备主席按键，实现自由开启，具有优先权按键，且具有批准发言按键； 11. 系统可连接不少于100台主席单元，可设置全部或部分主席单元具备会议控制功能； 12. 麦克风咪头参数：灵敏度≥ -46 dBV/Pa方向性 0°/180° > 20 dB (1 kHz) 等效噪声≤ 20 dBA (SPL)最大声压级≥125 dB (THD<3%) 。 |
| 3 | 台面式全数字化会议系统代表单元 | 1. “环形手拉手”连接技术，支持线路的“热插拔”；（提供官方证明文件，如技术说明书或第三方检测报告复印件。） 2. 支持48kHz音频采样频率，频率响应不劣于30Hz~20kHz； 3. 精致典雅的台面式结构； 4. 可以独立调节增益和均衡（不少于5段）；（提供官方证明文件，如技术说明书或第三方检测报告复印件。） 5. 内置高通滤波器； 6. 驻极体心形指向性麦克风，并带有双色开启指示灯圈； 7. 具有话筒开关键，固定话筒杆设计； 8. 不少于5种发言模式； 9. 支持摄像机自动跟踪； 10. 麦克风咪头参数：灵敏度≥ -46 dBV/Pa方向性 0°/180° > 20 dB (1 kHz)等效噪声≤ 20 dBA (SPL)最大声压级≥125 dB (THD<3%) |
| 4 | 数字会议系统专用线缆 | 会议系统原厂专用延长线缆。 |
| 5 | 数字会议系统专用线缆 | 会议系统原厂专用延长线缆。 |
| 6 | 4芯30米延长电缆(一公一母,CMP等级) | 会议系统无纸化系统原厂专用延长线缆。 |
| 7 | 4芯5米延长电缆(一公一母,CMP等级) | 会议系统无纸化系统原厂专用延长线缆。 |
| 8 | 基础设置软件模块 | 基础设置软件模块包含会场设计、会议管理、主机设置、分机设置、信息显示、系统检测、报表系统、用户管理等功能。 |
| 9 | 话筒控制软件模块 | 话筒控制软件模块包含排位管理、人员管理和话筒控制等功能。（提供软件著作权证明复印件。） |
| 10 | 控制电脑 | 1. CPU：≥Intel Core i7- 10700 ； 2. 内存：≥32GB，2666MT/s，带NECC； 3. 内存扩展：4个 DDR4 内存扩展插槽； 4. SSD固态硬盘：≥ 250G PCIe NVMe，缓存≥512M，顺序写入≥2300MB/S，顺序读速≥3500MB/S；硬盘：3.5英寸7.2K转速，缓存≥64M,SATA接口，容量≥1TB； 5. 主板扩展槽：包含3个PCIe 3.0插槽（1个全长，2个半长）,1个PCI插槽； 6. 显卡：相当于P2200芯片组，显卡接口：PCI Express3.0 16X 显卡容量：5GB 显存位宽：160bit，接口：4DP接口； 7. 光驱：DVD+/-RW内置； 8. 机箱防盗开关； 9. 网口：集成英特尔I217千兆以太网控制器，网口数量2个。； 10. 键盘：入门级商务键盘(简体中文)； 11. 鼠标：光电鼠标黑色； 12. 显示器：2台，≥21.5寸，亮度250 cd/m²，对比度1000:1，分辨率1920×1080，接口DP+VGA，配线DP线。 |
| 11 | 投影机 | 1. 亮度：≥6500流明,DLP显示技术； 2. 3D激光投影； 3. 分辨率：≥1920*1200； 4. 对比度：≥20000:1 ，激光光源，2万小时使用寿命； 5. 外观规格：350x450x167mm； 6. 重量：10.7Kg； 7. 投射比1.15-1.9:1； 8. 全面支持蓝光3D、IR 3D、DLP-Link 3D； 9. 具备3D-Sync； 10. 输出口；HDBaseT接口； 11. 支持2.35：1，四角梯形校正。 |
| 12 | 投影幕 | 1. 投影面积：3231*2019mm；外壳总长：3531mm； 2. 屏幕类型：选用漫反射型电动投影幕，可以显示高清视频图像、文档、PPT； 3. 幕布类型：采用“无褶皱投影幕”工艺技术，四层玻璃纤维加PVC复合材料幕布，幕布可防皱、擦洗、防火、防潮、防霉、环保、不褪色、不变形、无异味，可清晰，通过消防阻燃测试（B1级），幕布伸缩率1%，幕布视角为160度，幕布增益1.2倍，金属外壳流线型设计，扭抗力强，坚固耐用，确保大幕布纯直平整； 4. 电机类型：采用美视品牌交流管状电机，超静音设计，运行平稳、可靠，转速达到28rpm，扭力达6Nm，定位准确，管状电子定位器，定位精确至0.5mm；金属外壳流线型设计，抗扭力强，坚固耐用，确保大幕面纯直平整。 |
| 13 | 网络型中央控制系统主机 | ▲1.多媒体音视频管控中心，集成了音频、视频、控制于一体的综合产品，采用机架式5U箱体设计，维护方便，集成度高；（提供官方证明文件，如技术说明书或第三方检测报告复印件。） ▲2.系统操作与管理通过设备自带的7寸触摸屏（或外接IPAD无线控制端）实现一键调用与场景预设，一台设备既可完成多媒体会议系统的建设，简单便捷，展现智能与AV系统的完美结合； 3.具有采用双供电系统，交流支持90-230V宽电压供电或者12V直流供电，可切换供电，保证设备正常工作。 ▲4.提供≥3个网络接口，≥3个网口可通过内置的交换机进行数据通讯，提供对外接入无线触摸屏等外部设备的网络扩展控制；（提供设备实物后版图。） 5.提供2个PoE使能网口，可直接用于连接外置触摸屏或按键面板等设备； 6.完善的IPv6协议支持，满足各种复杂的网络使用环境的要求； 7.内置完整的Linux系统，开放telnet功能。可远程查看设备状态，更改系统设置，辅助调试； 8.1GHz高速处理器，512M内存，512M Flash存储空间； ▲9.≥8个RS232/485端口。≥8个弱电继电器。≥8个红外端口。≥4个IO端口；（提供设备实物后版图。） 10.红外学习功能，支持红外文件导入导出； 11.串口功能：通过网络固件更新； 12.内置高性能40位浮点DSP处理芯片； 13.≥8路音频输入通道。8路音频输出通道，传输最大延时低于0.1毫秒； 14.≥8路音频支持MIC输入，话筒/线路自由转换，支持48V幻象供电； ▲15.支持4路Dante网络音频信号输入，4路Dante网络音频信号输出；（提供该功能截图，并加盖投标人公章。） ▲16.每路通道独立的自适应反馈抑制器，多档调节，内置信号发生器：正弦波信号、粉红噪声、白噪声；（提供该功能截图，并加盖投标人公章。） 17.输入/输出通道：具有自动混音和矩阵混音功，具有前级放大、噪声门、压缩器、31段参量均衡、延时器、自动混音台、相位、静音、48dB斜率高通-低通滤波器；（提供该功能截图，并加盖投标人公章。） ▲18.支持30组场景预设功能，支持手机、平板、安卓、苹果、微软等不同的移动端控制及模式调用；（提供该功能截图，并加盖投标人公章。） 19.≥4.5G带宽，支持高清输入输出，所有通道支持独立的EDID管理； 20.支持3D画面，蓝光DVD； 21.1080P信号输入输出传输距离≥40米； ▲22.具有超高清视频图像处理和分析，动态降噪，多图像显示、任意开窗，任意放大缩小，跨屏、漫游，所见即所得管理，输入输出可任意配置；（提供该功能截图，并加盖投标人公章。） 23.支持最大30个画中画显示，可以实现画面整屏显示、分屏显示，画面可以自由缩放、移动、漫游，不受物理拼缝限制； 24.支持LCD/特定LED大屏幕控制拼接功能； 25.具备的功能包括：开窗、拼接、漫游、叠加、跨屏、缩放、分割等；（提供该功能截图，并加盖投标人公章。） ▲26.可接输入卡数量/输入路数（4块/16路），可接输出卡数量/输出路数（4块/16路）；（提供设备实物后版图。） ▲27.提供强制性产品认证证书复印件，即3C认证（产品名称型号与证书相符）。 |
| 14 | 网络型中央控制系统配套软件 | 1. 软件支持类C语言编程方式和模仿人类思维中文编程方式； 2. 面向对象化的逻辑编程界面，包含项目实施所有设备控制编程，中文窗口化编程界面； 3. 自定义函数和宏指令的运用以及宏指令程序的封装，函数变量包含字符串函数，模拟量函数，数字量函数，精准的时间轴，灵活的if语句运用； 4. 根据用户需求定制系统控制功能和触摸屏操作界面，支持双触点及三触点的程序编程界面，多子页操作界面，多页面动画效果等功能。 |
| 15 | 网络型4路视频输入/输出板块 | 1. 信号：支持2路HDMI（音视频）信号输入采集及编码，2路HDMI（音视频）信号输出解码，支持网络信号（H.265)，混合输入输出； 2. 网络：1路网口RJ45（10M/100M/1000M以太网自适应）； 3. 串口：1路可编程485串口； 4. 其他接口：3.5音频输入*2； 5.指示灯：电源指示灯、视频信号指示灯、数据收发指示灯。 |
| 16 | 嵌壁式会议信息自助服务终端 | 1. 智能中控控制面板，控制内容包括：教室内设备开关，视频、音频、灯光、窗帘、中央空调等； 2. 显示屏尺寸：≥10.1英寸电容屏； 3. 分辨率：≥1920*1080； 4. 触摸：电容式五点触摸屏； 5. 操作系统：Android 5.1； 6. 中央处理器:≥RK3288,四核,Cortex A17,1.8G； 7. 运行内存：≥1GB； 8. 存储内存：≥16GB eMMc； 9. 连接方式：有线/无线（可选），具备WiFi 802.11b/g/n ； 10. 接口类别：RJ45*1 RJ45支持POE供电48V； 11. LED灯带：有会议占用时屏幕两端为红色LED灯条显示，无会议占用时屏幕两端为绿色LED灯条显示； 12. 工作时间：可连续工作72小时以上； 13. 适配器 AC 100～240V，DC 5V/2A； 14. 安装方式：嵌墙、壁挂； |
| 17 | 中控编程服务 | 1. 智能中控控制面板编程，内容包括：控制教室内设备开关，切换视频、音频信号，灯光、窗帘、中央空调控制等； 2. UI界面根据用户实际需求设计。 |
| 18 | 调音台 | 1. 20通道调音台； 2. 20个线路输入 (12个单声道 + 4个立体声)； 3. 支持4编组母线 + 1立体声母线输出； 4. 支持4 AUX输出 (包括FX)； 5. “D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路； 6. 单旋钮压缩器； 7. 效果器：SPX，含24组预置效果器； 8. 24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能； 9. 通过Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter (连接适配器)与iPad (2或更高版本) 连接工作； 10. Cubasis LE（iPad版）可通过App Store 下载； 11. 含Cubase AI DAW下载版软件； 12. 单声道输入通道上的PAD开关； 13. +48V幻象供电； 14. XLR平衡输出； 15. 世界通用的内部全局供电； 16. 包含机柜安装套件； 17. 金属机身。 |
| 19 | 柱型音箱1 | 1.由16个1英寸高音单元，4个5英寸低音单元组成的70厘米J型同轴线阵列，带恒定波宽专利电路； 2. 产品应用 : A/V，演出场所，教室，报告厅，室外：学校体育场柱杆安装，跑道，主题公园，补声应用； 3. 可选性：垂直覆盖，非对称垂直覆盖； 5. 可调：狭窄（Narrow）=25度，非对称；宽广（Broad）=45度，非对称 ； 8. 均衡 : 音乐（平坦）/语言 ； 9. 抽头设置 : 8ohm ； 10. 频率响应(-10dB) : 60Hz-20kHz ；（提供原厂商官方网站产品介绍页面或产品彩页作为证明文件。） 11. 灵敏度(SPL @1m) : 100dB ； 12. 功率(低阻) : ≥500W ；（提供原厂商官方网站产品介绍页面或产品彩页作为证明文件，并加盖公章。） 13. 最大声压级 : 127dB(峰值133dB) ； 14. 覆盖控制频率(±20度) : 800HZ ； 15. 安装 : 10个M6吊挂点，包含墙装支架。 |
| 20 | 柱型音箱2 | 1. 单元组件： 16×50mm (2")单元，全频扬声器；（提供原厂商官方网站产品介绍页面或产品彩页作为证明文件。） 2. 频响范围 (-10 dB)：120 Hz - 20 kHz；（提供商官方网站产品介绍页面或产品彩页作为证明文件，并加盖公章。） 3. 覆盖模式：垂直：15°(2kHz - 16kHz, ±10°) 40°(1 kHz - 16 kHz, ±10°)；水平：150° (ave, 1 kHz - 4 kHz, ±20°)； 4. 灵敏度 (2.83V @ 1m)：； 5. 窄角15°：96 dB (语言模式, 2 kHz - 14 kHz); 93 dB (音乐模式, 300 Hz - 18 kHz);； 6. 宽角40°：93 dB (语言模式, 2 kHz - 14 kHz); 90 dB (音乐模式, 300 Hz - 18 kHz);； 7. 标称阻抗：8Ω； 8. 功率负载(8Ω直通)： 325W（峰值 1300W），2 小时;200W（峰值 800W），100 小时； 9. 最大 SPL (峰值@ 1m)：窄角：（语音模式）127 dB（音乐模式）124 dB；宽角：（语音模式）124 dB（音乐模式） 121 dB； 10. 70V/100V多级功率抽头变压器：120W/60W/30W(在70V下才会出现15W)，和8Ω直通，通过切换方式变换；； 11. 全天候等级：IP55等级；； 12. 尺寸(H×W×D):1000×98.5×153mm；； 13. 净重：7.2kg。 |
| 21 | 反馈抑制器 | 1. 双通道反馈抑制器，采样率: 48KHz；（提供原厂商官方网站产品介绍页面或产品彩页作为证明文件。） 2. 动态范围: >109dB，A 计权；>106dB 不计权；带宽22KHz； 3. 总谐波失真+ 噪声: 典型值0.003%，输出电平+4dBu,1KHz； 4. 频率响应特性: 20Hz-20KHz,±0.5dB；（提供原厂商官方网站产品介绍页面或产品彩页作为证明文件。） 5. 通道间交叉话音: 典型值>80dB； 6. 输出端交叉话音: 典型值>80dB； 7. 电源电压: 交流50/60Hz，100V；120V，60Hz 和230V，50/60Hz； 8. 电力消耗: 9W。 |
| 22 | 功放 | 1. 带数字DSP处理器；（提供原厂商官方网站产品介绍页面或产品彩页作为证明文件。） 2. D类放大器； 3. DSP处理功能,包括高通和低通滤波器； 4. 4段参数均衡器、限制和延时； 5. 带大尺寸液晶屏,操作/运行直观； 6. 数字限幅功能自动保护设备,避免高温或过载损害； 7. XLR平衡/TRS非平衡及USB信号输入接头； 8. 可调扬声器保护,以配合您的扬声器的功率和阻抗； 9. 前面板LED工作状态指示灯； 10. Neutrik Speakon及防触碰输出接线柱； 11. 单声道功率:800w/8Ω,1200w/4Ω；（提供原厂商官方网站产品介绍页面或产品彩页作为证明文件。） 12. 阻尼系数(8Ω):100； 13. 失真:＜1%； 14. 信噪比:100dB； 15. 输入增益:33.5dB； 16. 输入灵敏度:1.2Vrms,3.9Vrms； 17. 输入阻抗:平衡20KΩ,非平衡10KΩ； 18. 最大输入电平:+23.5 dBu。 |
| 23 | 数字无线双手持 | 1. 2.4GHz数字式高保真无线双手持话筒系统； 2. 2.4GHz数字式高保真、模块式无线双手持； 3. 自动频率选择:同一接收主机可10支话筒以不同频点自动连机； 4. 接收距离:一般60米； 5. 通过网线脱机远程安装距离可达100米或以上而不需另购天线及放大器,减轻用户支出； 6. 三分集式接收； 7. 系统ID显示；频响:20Hz～20kHz； 8. 音频取样:24Bit/48KHz； 9. 动态范围:>109dB；失真:<0.05%； 10. 工作环境温度:0°C～40°C； 11. 工作频率:2403MHz～2481MHz；延时:3.8ms； 12. XLR平衡和TRS非平衡输出及以太网口联机； 13. 接收主机座:210×44×169.3mm； 14. 接收机:57×77.6×19mm； 15. 单指向性动圈式收音头； 16. 发射机射频输出功率:10mW； 17. 电池(另购):2节1.5V AA 5号碱性电池/发射机； 18. 电池耗电:﹥7小时。 |
| 24 | 中控时序电源 | 1. 8路电源时序器； 2. 多功能可编程中控电源处理器； 3. 带红外遥控器； 4. 支持多种控制方式:远程网络控制、蓝牙通信安卓系统控制、30米无线控制、线控、外部中控器控制(以上控制方式的套件需要另购)； 5. 串口控制:RS232； 6. 蓝光LCD液晶数字显示品牌型号及工作状态； 7. 红色LED显示输入电压； 8. 4位数字开机密码； 9. 每通道开、关机时序延时可自定义:1～240s； 10. 万年历时间显示；定时开关机功能； 11. 交流电压最高限制或最低限制报警,可自定义报警电压值； 12. 键盘20秒自动锁定功能,以防误操作； 13. 可多台联机；任意旁路； 14. 标准美式3脚电源插座；每路最大输出电流:10A； 15. 功率消耗:20w。 |
| 25 | 监听音箱 | 类型：多媒体音箱； 声道：2.0； 低音调节：支持低音调节； 音箱控制：遥控； 理论功率：40w-100w； 电源：电源供电； 扬声器单元：低频：4英寸*2；高频：1.25英寸*2； 接口：USB+3.5毫米音频接口。 |
| 26 | 监听耳机 | 1. 产品分类：耳机,封闭式； 2. 佩戴方式：头戴式； 3. 换能原理：动圈式； 4. 驱动单元/直径：40mm大动驱单元； 5. 频率响应：18Hz - 20kHz； 6. 阻抗：32欧； 7. 灵敏度：110dB； 8. 最大功率：200mW； 9. 麦克风响应频率：18Hz - 20kHz； 10. 麦克风灵敏度：110dB； 11. 插头：Φ3.5mm插头,2.5米 |
| 27 | 48口汇聚交换机 | ▲1.交换容量≥4.32Gbps，转发性能≥166Mpps；（提供官方证明文件，如技术说明书或第三方检测报告复印件。） 2.要求所投设备MAC地址≥16K，ARP表项≥1000条,FIB表项≥500； ▲3.固化10/100/1000M以太网端口≥48，10G/1G SFP+光接口≥4个，要求所投产品支持POE和POE+远程供电，POE+同时可供电端口数≥48个；（提供官方证明文件，如技术说明书或第三方检测报告复印件。） 4.支持并实配双模块化可热插拔电源，能够插AC、DC系列不同功率的电源模块，每块电源功率≥400W； 5.工作温度0-50°； 6.支持双模块化可热插拔电源，能够插AC、DC系列不同功率的电源模块； 7.要求所投产品支持POE和POE+远程供电，POE+同时可供电端口数≥48个； ▲8.投标产品支持面板自带一键查看POE供电状态功能，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态；（提供官方证明文件，如技术说明书或第三方检测报告复印件。） 9.支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3、策略路由等三层路由协议； 10.要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 11.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； ▲12.支持专门基础网络保护机制的NFPP功能，支持多种类型的防护，如ARP防护，当ARP速率超过攻击水线，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行；（提供官方证明文件，如技术说明书或第三方检测报告复印件。） ▲13.支持RLDP，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能；（提供官方证明文件，如技术说明书或第三方检测报告复印件。） |
| 28 | 光纤模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km传输距离。 |
| 29 | 无线路由 | 1.采用双路双频设计，一个2.4GHz射频卡，一个5GHz射频卡,整机6条空间流，5G最高工作4条802.11ax空间流； 2. 支持1024QAM调制解调方式；（提供官方证明文件，如技术说明书或第三方检测报告复印件。） 3. 5GHz单射频支持4*4MU-MIMO，且单射频最大接入速率≥4.8Gbps；2.4GHz单射频支持2*2MIMO，且单射频最大接入速率≥400Mbps，整机最大接入速率≥5.2Gbps； 4. 3个10/100/1000Base-T以太网端口，其中1个端口支持PoE+受电；另1个端口支持PSE对外供电(扩展物联网）； 5.支持蓝牙4.0（内置），一个全尺寸USB接口； 6. 以太网上联端口支持物联网外扩；（提供官方证明文件，如技术说明书或第三方检测报告复印件。） 7.AP整机最大终端接入数不小于512个； 8. 支持苹果iBeacon协议，可扩展摇一摇等丰富的蓝牙应用，可应用于蓝牙定位应用；（提供官方证明文件，如技术说明书或第三方检测报告复印件。） 9.AP具有WLAN自动网优功能，不借助任何网络优化软件，仅通过AP配置进行无线网络优化，降低无线网络中的频段干扰； 10. AP内置探针功能，能够对覆盖范围的终端MAC信息进行检测；（提供官方证明文件，如技术说明书或第三方检测报告复印件。） 11. AP支持802.11r协议标准，降低放装环境终端无线漫游的切换延时； 12. 设备电磁辐射对人体安全，满足Council Recommendation 1999/519/EC Annex II 的相关要求，最大SAR-10g值不高于2.0W/kg；（提供官方证明文件，如技术说明书或第三方检测报告复印件。） 13. 为确保网络使用的安全性，要求符合国际WiFi联盟规范的WPA3标准；（提供官方证明文件，如技术说明书或第三方检测报告复印件。） 14.为避免无线网络中私接非法AP的影响，设备应支持802.11w防御Deauth攻击功能，保证终端正常关联使用。 |
| 30 | 网络布线 | 超五类网线布线。 |
| 31 | 网络布线 | 六类网线布线。 |
| 32 | 光纤跳线 | LC-LC，100米。 |
| 33 | 视频光纤线 | HMDI光纤线，HDMI2.0。 |
| 34 | HDMI线 | HDMI2.0，长度2米。 |
| 35 | 信号线 | 128编平衡线，双芯RVPE2*0.5mm。 |
| 36 | 42U机柜 | 1.板材压制 平整，光滑，坚固； 2.表面处理 喷粉后高温烤制； 3.保存环境条件 工作温度：－5 ~ 60℃； 4.相对湿度：≤90%（30℃时）； 5.大气压力：65kpa-11 0kpa； 6.符合国际标准 符合国际标准IEC297-2《482-6mm (19in)系列机械结构尺寸的要求、EIA-310-D、GB/T 3047.2-92； 7.走线方式 上、下走线； 8.颜色 灰白色、黑色 或其它颜色； 9.机架尺寸 （高宽深）约 W × D × H＝960mm × 800㎜ × 2000㎜； 10.机架承重 承重500KG。 |
| 37 | PDU插排 | PDU机柜插座8位，带开关，带指示灯，10A/16A大功率专用 ，总控全长1.8米。 |
| 38 | 桌面信息终端 | 桌面信息模块： 二三插座2个； USB充电2个； RJ45接口2个； 电力线缆采用RVV3*2.5平方专用线缆； RJ45接口采用六类网络模块； 网线采用六类网线。 |
| 39 | 电源控制器 | 1. 协议兼容：搭配可编程中控主机使用，也全面支持第三方设备控制； 2. 手动控制：在机器的正前方，有8个轻触开关，紧急情况下可以手动控制继电器的开关，在现场出现特发情况时可以使用这一功能，很好的保护其他的设备； 3. 具有8路继电器，每路继电器都有三连接点的接线柱，具有常开与常闭的功能；具有1路零线端子接口； 4. 具有8路独立电源开关控制，单路电流支持20A； 5. 具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置； 6. 具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯； 7. 具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制； 8. 机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别； 9. 具有键盘锁（LOCK）功能，放置误操作，便于用于维护管理； 10. 面板按键：8路独立电源开关控制（手动）； 11. 载入容量：单路电流20A； 12. 电源：宽电压通用电源（AC110V - AC240V）； 13. 控制方法：通过RS-232或网络接口； 14. RS-232接口：3PIN排针；波特率：9600，数据位：8，停止位：1，校验位：无。； 15. 网络接口：RJ-45，100M； 16. 切换电流（MAX）：20A； 17. 最大功耗：7.2W。 |
| 40 | 设备用电 | 3*4平方双塑国标线，包括专用设备用电和舞台灯光用电。 |
| 41 | 电器用电 | 3*2.5或3*4平方双塑国标线，面板86型二三插座带USB。 |
| 42 | 地槽1 | 100（深）×200（宽）MM地槽，包括地面切割和镀锌铁槽铺设，镀锌铁槽中间隔板位置50：150位置。 |
| 43 | 地槽2 | 100（深）×100（宽）MM地槽，包括地面切割和镀锌铁槽铺设，镀锌铁槽中间隔板位置50：50位置。 |
| 44 | 弧形会议台 | ★1.多层夹板，加厚40mm台面； 2.40丝橡木皮贴面； 3.油漆，五底三面工艺； 4.尺寸：4975*550*750MM。 |
| 45 | 弧形会议台 | ★1.多层夹板，加厚40mm台面； 2.40丝橡木皮贴面； 3.油漆，五底三面工艺； 4.尺寸：11606*550*750MM。 |
| 46 | 会议椅 | 1.真皮/PU/超纤皮适用； 2.靠背/座：高强度弯木框架，定型海绵； 3.扶手装饰条:铝合金压铸成型，表面抛光处理； 4.座架：1.8 毫米的铁管电镀； 5. 加装自动回旋底盘 |
| 47 | 铝合金线槽 | 根据会议桌的尺寸布局定制铝合金线槽，颜色为橡木色。 |
| 48 | 会议椅 | 1.总高度960mm，扶手高度630mm，连排座 椅中心距离580mm，座椅总深度660mm，座面高度440mm； 2.内板及背、座胶壳：采用优质PP （聚丙烯）多元素复合材料经模具注塑成型； 3.座包结构采用国际先进技术、内置安全 限位防夹设计； 4.实木扶手，优质2.0冷轧钢站脚； 5.写字板采用常规铝合金支撑结构，面板：采用优质高密度中纤板，外冷压防火面板，四周PU封边,厚度为15mm； 6.填充物采用优质定型海绵； 7.饰面：采用优质科麻布； 8.座内采用自动回位结构。 |
| 49 | 操作台 | 1. E1级高密度板，加厚40mm台面，40丝橡木皮贴面； 2. 五底三面工艺； 3. 尺寸：1200*600。 |
| 50 | 讲台 | 1. E1级高密度板，加厚40mm台面，40丝橡木皮贴面； 2. 五底三面工艺； 3. 尺寸：700*600*1180MM。 |
| 51 | 空调 | 1. 类别：天花机； 2. 匹数：5P； 3. 制冷类型：冷暖； 4. 定频/变频：定频； 5. 能效等级：3级； 6. 电辅加热：支持； 7. 适用面积：88㎡以内； 8. 制冷量(W)：12000； 9. 制冷功率(W)：4050； 10. 制热量(W)：14000； 11. 制热功率(W)：4450； 12. 电压/频率：380V/50Hz； 13. 内机噪音(dB(A)：39-49； 14. 外机噪音(dB(A)：58； 15. 循环风量(m3/h)：2000。 |
| 52 | 铜管 | 5匹空调铜管。 |
| 53 | 水管 | 5匹空调水管。 |
| 54 | 打孔 | 墙面开孔。 |
| 55 | 支架 | 不锈钢支架。 |
| 56 | 空调电源 | 380V，4平方空调电源布线。 |

说明：项目中使用的强电线、插座、音频线等配套线材需在施工前提供样品，待用户确认后方可使用。

五、服务要求

（一）完成时间及实施地点

1.完成时间：本招标文件所列所有软硬件设备须在合同生效之日起90日历天以内全部安装调试完毕。

2.实施地点： 所有设备安装在大学城校区教学楼D102室内

（二）付款方式

签订合同后十五天内，甲方支付合同总价的30%作为预付款；通过验收合格后十五天内支付合同总价的70%；同时，乙方支付合同总价的5%给甲方作为质保金，在安装验收合格壹年后且质保验收合格后十五天内甲方无息退还乙方。

（三）售后服务要求

一、保修期内售后服务要求

    - 投标人应提供自已的售后技术支持中心、售后服务合作伙伴的详细资料。要求投标人填写“售后服务情况表”，需合作提供售后服务的还应提交双方就本项目签署的合作协议副本（加盖公章）和“售后服务主要技术人员情况表”。

    - 货物制造商必须在用户所在地或附近地区有专业的售后服务力量，并须提供售后服务联系电话及联系人。如需要更换配件，所更换的配件应与被更换配件的品牌、类型相一致，或者是同类同档次的替代品，且后者需征得用户方管理人员同意。如须增加非投标方的硬件和软件，投标方应协助解决。

    - 所有设备均须由中标人提供叁年的整机免费保修服务（厂家免费维修，并提供保修证明文件），保修期自供需双方代表在项目最终验收单上签字之日起计算。

    - 设备故障报修的响应时间：每天8：00～18：00期间为4小时，其余期间为12小时。

    - 如果设备故障在检修12小时后仍无法排除，投标人应在48小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供项目单位使用，直至故障设备修复。

    - 所有设备保修服务方式均为中标人上门保修，即由中标人或原厂家派人员到用户设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。

    - 对于不能明确是否属于硬件故障时，中标人应尽力配合应用开发商进行检查，必要时须能在上述响应时间内到达现场协助排除故障。

二、投标人必须向用户方提供标书中采购的所有软硬件的安装、培训和维护服务的全部内容，并完成整个软硬件系统的联调工作。若本标书中所采购的设备或软件的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，投标人有责任和义务在投标文件中提出补充修改方案并征得本项目单位同意后付诸实施。

对投标人要求：

  - 投标人必须具有良好的系统设计能力和技术实施实力，并且具备良好的商业信誉。

  - 投标人应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好投标的整体方案并书面提出长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。

  - 所有设备均须由中标人送货上门并安装调试，用户不再支付任何费用。

  - 中标人必须提供项目实施过程的工作内容、工作日程表、工作方法，并征得用户方认可后严格按照日程表执行。日程表内容至少应包括到货日期、现场安装、系统测试、系统联调、系统试运行、验收、应用系统运行、技术培训等。

  - 投标人应对满足规定指标的设备供货商的资信和信誉进行认真考核并对用户项目单位负责。

  - 中标人应将与各厂商签约及有关技术合作、维修、服务等文件以副本等形式提供给项目单位一份，并作为系统验收必要条件之一。

  - 中标人应负责在项目验收时将项目的全部有关技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付项目单位。

  - 要求中标人和产品供货商对提供的产品保证六年的技术支持售后服务，保证叁年的产品和整机免费上门维修服务（厂家免费维修，并提供保修证明文件）。

  - 质量和安全认证：本项目包含的所有硬件设备及产品，应为通过3C认证的产品或经国家有关质量检测、技术鉴定和安全认证单位认证的合格产品。

  - 此次采购的教学软件，如用户序列号由于设备故障意外丢失，中标人和供货商必须负责找回，不能影响用户使用。

五、其他要求

- 投标人应对本标的全部货物和服务投标。

- 投标人必须提供全新的货物。

- 本用户需求中没有在投标文件中注明偏离（文字说明或在技术、商务对比表注明）的参数、配置、条款视为被投标人完全接受。

- 中标人不允许进行转包。

第三部分　投标人须知

一、投标费用说明

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件的构成

（一） 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的澄清更正文件组成：

1.投标邀请函

2.用户需求书

3.投标人须知

4.开标、评标、定标

5.合同书格式

6.投标文件格式

7.在投标过程中由招标人发出的澄清更正文件等

本招标文件中凡标有“★”的地方均被视为重要的指标要求。投标人要特别加以注意，必须对此具体、明确响应并完全满足这些要求。否则若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

（二） 投标文件的澄清更正

1.招标人对投标文件进行必要的澄清更正的，于投标截止时间的10天前在广东外语外贸大学网站主页“招标公告栏”(网址：http://www.gdufs.edu.cn/ztbgg.htm)上发布公告，并通知所有报名的投标人，投标人在收到澄清更正通知后应按要求以书面形式（加盖单位公章，传真有效）予以确认，该澄清更正的内容为投标文件的组成部分；澄清更正不足10天的，招标人在征得当时已报名的投标人同意并书面确认（加盖单位公章，传真有效）后，可不改变投标截止时间。

2.根据投标的具体情况，招标人可延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间3天前，将变更时间在广东外语外贸大学网站主页“招标公告栏”上发布公告，并通知所有的投标人。

三、投标文件的要求

（一）投标文件编制

1.投标文件的组成：标书内容包括但不仅限于以下内容，营业执照、企业信誉及有关证书复印件、经营业绩，投标报价、项目需求理解、项目方案、人员配置、服务承诺等。

2.投标人应认真阅读、并充分理解投标文件的全部内容，并应完整、真实、准确的填写投标文件中规定的所有内容。投标人没有按照投标文件要求提交全部资料，或者投标没有对投标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标人监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

3.如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供投标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

(二) 投标文件递交

1. 所有投标文件应在规定的投标时间送达投标地点，任何迟于投标截止时间的投标将被拒绝。

2.投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

3. 投标人在投标截止时间前可以撤标，但在投标截止后不允许撤标。

4.投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。招标人对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

5.投标人有下列情况之一的，其投标文书为无效标书：

①. 未在规定的时间内将投标文书送达规定地点的；

②. 投标文件不完整的；

③. 投标文件无法定代表人签字或无法人代表授权委托的。

④. 投标文书未按要求密封加盖公章的；

⑤. 投标人不符合“合格的投标人”要求的；

⑥. 未提交投标保证金或提供空头支票的；

⑦. 投标文件附有采购人不能接受的条件的。

（三）投标文件的数量和签署

1.投标人应编制投标文件一式叁份，壹份正本，贰份副本（电子光盘1张），投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

2.所有投标文书应由投标人的法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字，并装入密封的信封加盖投标人的公章。

3. 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

（四） 投标文件的密封和标记

1. 投标人应将投标文件密封包装，并在投标文件上清晰标明“正本”、“副本”字样。

2. 为方便开标时唱标，投标人应按照《投标文件格式》的要求制作《唱标信封》并独立封装。

3. 信封或外包装上应当注明招标项目名称、招标项目编号并在封口处加盖投标人印章。

4. 如果未按要求密封和标记，招标人将拒收该投标文件。

四、询问、质疑

（一）询问

投标人对投标文件、投标过程和中标结果有疑问的，可以向招标人提出询问，招标人将及时做出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“招标人、招标人的名称、地址和联系方式”。

（二）质疑

投标人认为投标文件、投标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向招标人书面提出质疑，可以在知道或应知其权益受到损害之日起3个工作日内提出质疑；招标人在收到投标人的书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

五、投标保证金

（一）投标保证金缴纳

本项目的投标保证金：10000元（支票），收款人：广东外语外贸大学。投标人与交款人名称必须一致，非投标人缴纳的投标保证金无效。

投标保证金以下列形式提交：

1支票形式。投标保证金以支票形式提交，由各投标人于投标当日在递交投标书时向招标人缴交，投标活动结束后由招标人予以退还（不计利息）。

2银行转账。投标人提供银行转账底单复印件，并与投标文件一并提交。

收款人：广东外语外贸大学，银行帐号：630157745051，银行：中行广州黄石东路支行。

（二）投标保证金退还

如无质疑或投诉，未中标的投标供应商保证金，在中标通知书发出后5个工作日内无息原额退还。中标供应商的投标保证金,在中标供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。中标人无正当理由，不得拖延或拒绝与建设单位签订合同，否则投标保证金不予退还。

（三）投标保证金不予退还情况

有下列情形之一的，投标保证金将被依法不予退还：

1. 投标供应商在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

2. 投标文件中提供伪造虚假材料的；

3. 投标人恶意或捏造事实对其竞争对手进行攻击的；

4. 中标供应商在规定期限内未签订合同。

六、合同的订立和履行

招标人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按投标文件要求和中标人投标文件承诺签订合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

七、信用要求

实行信用一票否决制。投标单位有下列情况之一者，一经招标单位或相关业务主管部门发现，该投标单位参加投标的，投标无效；

1. 提供虚假材料；

2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位；

3. 与其他投标单位恶意串通；

4. 中标后，无正当理由拒绝与招标单位签订合同；

5. 中标单位违反法律法规，给招标单位带来损害的；

6. 中标后在履约过程中没有严格按照招标文件、合同等要求保证质量；

7. 中标后转包、分包项目。

八、违约责任

投标人中标后一经发现有以下行为之一，并给招标单位造成损失的，其中标资格将被取消，其投标保证金将予以没收；且两年内不得参与广东外语外贸大学组织的招投标活动。

1. 提供虚假材料；

2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位；

3. 与其他投标单位恶意串通；

4. 中标后，无正当理由拒绝与招标单位签订合同；

5. 中标单位违反法律法规，给招标单位带来损害的。

第四部分　开标、评标、定标

一、	开标

招标人在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时，由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标供应商名称、《报价一览表》内容。未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。招标人做好开标记录，开标记录由各投标供应商代表签字确认。

二、	评标委员会

本次招标依法组建评标委员会。评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标供应商。

在评标期间，为方便对投标文件进行审核、评估和对比，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做出必要的书面澄清说明，但该澄清说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

如有必要，评标委员会将书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、

微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，这些修正不应影响评标的公平公正。

三、	评标方法、步骤及标准

本次评标采用综合评分法。

（一）资格性和符合性审查

1.评标委员会根据《资格性和符合性审查表》（附表一）内容逐条对投标文件的资格性和符合性进行评审，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

2.只有全部满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。对投标有效性认定意见不一致的，评标委员会按简单多数原则表决决定。无效投标不能进入技术、商务及价格评审。

（二）技术、商务及价格评审

1.评分总值最高为100分，评分分值（权重）分配如下：

| 评估因素 | 商务 | 技术 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 20 | 50 | 30 |

2.技术评审

技术评分项明细及各单项所占权重详见附表二：《技术评审表》）；

3.商务评审

商务评分项明细及各单项所占权重详见附表三：《商务评审表》

4.价格评审

投标报价错误的处理原则：

1）	投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算汇总金额不一致的，以单价计算汇总金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

2） 对投标货物的关键、主要内容，投标供应商报价漏项的，作非实质性响应投标处理；

3）	对投标货物的非关键、非主要内容，投标供应商报价漏项的，评标时将要求漏项的投标供应商予以澄清，但该澄清不作为评标的依据；评标委员会将以其它投标供应商对应项的最高投标报价补充计入其评标价；

4）	对非关键、非主要内容的费用，如果投标供应商是另行单独报价的，评标时也相应另行计入其评标价；

5）对数量的评审，以第二部分《用户需求书》所明示数量为准；《用户需求书》未明示的，由评标委员会以其专业知识判断，必要时参考投标供应商的澄清文件决定；

6）本条款中多种处理原则所产生的结果不一致的，以最高的修正价作为核实价。

计算价格评分：

各有效投标人的评标价中，取最低者作为基准价，各有效投标人的价格评分统一按照下列公式计算：   价格评分=（基准价÷评标价）×价格分值

评标总得分及统计：各评委的评分的算术平均值即为该投标供应商的技术评分或商务评分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出评标总得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

四、定标

（一）中标供应商的确定

根据评标委员会的评标结果，推荐两名中标候选人，招标人依法确定1名中标供应商。将各有效投标供应商按其评标总得分由高到低顺序排列（出现综合得分并列时，投标总价低的投标人名次靠前；若综合得分和投标总价都相同，由全体评委投票确定名次）。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人。

（二）中标价的确定

中标价以开标时公开唱读额为准；如有缺项、漏项，视为已包含在中标价中。

（三）发布中标结果

招标人将在下列媒体公告中标结果：广东外语外贸大学网站主页，招投标公告网址：http://www.gdufs.edu.cn/ztbgg.htm

《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

五、招标失败的情况

本项目招标出现下列情况之一，将视为招标失败：

1）投标报名的供应商不足三家的。

2）至投标截止时间止，递交投标文件的供应商不足三家的。

3）通过资格性审查的合格供应商不足三家的。

4）通过符合性审查的合格供应商不足三家的。

5）通过资格性、符合性审查且未成为其他子包中标候选供应商的供应商不足三家的。

6）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

招投标活动时间安排表

制表日期：  年  月

| 项目名称 | 广东外语外贸大学国际关系学院国际组织实验室项目 | 联系人 | 陈老师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 广东外语外贸大学 | 电 话 | 020-36207135 |
| 程 序 | 计 划 时 间 | 地 点 |
| 现场勘察 | （自行勘察） | 广东外语外贸大学 |
| 递交投标文件 | 2021年9月14日9:00时至9:30时（北京时间) | 广东外语外贸大学后勤综合楼422电子评标室 |
| 开启投标文件 | 2021年9月14日9:30（北京时间) | 广东外语外贸大学后勤综合楼422电子评标室 |
| 评审 | 2021年9月14日10:00-12:00（北京时间) | 广东外语外贸大学后勤综合楼422电子评标室 |

附表一

资格性和符合性审查表

| 审查项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 资格性审查 | （与公告中投标供应商资格要求一致） |
| 不能通过资格性审查的投标供应商，不需进行以下内容的审查。 |
| 符合性审查 | 1.在经营范围内报价，投标（报价）总金额是固定价且是唯一的。 |
|  | 2.按要求缴纳了投标保证金。 |
|  | 3. 提交投标函。投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求密封、签署、盖章。 |
|  | 4. 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 |
|  | 5.没有其他未实质性响应文件要求的。 |
|  | 6、投标有效期为投标截止日起90天。 |
|  | 7. 商务文本已提交（无重大偏离或保留）。 |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

3. 汇总时出现不同意见的，评委会按简单多数原则表决决定。

4. 如果评标委员会发现投标供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标供应商作书面说明并提供相关证明材料。

附表二

技术评审表

| 序号 | 评审内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对项目的熟悉理解程度 | 有效投标人所提供的技术方案(包括建设规划、产品选型等)是否具体，是否详尽进行综合评价； 1、针对本项目的技术支持方案详细具体具有针对性，可行性、可操作性强，得10分； 2、针对本项目的技术支持方案较为详细具体，可行性、可操作性较强，得6分； 3、针对本项目的技术支持方案相对一般，得3分。 | 10 |
| 2 | 技术指标响应情况 | 完全满足或优于招标参数，得25分，“▲”指标项有1项不满足的扣1分，其他指标项有1项不满足的扣0.5分，扣完为止。 | 25 |
| 3 | 核心产品的原厂供货证明和售后服务承诺函情况 | 提供全数字化会议系统主机、台面式全数字化会议系统主席单元、台面式全数字化会议系统代表单元、网络型中央控制系统主机、汇聚交换机五种核心产品的原厂供货证明和售后服务承诺函，每份0.5分，总计5分。 | 5 |
| 4 | 会议核心设备的先进性和国际影响力情况评估 | 所投会议系统核心设备品牌被国家或国际组织的大型会场使用，提供合同或案例现场照片等佐证材料并加盖原厂公章，每提供1份得1分，最高5分。 | 5 |
| 5 | 技术培训能力 | 有效投标人所提供的技术培训课程内容和培训方案是否具体，是否详尽进行评价： 1、技术培训方案详细具体具有针对性，可行性、可操作性强，得5分； 2、技术培训方案较为详细具体，可行性、可操作性较强，得3分； 3、技术培训方案相比一般，得1分。 | 5 |
| 合计 | 50分 |

附表三

商务评审表

| 序号 | 评审内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 投标人投入本项目主要项目经理资质情况 | 投入本项目的项目经理具有研究生或以上学历和信息系统项目管理师高级资质，每个3分，满分6分。 注：提供以上人员的资格证书复印件，并提供以上人员在本公司任职的证明材料（如加盖政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月以内任意一个月的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等）复印件。 | 6分 |
|  | 同类项目业绩 | 投标人自2017年1月1日至今同类型项目业绩情况，每提供1个业绩得1分，最高得3分。 注：同时提供合同关键页（要点包括签约时间、项目名称、金额和设备清单、双方盖章）复印件为准。 | 3分 |
|  | 投标人管理服务能力 | 有效期内的质量管理系统认证； 有效期内的环境管理体系认证； 有效期内的职业健康安全管理体系认证； 每提供一个得1分，最高得3分。 注：提供相关证明文件复印件。 | 3分 |
|  | 投标人信誉 | 投标人具有有效的“守合同重信用”或“重信用守合同” 得1分； 信用等级AAA及以上证书的，得1分，AA得0.5分，A得0.1分； 投标人具有国家级高新技术企业认定的得1分； 投标人在2017-2020年间连续四年被国家税务机关纳税评定A级的得1分，连续二年得0.5分，一年得0.1分。 注：须提供相关证书复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 | 4分 |
|  | 售后服务 | 根据有效投标人的售后服务能力、质量保证期、保修期、服务响应时间以及售后服务点的技术力量进行综合评价： 1、售后服务能力、技术力量较强，质量保证期、保修期、服务响应时间等优于文件要求得4分； 2、售后服务能力、技术力量一般，质量保证期、保修期、服务响应时间等基本满足文件要求得2分； 3、售后服务能力、技术力量较差，质量保证期、保修期、服务响应时间等无法满足文件要求得1分。 | 4分 |
| 合计 | 20分 |  |

第五部分　合同书格式

合　同　书

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

第六部分 投标文件格式

目录

- 资格性/资质性自查表

- 技术评审自查表

3.      商务评审自查表

4.	报价一览表

5.	投标函

6.	资格证明文件

7.	投标文件部分

8.	实施计划

9.	唱标信封（独立封装）

注：请投标人按照以下要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

投标文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

投标单位名称：

日  期：  年  月   日
1. 资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 （详见《资格性和符合性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投价文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 符合性 审查 |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标人有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！投标人根据自查结论在对应的□打“√”。

2. 技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  | 见投标文件（）页 |

注：投标人应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。

3. 商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  | 见投标文件（）页 |

注：投标人应根据《商务评审表》的各项内容填写此表。

4. 报价表

4.1报价一览表

| 报价一览表 |
| --- |
| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| 投标报价（元） 大写 |  |
| 投标报价（元） 小写 |  |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。投标价格包括所有招标范围内的费用（均为含税价）。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖章）

日期：   年   月   日

4.2详细报价表

项目名称：                                                              项目编号

| 序号 | 设备名称 | 品牌、型号 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 小 计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 大写： （ 小写： ） |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖章）

日期：   年   月   日
5、投标函

广东外语外贸大学：

依据贵方（项目编号：      ）项目的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表                  （投标人名称、地址）提交下述文件正本1份，副本2份。

- 投标函 ；

- 资格性/资质性文件；

3. 投标文件；

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起 90天，中标人/成交人投标有效期延至合同有效期满之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人名称(公章)：

地     址：

电     话：

日     期：

6、资格证明文件

6.1 法定代表人授权委托书

致：广东外语外贸大学：

兹授权同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：。

授权单位：          （盖章）     法定代表人：         （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：     身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.授权权限：全权代表本公司参与上述服务项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

4.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

代理人身份证复印件

6.2关于资格的声明函

关于资格的声明函

致：广东外语外贸大学

关于贵方招标项目项目（项目编号：         ）投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供投标文件中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、 投标人具有独立承担民事责任能力并在中华人民共和国境内注册的法人或其他组

织，提供营业执照副本复印件并加盖公章。

2、提供经工商行政管理局核准登记并盖章的经营范围说明

（相关证明文件附后）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：年 月 日

7、投标文件部份

技术服务及执行方案

投标人应按投标文件要求的内容，对完成整个项目提出相应的实施方案。对含糊不清或欠具体明确之处，评委会可视为报价人履约能力不足或响应不全处理。组织实施方案的内容应包括：

1）对项目的理解（项目概述、目标、服务范围、甲方的义务及配合条件）

2）针对本项目的服务实施方案

3）保证项目完成的具体措施

4）报价人认为必要的其它内容

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

8.  实施计划

拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的 同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

9.  唱标信封（独立封装）

将下列内容单独密封装入“唱标信封”：

《报价一览表》(格式见提供的附件)