广东外语外贸大学

2021年校园安防监控系统运维服务项目

招

标

文

件

项目编号：GWZB2021-47

招 标 人：广东外语外贸大学

2021年9月

总 目 录

第一部分　投标邀请函

第二部分　用户需求书

第三部分　投标方须知

第四部分　开标、评标、定标

第五部分　合同书格式

第六部分　投标文件格式

第一部分　投标邀请函

广东外语外贸大学（招标人）根据《广东外语外贸大学采购管理办法》，就广东外语外贸大学2021年校园安防监控系统运维服务项目进行校内公开招标，欢迎符合资格条件投标人投标:

一、项目编号：GWZB2021-47

二、项目名称：广东外语外贸大学2021年校园安防监控系统运维服务项目

三、项目预算：70万元

四、项目内容及需求：(内容、要求、地点)

（一）项目内容：校园安防监控系统运维服务采购

（二）服务期：一年（根据合同签订起止日期）。

（三）项目地点：广东外语外贸大学校区内。

五、投标人资格要求

（一）投标人具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力；持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营。

（二）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供财务状况报告复印件，投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件）

（三） 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供相关证明材料，如履行合同的设备、场地、技术人员等）

（四）投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供纳税证明及缴纳社会保障资金材料复印件，如依法免税和依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件）

（五）投标人三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明，格式自拟）

（六）已报名登记并在规定时间内完成缴费。

（七）本项目不接受联合体投标。

六、投标报名的时间、方式及报名费用缴纳

1、投标报名时间：2021年9月7日～2021年9月13日

2、报名方式及提交的资料：法人营业执照副本、法人授权书原件(加盖公章及加盖法人代表印章或签名)。将以上资料扫描连同《投标人员临时进校报备表》excel格式作为附件发电子邮件至广东外语外贸大学招标中心邮箱：gwzbzx@gdufs.edu.cn。邮件附件命名格式：报名项目+单位名称。

3、报名费用缴纳方式：按以上要求提交资料并通过招标中心审核，招标中心会在资料审核通过后回复到投标人报名的邮箱地址，投标人登录我校交费大厅缴费，缴费成功后，将于开标时提供发票。

4、缴费登录地址：https://zfpt.gdufs.edu.cn/#/anonymous/anonymous-pay

5、获取招标文件的方式：网上自行下载

6、招标文件售价：人民币300元/套（售后不退）

7、缴费截止时间：2021年9月14日24：00，逾期缴费无效。

七、投标截止时间、开标时间及地点

（一）投标截止及开标时间：2021年9月22日，9：30（北京时间）

（二）递交投标文件及开标地点：广州市白云区白云大道北2号广东外语外贸大学后勤综合楼四楼422电子评标室

八、招标机构的名称、地址和联系方式

（一）招标人名称：广东外语外贸大学

（二）地      址：广州市白云区白云大道北2号

（三）联系 电话：020-36207135

（四）联 系 人：陈老师

广东外语外贸大学招标中心

2021年 9月6日

第二部分　用户需求书

# 项目概述

本项目将通过采购专业设备维保及运维服务的形式，对广东外语外贸大学校园安防监控系统设施、设备实施驻场运维服务和维保技术支持服务，具体建设内容包括以下几个方面：

- 校园安防监控系统核心设备维保服务；

- 校园安防监控系统前端设备、设施、线路维保服务；

- 校园安防监控系统驻场运维服务（南北校区各定点驻场1人）；

- 校园安防监控系统在线运维平台服务。

# 二、项目建设内容

## （一）建设内容

### 校园安防监控系统核心设备维保服务

采购包括视频监控管理平台、云存储系统平台、监控大屏系统平台、监控云终端等校园安防监控系统核心设备的原厂维保服务，含7x24原厂技术支持、备件先行、软件更新等服务。

### 校园安防监控系统前端设备、设施、线路维保服务

采购包括校园安防监控系统前端各类摄像头、POE供电交换机、网络交换机、光纤设备/线路、各类立杆、支架、多功能电箱、沙井、安防设备供电线路/设施、监控中心及设备中心机房基础设备设施的维保服务。含7x24技术支持、故障快捷响应、备件先行等服务。

### 校园安防监控系统驻场运维服务

1）驻场运维服务

投标人需在广东外语外贸大学南北校区，针对校园安防监控系统运维服务的需求，各提供一名驻场技术人员，按照服务标准和服务流程提供安防监控中心值守、故障处理、系统巡检、重点时期现场保障、重大事件应急支持等。

- 服务区域：广东外语外贸大学南、北校区安防监控系统、设备部署区域

- 驻场地点：广东外语外贸大学南北校区安防监控中心（保卫处监控室）

- 服务时间：工作日 8:30 – 17:30 （驻场服务）；

其他时段及节假日：7×24小时 （应急响应服务）

- 服务内容：安防系统日巡检、告警处理、故障处理、现场巡检、资产梳理等

2）二线运维服务

投标人需要根据本项目具体运维要求，配备二线运维服务支撑团队，保障运维服务工作达到整体要求。当驻场人员无法独立处理故障，或非驻场维护工作时段发生故障，根据故障响应级别转至二线运维服务处理。

- 紧急故障（核心或大范围片区出现故障），二线服务0.5小时内响应，1小时内到达现场，24小时内排除故障；

- 一般故障（单个前端设备故障），二线服务1小时内响应，下一工作日内排除故障；

- 超过24小时不能排除者，中标人免费提供同型或更优设备代用。如特殊原因导致无法及时处理，需和校方及时反馈。

### 校园安防监控系统在线运维平台服务

投标人在服务期内提供运维服务管理平台服务和统一监控告警服务。运维服务平台系统基于运维行业标准设计，提供可视化的管理，实现流程跟踪、统计呈现等功能，包括事件管理、问题管理、变更管理、资源资产管理、维护计划管理、知识库服务、报表中心等功能。统一监控告警服务平台提供针对安防监控系统中所有IP设备提供在线状态监测、掉线告警、消息推送等功能。

运维服务管理平台和统一监控告警平台要求支持本地化部署（部署在用户提供的服务器上）或云端部署，服务期内由投标人负责运维平台维护服务，包括系统软件升级、补丁更新、安全防护及故障处理等。

## （二）采购清单

| 序号 | 服务名称 | 服务要求 | 服务数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园安防监控系统核心设备维保服务 | 详见核心设备维保服务技术指标要求 | 一项 |
| 2 | 校园安防监控系统前端设备、设施、线路维保服务 | 详见前端设备、设施、线路维保服务技术指标要求 | 一项 |
| 3 | 校园安防监控系统驻场运维服务 | 详见驻场运维服务技术指标要求 | 一项 |
| 4 | 校园安防监控系统在线运维平台服务 | 详见系统运维平台服务技术指标要求 | 一项 |

# 三、技术要求

## （一）技术指标要求

### 校园安防监控系统核心设备维保服务

| 序号 | 服务内容 | 服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1★ | 核心设备维保服务 | 承诺根据核心设备清单，提供原设备生产厂商的维保服务（投标人提供承诺函） |  |
| 2▲ | 核心设备运维服务 | 根据核心设备清单，在原厂维保服务基础上，提供核心设备的运维服务 |  |
| 3 | 远程技术支持服务 | 原厂技术支持，7×24小时受理，实时响应 |  |
| 4 | 快速备件先行更换服务 | 工作日工作时段报修，下一工作日内发出 |  |
| 5 | 软件支持服务 | 提供维护性软件版本 |  |
| 6 | 在线支持服务 | 提供设备原厂官方网站与论坛VIP帐号 |  |
| 7 | 系统设备维护 | 协助客户对系统设备维护、配置调整等 |  |
| 8 | 预防性维护 | 协助客户对设备进行预防性维护 |  |

核心设备清单详见下表：

|  | 名称 | 品牌及规格型号 | 原产品制造商 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、视频监控管理平台 |
| 1.1 | 图像应用服务器（双机） | UNV VS-VM8500-PS | 浙江宇视科技有限公司 | 1 | 套 |
| 1.2 | 交通媒体交换服务器 | UNV VS-TMS8500 | 浙江宇视科技有限公司 | 1 | 套 |
| 1.3 | 安防接入服务器 | UNV VS-DA8500-IS | 浙江宇视科技有限公司 | 1 | 套 |
| 1.4 | 设备代理服务器 | UNV VS-DA8500-E | 浙江宇视科技有限公司 | 1 | 套 |
| 1.5 | 媒体交换服务器 | UNV VS-MS8500-E | 浙江宇视科技有限公司 | 2 | 套 |
| 1.6 | 运维管理视频诊断服务器 含视频效果诊断模块 | UNV VS-IMP8500 VS-IA8500-VD | 浙江宇视科技有限公司 | 1 | 套 |
| 1.7 | 视频结构化智能分析服务器 含5个视频处理单元 | UNV VS-IA11500 UNV FB-IA11500@VAS | 浙江宇视科技有限公司 | 1 | 套 |
| 1.8 | 视频结构化数据服务器 | UNV VS-DB9500E | 浙江宇视科技有限公司 | 1 | 套 |
| 1.9 | 人脸结构化分析服务器 | UNV VS-IA9600-FS | 浙江宇视科技有限公司 | 1 | 套 |
| 1.10 | 视频数据中心一体机 含5个视频处理单元 | UNV VS-VDC12508 UNV FB-IA12500@VAS | 浙江宇视科技有限公司 | 1 | 套 |
| 1.11 | 3D地图服务器 | UNV VS-MAP8500-3D | 浙江宇视科技有限公司 | 2 | 套 |
| 二、云存储系统平台 |
| 2.1 | 云存储管理服务器 | UNV VS-CDM9500 | 浙江宇视科技有限公司 | 2 | 套 |
| 2.2 | 存储点播服务器 | UNV VS-VOD9500 | 浙江宇视科技有限公司 | 2 | 套 |
| 2.3 | 双机热备软件 | UNV 双机服务软件 | 浙江宇视科技有限公司 | 1 | 套 |
| 2.4 | 云存储主机第一类 满配24组*4T*2硬盘 | UNV NI-VX1848 | 浙江宇视科技有限公司 | 1 | 套 |
| 2.5 | 云存储扩展柜 满配24组*4T*2硬盘 | UNV NI-DE1848 | 浙江宇视科技有限公司 | 5 | 套 |
| 2.6 | 云存储主机第二类 满配24组*4T*2硬盘 | UNV NI-CX1848-CDS | 浙江宇视科技有限公司 | 9 | 套 |
| 三、监控大屏显示系统平台 |
| 3.1 | 视频综合服务器第一类 | UNV VS-A8004 | 浙江宇视科技有限公司 | 1 | 套 |
| 3.2 | LCD拼接显示单元第一类 | UNV MW5247-G2-U | 浙江宇视科技有限公司 | 12 | 台 |
| 3.3 | 视频综合服务器第二类 | UNV VS-A8006 | 浙江宇视科技有限公司 | 1 | 套 |
| 3.4 | LCD拼接显示单元第二类 | UNV MW5246-P3-U | 浙江宇视科技有限公司 | 18 | 台 |
| 四、监控云终端系统、其他 |
| 4.1 | 云终端管理存储服务器 | UNV VS-CTM2500 | 浙江宇视科技有限公司 | 1 | 套 |
| 4.2 | 监控云终端主机 | UNV CT520 | 浙江宇视科技有限公司 | 45 | 台 |
| 4.3 | 视频执法仪 | UNV MT510 | 浙江宇视科技有限公司 | 10 | 台 |
| 4.4 | 无线网桥 | UNV WLN-EB5E | 浙江宇视科技有限公司 | 70 | 台 |
| 4.5 | 4G布控摄像机 | UNV HIC7421X20-MIR | 浙江宇视科技有限公司 | 2 | 台 |
| 4.6 | 智能全高清人脸摄像机 | UNV HIC5421HI-L-US | 浙江宇视科技有限公司 | 16 | 台 |

### 校园安防监控系统前端设备、设施、线路维保服务

| 序号 | 服务内容 | 服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1▲ | 前端设备、设施、线路维保服务 | 根据前端设备、设施、线路清单，提供维保服务承诺及服务方案 |  |
| 2 | 前端摄像机维护管理 | 检查确保摄像机工作状况、图像效果、网络连接质量等运行良好；对高速球机检查各方向移动情况；检查可变镜头伸缩情况；检查确保摄像机遮罩清洁；检查确保摄像头支架、吸顶安装安全牢固 |  |
| 3 | 前端POE供电、网络设备、光纤线路设备、维护管理 | 检查确保各类前端POE供电交换机、供电模块、网络设备、光纤设备工作正常；定期进行网络连通性测试；及时排查处理网络接口、光纤接口及线路故障 |  |
| 4 | 前端摄像机、POE供电、网络光纤设备维修服务 | 对清单中所列设备、设施提供全包干维修服务。 如不能按时解决，提供不低于原故障设备规格的备件代替使用； |  |
| 5 | 提供本地备件库 | 在南北校区方便建立备件库，针对维护清单中数量最大的摄像机、POE交换机、接入层交换机提供快捷备件服务 |  |
| 6 | 立杆、沙井、横臂等基础设施维护 | 检查确保立杆、沙井、横臂等基础设施安装安全牢固，外观良好，及时处理设施故障 |  |
| 7 | 基础供电、通信、管线设施维修服务 | 非不可抗力（台风、地震、火灾等）或非人为损坏情况下，对清单中所列基础供电、通信、管线设施（不包含路面开挖/恢复）提供全包干维修服务；其他情况下，积极配合用户方处理解决。 |  |

前端设备、设施、线路清单详见下表：

|  | 名称 | 品牌及规格型号 | 原产品制造商 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、视频监控前端设备 |
| 1.1 | 红外筒形摄像机 | IPC-B202-IR | 浙江宇视科技有限公司 | 1029 | 台 |
| 1.2 | 红外宽动态枪型摄像机 | IPC-S242-IR | 浙江宇视科技有限公司 | 99 | 台 |
| 1.3 | 星光级高清摄像机 | IPC-B252-IR | 浙江宇视科技有限公司 | 269 | 台 |
| 1.4 | 高清宽动态半球摄像机 | IPC-B312-IR | 浙江宇视科技有限公司 | 46 | 台 |
| 1.5 | 高清变焦红外摄像机 | IPC-S242-IR | 浙江宇视科技有限公司 | 20 | 台 |
| 1.6 | 全光谱摄像机 | HIC2621DE-CZFW-U | 浙江宇视科技有限公司 | 62 | 台 |
| 1.7 | 带强光抑制枪型摄像机 | HIC2621DE-CZIR5-U | 浙江宇视科技有限公司 | 12 | 台 |
| 1.8 | 星光级高倍高速球机 | HIC6821-HX44IR | 浙江宇视科技有限公司 | 22 | 台 |
| 1.9 | 星光级高清高速球机 | HIC6622HX22-5CIR-U | 浙江宇视科技有限公司 | 20 | 台 |
| 1.10 | 调解室专用摄录系统 | HIC0201DP-CF37 含拾音器 NVR-B200-E1网络视频录像机 | 浙江宇视科技有限公司 | 4 | 套 |
| 二、视频监控传输及基础支撑系统 |
| 2.1 | POE接入交换机 第一类 | S2700-9TP-PWR-EI | 华为技术有限公司 | 30 | 台 |
| 2.2 | POE接入交换机 第二类 | LS-S5110-28P-PWR | 新华三集团 | 43 | 台 |
| 2.3 | POE接入交换机 第三类 | LS-S5110-10P-PWR | 新华三集团 | 44 | 台 |
| 2.4 | 核心交换机 | S7506E-NP | 新华三集团 | 2 | 台 |
| 2.5 | 汇聚交换机 | S5130-28F-EI | 新华三集团 | 1 | 台 |
| 2.6 | 24口接入层交换机 | LS-E528-H3 | 新华三集团 | 15 | 台 |
| 2.7 | 8口接入层交换机 | S5110-10P | 新华三集团 | 10 | 台 |
| 2.8 | 万兆光纤模块 | 新华三SFP+ 万兆模块 | 新华三集团 | 8 | 块 |
| 2.9 | 千兆光纤模块 | 新华三光模块-SFP-GE | 新华三集团 | 188 | 块 |
| 2.10 | POE供电模块 | 华为W0ACPSE14 POE35-54A | 华为技术有限公司 | 308 | 个 |
| 2.11 | 光纤收发器 | 澳视AS-D7211/20 | 澳视互动传媒 | 60 | 对 |
| 2.12 | 多功能电箱 | 澳视AS-110 | 澳视互动传媒 | 83 | 套 |
| 2.13 | 光纤（安防前端设备） | 长飞室外单模8芯 | 长飞 | 20000 | 米 |
| 2.14 | 监控立杆 | 3-4米（包括立杆电箱） | 国产定制 | 40 | 根 |
| 2.15 | 沙井 | 国产定制 | 国产定制 | 110 | 个 |
| 2.16 | 路面监控立杆横臂 | 国产定制 | 国产定制 | 64 | 根 |
| 2.17 | 天面立杆、横臂（侧面） | 国产定制 | 国产定制 | 219 | 根 |
| 三、监控中心、设备中心机房设施设备 |
| 3.1 | 移动安防调试平台 | E560-20EVA00UCDi5-6200U | 联想电子有限公司 | 2 | 套 |
| 3.2 | 视频转播工作站 | ThinkCentre M8600t-D225 | 联想电子有限公司 | 2 | 套 |
| 3.3 | 视频系统管理工作站 | ThinkCentre M8600t-D065 | 联想电子有限公司 | 6 | 台 |
| 3.4 | 双色电子屏系统 | 波影定制 | 波影电子 | 4 | m² |
| 3.5 | 音响 | LAX LX208/LX208W | 锐丰科技 | 2 | 只 |
| 3.6 | 四通道功放 | LAX MPA4-500 | 锐丰科技 | 1 | 套 |
| 3.7 | 配电箱及开关防雷器 | 现场实施国标 | 国产定制 | 1 | 套 |
| 3.8 | LED灯盘 | 国产定制 | 国产定制 | 20 | 套 |
| 3.9 | 排气扇 | 国产国标 | 国产定制 | 2 | 个 |

### 校园安防监控系统驻场运维服务

| 序号 | 服务内容 | 服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1★ | 驻场要求 | 投标人需在广东外语外贸大学南北校区，针对校园安防监控系统运维服务的需求，各提供1名驻场技术人员（共2人），按照服务标准和服务流程提供安防监控中心值守、故障处理、系统巡检、重点时期现场保障、重大事件应急支持等。 服务时间：工作日 8:30 – 17:30 |  |
| 2 | 故障响应 | 提供5×8小时现场响应服务，7×24小时应急响应服务。 工作日工作时段：0.5小时内响应，1小时内到达现场，12小时内排除故障；工作日非工作时段或节假日：1小时内响应，下一工作日内到现场并排除故障； 超时不能解决故障，需提供同型或更优设备代用。 |  |
| 3 | 故障处理 | 对故障主动发现、主动预警。对服务范围内的报警信息进行实时监控。提供安防监控系统故障分级原则及对应响应方案。紧急故障（核心或大范围片区出现故障）要求第一时间处理解决，一般故障（单个前端故障）要求下一工作日内处理解决。 |  |
| 4 | 系统巡查 | 每天对安防系统运行状态、图像录像状态、存储状态、网络通信状况进行检查，及时发现并处理问题，并做好记录。 |  |
| 5 | 定期巡检 | 每月安排高级专业技术人员查看系统情况，检查设备运行情况，对后端设备针对运行环境进行及时调整优化，并生成巡检报告交由采购人确认。 每月对监控系统进行配置优化，包括网络带宽、存储分配、安全控制等。 |  |
| 6▲ | 资产排查统计服务 | 对安防监控系统资产全面摸查，建立资产台账。应包括：硬件信息、业务信息、网络信息、运行信息、环境信息、告警及日志信息、维护履历、统计信息等其他关联信息。建立资产档案后，每季度对资产进行核对、更新等，定期备份配置，对资产进行全生命周期管理。 |  |
| 7 | 设备环境清洁服务 | 每半年对前端摄像机进行除尘、清理，包括擦拭防护罩，前视玻璃除尘，散热系统清尘等，在某些湿气较重的地方，则必须在保养过程中，对设备的安装位置进行调整，并加以防护措施，提高设备本身的防潮能力，确保机器正常运行，同时检查机房通风、散热、净尘情况。 每季度对监控中心拼接屏进行专业清洁。 每周对监控中心现场环境进行卫生清洁。 |  |
| 8 | 二线技术支撑 | 根据监控系统涉及摄像机、存储、网络系统、平台软件提供深度巡检、故障响应处理、网络优化及咨询等技术支持。 |  |
| 9 | 应急响应 | 针对校园安防监控系统的运行特点，提供应急事件处理响应方案及处理流程。每半年配合用户进行一次应急事件处理演练。确保安防监控系统连续稳定运作，以及用户损失最小化。 |  |
| 10 | 保密要求 | 投标人须承诺与采购人签订安全保密协议，并提供专业全面的保密方案。运维人员不得擅自调取查看与运维工作无关视频信息，不得在未经用户许可的情况下转录、备份、删除任何视频信息和系统数据。 |  |
| 11 | 文档管理要求 | 投标人需定期汇报运维情况，记录服务过程中产生的各种文档，包括服务计划、工作总结、故障报告等，实行严格的版本控制。 |  |
| 12 | 管理制度要求 | 投标人需根据本项目的特点，制定相关运维管理制度，管理制度包括但不限于以下内容：服务例会制度、工作汇报制度。 |  |
| 13 | 人员要求 | 维护人员须具备维修安防设备的经验，具备一定的计算机网络知识，具有2年以上视频维护经验。必须严格遵守采购人的各项规章制度、管理办法及安全规章，承担相关安全责任。保持24小时维护电话通信畅通。 |  |
| 14 | 服务考核 | 将按季度对服务质量进行各项汇总评分，并给出考核等级，考核等级和付款挂钩。 |  |

### 校园安防监控系统在线运维平台服务

| 序号 | 服务内容 | 服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1▲ | 事件管理 | 实现运维工单的建立、指派、转派、挂起、审核、关闭、回访等操作。（提供软件页面截图证明） |  |
| 2 | 维护计划管理 | 能够根据自定义的时间周期等方式自动生成维护计划工单，并自动指派到具体工作组或工程师发起维护计划流程。 |  |
| 3 | 问题管理 | 能有效帮助运维（管理）团队探究问题出现的根本原因，有效避免类似事件的重复发生。系统提供问题的侦测记录、分类、定义优先级、调查与诊断、解决方案、关闭、审核等功能。 |  |
| 4 | 变更发布管理 | 实现各种灵活的工作目标变更，对变更流程中的各个环节进行管控。能实现了常规变更和流程变更两种变更管理方式。 |  |
| 5▲ | 知识库管理 | 用于记录和存储共通问题与常见问题的最佳解决方法和解决方案。可简单构建自己特有的知识库； 引入知识库审批机制避免无意义的垃圾信息；知识库进行分组管理，便于访问；可通过指定关键字检索知识库；可设置访问权限，限制终端用户查看内部及敏感信息；支持模糊搜索。（提供软件页面截图证明） |  |
| 6▲ | 资产资源管理 | 包括各类设备资产、基础网络资源管理、服务器设备管理、用户管理等功能。（提供软件页面截图证明） |  |
| 7 | 维保模块 | 实现标签管理、检查项模块、维保单模板管理、维保单管理、异常跟踪管理等。 |  |
| 8 | 服务管理 | 服务管理定义了对最终用户交付的各种自定义服务目录，可为每个服务定义各自的服务级别协议，以确保按约定时间交付服务。 |  |
| 9 | 报表中心 | 能提供丰富的报表。包括所有事件类的统计报表、履行情况报表、工作量统计报表、各类事件过程监控报表、用户调查和满意度报表等。 |  |
| 10 | 用户权限管理 | 提供系统后台操作用户的角色管理、权限管理等功能。 |  |
| 11▲ | 微信端支持 | 提供微信入口，在微信端实现运维信息管理、通知通告、系统告警信息、服务信息发布、工单检索调阅、工单流程管理、设备设施巡检管理等功能。（提供软件页面截图证明） |  |
| 12 | 统一监控告警服务 | 部署和配置统一监控平台，对安防监控系统中所有IP设备进行实时监测（网络摄像机、交换机、安防服务器等），及时发现设备运行异常，形成故障告警，并进行消息推送。运维人员可根据告警信息及时处理跟进，实现主动运维服务要求。（不少于3000监控节点） |  |

## （二）项目实施要求

要求投标人承诺在中标签订合同之日起 5 个工作日内确定驻场人员及二线维护团队人员名单，确定具体实施方案，达到运维入场的各项基本要求。

# 四、服务要求

## （一）服务时间及实施地点

1.服务时间：根据合同确定的服务起止时间，服务期一年。

2.实施地点：广东外语外贸大学白云山校区、大学城校区。

## （二）付款方式:

合同签订一个月内支付30%，首季度服务按要求完成付20%，年度服务全部完成并验收通过付50%。

## （三）售后服务要求:

运维服务期内，按照具体服务要求执行。如服务期满，在未签订新的服务合约之前，如用户方仍需维持当前服务需求，根据本中标服务价款按实际服务月份数结算付款；如不再延续当前服务，服务方须承诺完整、妥善移交所有项目相关材料、数据，积极协助用户做好过渡期衔接工作。

# 五、其他要求:无

第三部分　投标人须知

一、投标费用说明

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件的构成

（一） 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的澄清更正文件组成：

1.投标邀请函

2.用户需求书

3.投标人须知

4.开标、评标、定标

5.合同书格式

6.投标文件格式

7.在竞标过程中由招标人发出的澄清更正文件等

本招标文件中凡标有“★”的地方均被视为重要的指标要求。投标人要特别加以注意，必须对此具体、明确响应并完全满足这些要求。否则若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

（二） 投标文件的澄清更正

1.招标人对投标文件进行必要的澄清更正的，于投标截止时间的10天前在广东外语外贸大学网站主页“招标公告栏”(网址：http://www.gdufs.edu.cn/ztbgg.htm)上发布公告，并通知所有报名的投标人，投标人在收到澄清更正通知后应按要求以书面形式（加盖单位公章，传真有效）予以确认，该澄清更正的内容为投标文件的组成部分；澄清更正不足10天的，招标人在征得当时已报名的投标人同意并书面确认（加盖单位公章，传真有效）后，可不改变投标截止时间。

2.根据竞标的具体情况，招标人可延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间3天前，将变更时间在广东外语外贸大学网站主页“招标公告栏”上发布公告，并通知所有的投标人。

三、投标文件的要求

（一）投标文件编制

1.投标文件的组成：标书内容包括但不仅限于以下内容，营业执照、企业信誉及有关证书复印件、经营业绩，投标报价、项目需求理解、项目方案、人员配置、服务承诺等。

2. 投标人应认真阅读、并充分理解投标文件的全部内容，并应完整、真实、准确的填写投标文件中规定的所有内容。投标人没有按照投标文件要求提交全部资料，或者投标没有对投标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标人监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

3.如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供投标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

(二) 投标文件递交

1. 所有投标文件应在规定的投标时间送达投标地点，任何迟于投标截止时间的投标将被拒绝。

2.投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

3. 投标人在投标截止时间前可以撤标，但在投标截止后不允许撤标。

4. 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。招标人对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

5.投标人有下列情况之一的，其投标文书为无效标书：

①. 未在规定的时间内将投标文书送达规定地点的；

②. 投标文件不完整的；

③. 投标文件无法定代表人签字或无法人代表授权委托的。

④. 投标文书未按要求密封加盖公章的；

⑤. 投标人不符合“合格的投标人”要求的；

⑥. 未提交投标保证金或提供空头支票的；

⑦. 投标文件附有采购人不能接受的条件的。

（三）投标文件的数量和签署

1.投标人应编制投标文件一式叁份，壹份正本，贰份副本（电子光盘1张），投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

2.所有投标文书应由投标人的法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字，并装入密封的信封加盖投标人的公章。

3. 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

（四） 投标文件的密封和标记

1. 投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

2. 为方便开标时唱标，投标人应按照《投标文件格式》的要求制作《唱标信封》并独立封装。

3. 信封或外包装上应当注明招标项目名称、招标项目编号和“在（投标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

4. 如果未按要求密封和标记，招标人将拒收该投标文件。

四、询问、质疑

（一）询问

投标人对投标文件、竞标过程和中标结果有疑问的，可以向招标人提出询问，招标人将及时做出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“招标人、招标人的名称、地址和联系方式”。

（二）质疑

投标人认为投标文件、竞标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向招标人书面提出质疑，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑；招标人在收到投标人的书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

五、投标保证金

（一）投标保证金缴纳

本项目的投标保证金：7000元，收款人：广东外语外贸大学。投标人与交款人名称必须一致，非投标人缴纳的投标保证金无效。

投标保证金以下列形式提交：

1支票形式。投标保证金以支票形式提交，由各投标人于投标当日在递交投标书时向招标人缴交，投标活动结束后由招标人予以退还（不计利息）。

2银行转账。投标人提供银行转账底单复印件，并与投标文件一并提交。

收款人：广东外语外贸大学，银行帐号：630157745051，银行：中国银行广州黄石东路支行。

（二）投标保证金退还

如无质疑或投诉，未中标的投标供应商保证金，在中标通知书发出后5个工作日内无息原额退还。中标供应商的投标保证金,在中标供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。中标人无正当理由，不得拖延或拒绝与建设单位签订合同，否则投标保证金不予退还。

（三）投标保证金不予退还情况

有下列情形之一的，投标保证金将被依法不予退还：

1. 投标供应商在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

2. 投标文件中提供伪造虚假材料的；

3. 投标人恶意或捏造事实对其竞争对手进行攻击的；

4. 中标供应商在规定期限内未签订合同。

六、合同的订立和履行

招标人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按投标文件要求和中标人投标文件承诺签订合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

七、信用要求

实行信用一票否决制。投标单位有下列情况之一者，一经招标单位或相关业务主管部门发现，该投标单位参加投标的，投标无效；

1. 提供虚假材料；

2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位；

3. 与其他投标单位恶意串通；

4. 中标后，无正当理由拒绝与招标单位签订合同；

5. 中标单位违反法律法规，给招标单位带来损害的；

6. 中标后在履约过程中没有严格按照招标文件、合同等要求保证质量；

7. 中标后转包、分包项目。

八、违约责任

投标人中标后一经发现有以下行为之一，并给招标单位造成损失的，其中标资格将被取消，其投标保证金将予以没收；且两年内不得参与广东外语外贸大学组织的招投标活动。

1. 提供虚假材料；

2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位；

3. 与其他投标单位恶意串通；

4. 中标后，无正当理由拒绝与招标单位签订合同；

5. 中标单位违反法律法规，给招标单位带来损害的。

第四部分　开标、评标、定标

一、	开标

招标人在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时，由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标供应商名称、《报价一览表》内容。未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。招标人做好开标记录，开标记录由各投标供应商代表签字确认。

二、	评标委员会

本次招标依法组建评标委员会。评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标供应商。

在评标期间，为方便对投标文件进行审核、评估和对比，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做出必要的书面澄清说明，但该澄清说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

如有必要，评标委员会将书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、

微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，这些修正不应影响评标的公平公正。

三、	评标方法、步骤及标准

本次评标采用综合评分法。

（一）资格性和符合性审查

1.评标委员会根据《资格性和符合性审查表》（附表一）内容逐条对投标文件的资格性和符合性进行评审，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

2.只有全部满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。对投标有效性认定意见不一致的，评标委员会按简单多数原则表决决定。无效投标不能进入技术、商务及价格评审。

（二）技术、商务及价格评审

1.评分总值最高为100分，评分分值（权重）分配如下：

| 评估因素 | 商务 | 技术 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 25 | 55 | 20 |

2.技术评审

技术评分项明细及各单项所占权重详见附表二：《技术评审表》）；

3.商务评审

商务评分项明细及各单项所占权重详见附表三：《商务评审表》

4.价格评审

投标报价错误的处理原则：

1）	投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算汇总金额不一致的，以单价计算汇总金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

2） 对投标货物的关键、主要内容，投标供应商报价漏项的，作非实质性响应投标处理；

3）	对投标货物的非关键、非主要内容，投标供应商报价漏项的，评标时将要求漏项的投标供应商予以澄清，但该澄清不作为评标的依据；评标委员会将以其它投标供应商对应项的最高投标报价补充计入其评标价；

4）	对非关键、非主要内容的费用，如果投标供应商是另行单独报价的，评标时也相应另行计入其评标价；

5）对数量的评审，以第二部分《用户需求书》所明示数量为准；《用户需求书》未明示的，由评标委员会以其专业知识判断，必要时参考投标供应商的澄清文件决定；

6）本条款中多种处理原则所产生的结果不一致的，以最高的修正价作为核实价。

计算价格评分：

各有效投标人的评标价中，取最低者作为基准价，各有效投标人的价格评分统一按照下列公式计算：   价格评分=（基准价÷评标价）×价格分值

评标总得分及统计：各评委的评分的算术平均值即为该投标供应商的技术评分或商务评分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出评标总得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

四、定标

（一）中标供应商的确定

根据评标委员会的评标结果，推荐两名中标候选人，招标人依法确定1名中标供应商。将各有效投标供应商按其评标总得分由高到低顺序排列（出现综合得分并列时，投标总价低的投标人名次靠前；若综合得分和投标总价都相同，由全体评委投票确定名次）。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人。

（二）中标价的确定

中标价以开标时公开唱读额为准；如有缺项、漏项，视为已包含在中标价中。

（三）发布中标结果

招标人将在下列媒体公告中标结果：广东外语外贸大学网站主页，招投标公告网址：http://www.gdufs.edu.cn/ztbgg.htm

《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

五、招标失败的情况

本项目招标出现下列情况之一，将视为招标失败：

1）投标报名的供应商不足三家的。

2）至投标截止时间止，递交投标文件的供应商不足三家的。

3）通过资格性审查的合格供应商不足三家的。

4）通过符合性审查的合格供应商不足三家的。

5）通过资格性、符合性审查且未成为其他子包中标候选供应商的供应商不足三家的。

6）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

招投标活动时间安排表

制表日期：  年  月

| 项目名称 | 广东外语外贸大学2021年校园安防监控系统运维服务项目 | 联系人 | 陈老师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 广东外语外贸大学 | 电 话 | 020-36207135 |
| 程 序 | 计 划 时 间 | 地 点 |
| 报名时间 | 2021年9月7日至2021年9月13日 | 网络报名 |
| 递交投标文件 | 2021年9月22日8：30时至9：30时（北京时间) | 广东外语外贸大学后勤综合楼422电子评标室 |
| 开启投标文件 | 2021年9月22日 9：30（北京时间) | 广东外语外贸大学后勤综合楼422电子评标室 |
| 评审 | 2021年9月22日10：00至12：00时（北京时间) | 广东外语外贸大学后勤综合楼422电子评标室 |

附表一

资格性和符合性审查表

| 审查项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 资格性审查 | （与公告中投标供应商资格要求一致） |
| 不能通过资格性审查的投标供应商，不需进行以下内容的审查。 |
| 符合性审查 | 1.在经营范围内报价，投标（报价）总金额是固定价且是唯一的。 |
|  | 2.按要求缴纳了投标保证金。 |
|  | 3. 提交投标函。投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求密封、签署、盖章。 |
|  | 4. 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 |
|  | 5.没有其他未实质性响应文件要求的。 |
|  | 6、投标有效期为投标截止日起90天。 |
|  | 7. 商务文本已提交（无重大偏离或保留）。 |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

3. 汇总时出现不同意见的，评委会按简单多数原则表决决定。

4. 如果评标委员会发现投标供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标供应商作书面说明并提供相关证明材料。

附表二

# 技术评审表

| 序号 | 评审项目 | 评分范围 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安防监控系统运维服务体系 | 服务体系和组织管理：服务方案应遵循ITSS 服务体系，并结合采购人业务特点，制定合理有效的服务管理体系和组织人员管理方案。各方案横向综合比较最佳的得10分，次之的得7分，再次之的得4分，其他情况得2分，未提供不得分。 | 10 |
| 2 | 运维驻场服务方案 | 根据驻场维护服务方案中的服务内容、目标、方法、服务标准设定等内容进行评分，各方案横向综合比较最佳的得10分，次之的得7分，再次之的得4分，其他情况得2分，未提供不得分。 | 10 |
| 3 | 运维管理系统服务方案 | 根据运维管理系统提供的功能和服务内容进行评分，各方案横向综合比较最佳的得5分，次之的得3分，再次之的得1分，未提供不得分。 （提供软件对应功能页面响应为准） | 5 |
|  |  | 运维平台平台为投标人自主研发的，提供计算机软件著作权，得2分，有第三方测试报告的得1分，未提供不得分 | 3 |
|  |  | 运维平台有校园使用案例（以合同或用户使用说明或评价为准），每个案例得0.5分，本项最高得2分 | 2 |
| 4 | 统一监控告警服务方案 | 根据统一监控告警系统提供的功能和服务内容进行评分，各方案横向综合比较最佳的得5分，次之的得3分，再次之的得1分，未提供不得分。（提供软件对应功能页面响应为准） | 5 |
| 5 | 服务技术参数响应情况 | 完全响应或优于招标文件要求得20分，有一项▲参数不满足扣2.5分，非▲参数不满足扣0.5分，扣完为止。 | 20 |
| 合计 | 55 |

# 附表三：

# 商务评审表

| 序号 | 评审项目 | 评分范围 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 具有人力资源与社会保障部颁发的CPMP高级项目管理师资格证书； 具有ITIL Expert证书 具有工程硕士或以上学历（位） 具有ISCCC信息安全保障人员认证证书（专业级证书）； 具有人力资源与社会保障部认定的工程师或以上职称； 具备一项证书得1分，最高5分（须提供相关证书复印件）。 | 5 |
| 2 | 投标人本地服务支撑能力 | 投标人服务团队、运行维护工具、交通工具，综合比较。服务团队人员最多、运行维护及交通工具综合评价最优得2分，对比其次得1分，其他得0.5分。 （提供相关情况介绍及证明文件） | 2 |
| 3 | 同类项目业绩 | 投标人2019年1月以来（以合同生效时间为准）含“安防监控”运行维护服务的同类业绩，每个得1分，本项合计最高得6分。 （须同时提供合同关键页和中标通知书复印件）。 | 6 |
| 4 | 投标人资质情况 | 获得中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会颁发的信息技术服务运行维护标准(ITSS)符合性证书，二级或以上得2分，三级得1分。 获得信息技术服务管理体系认证证书(ISO/IEC 20000-1），得1分。 获得质量管理体系认证证书(GB/T19001/ISO 9001标准），得1分。 具有信息安全服务资质认证书 CCRC-ISV-CO1:2018证书，二级或以上得2分，三级得1分。 （须提供证书复印件）； | 6 |
| 5 | 投标人信誉 | 投标人2019年度以来曾获得税务部门颁发的“纳税信用A级证书”（或以上级别证书）有1年得0.5分，最高得1分； 2019年以来“安防监控”运行维护项目的用户正面评价，每个得0.5分，最高得3分。（正面评价指“优秀”、“良好”、“满意”、“合格”等同类评价） （上述各项提供相关证明文件复印件。） | 4 |
| 6 | 商务条款(服务要求) 响应程度 | 考察招标文件商务条款（服务要求）响应情况。优于招标文件要求得2分；全部满足招标文件要求1分;有负偏差得0分。 | 2 |
| 合计 | 25 |

# 第五部分　合同书格式

合　同　书

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

广东外语外贸大学2021年校园安防监控系统运维服务项目

合

同

书

项 目 名 称：                运维服务项目

合 同 编 号：  GWZB -

委托方（甲方）：广东外语外贸大学

受托方（乙方）：

签 订 时 间：  202年  月  日

签 订 地 点：  广东外语外贸大学

甲方：广东外语外贸大学（以下简称甲方）

乙方：                （以下简称乙方）

根据                  运维服务项目 的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

# 合同金额

合同金额为（大写）：        元整 （￥000,000.00元）人民币。

# 服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：（具体要求详见《附件一：服务内容》）

1．

2．

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小 计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

# 甲方乙方的权利和义务

1. 甲方的权利和义务

（1）甲方有权按照技术服务方案所约定对乙方工作内容进行服务质量监督。

（2）甲方应按照本合同约定支付费用，不得以任何理由拖延或拒绝付款。

（3）乙方未按照合同实施服务，甲方有权不支付相关费用，并单方面终止合同。

2. 乙方的权利和义务

（1）乙方有权按期如数地收取合同款。

（2）乙方在服务过程中，对甲方的服务要求要及时地响应和解决。

# 服务期间（项目完成期限）

委托服务期间自20  年   月   日至20  年   月    日止。

# 付款方式

# 具体付款要求详见用户需求书；

# 乙方开户银行名称、地址和帐号为：

# 开户名称：

# 开户银行：

# 帐    号：

# 保密

须严格遵守《保密协议》，对工作中了解到的甲方技术、商业机密和节目，素材等进行保密，不得向他人泄露。

# 违约责任与赔偿损失

1. 乙方提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2. 乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3. 甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4. 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

# 争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

# 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

# 税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

# 其它

1. 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

# 合同生效：

1. 本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2. 合同一式 捌 份，甲方 陆 份，乙方 贰 份。

| 甲方：广东外语外贸大学 单位地址：广州市白云大道北2号 邮政编码： 授权代表： 电话：020- 传真： 签订时间：2020年 8月 日 | 乙方： 单位地址： 邮政编码： 授权代表： 电话：020- 传真： 签订时间：2020年 8月 日 |
| --- | --- |

## 第六部分 投标文件格式

目录

- 资格性/资质性自查表

- 技术评审自查表

3.      商务评审自查表

4.	报价一览表

5.	投标函

6.	资格证明文件

7.	投标文件部分

8.	实施计划

9.	唱标信封（独立封装）

注：请投标人按照以下要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

投标文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

投标单位名称：

日  期：  年  月   日

1. 资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 （详见《资格性和符合性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
| 符合性 审查 |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标人有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！投标人根据自查结论在对应的□打“√”。

2. 技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  | 见投标文件（）页 |

注：投标人应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。

3. 商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  | 见投标文件（）页 |

注：投标人应根据《商务评审表》的各项内容填写此表。

4. 报价表

4.1报价一览表

| 报价一览表 |
| --- |
| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| 投标报价（元） 大写 |  |
| 投标报价（元） 小写 |  |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。投标价格包括所有招标范围内的费用（均为含税价）。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖章）

日期：   年   月   日

4.2详细报价表

项目名称：                                                              项目编号

| 序号 | 设备名称 | 品牌、型号 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 小 计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 大写： （ 小写： ） |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖章）

日期：   年   月   日

5、投标函

广东外语外贸大学：

依据贵方项目（项目编号：      ）项目竞标服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表                  （投标人名称、地址）提交下述文件正本1份，副本2份。

- 投标函 ；

- 资格性/资质性文件；

3. 报价文件；

在此，我方声明如下：

1.同意并接受投标文件的各项要求，遵守投标文件中的各项规定，按投标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起 90天，中标人/成交人投标有效期延至合同有效期满之日。

3.我方已经详细地阅读了全部投标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解投标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人名称(公章)：

地     址：

电     话：

日     期：

6、资格证明文件

6.1 法定代表人授权委托书

致：广东外语外贸大学：

兹授权    同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：          。

授权单位：          （盖章）     法定代表人：         （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：     身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.授权权限：全权代表本公司参与上述服务项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

4.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.2关于资格的声明函

致：广东外语外贸大学

关于贵方招标项目名称:项目（项目编号：          号）投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供投标文件中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、 投标人具有独立承担民事责任能力并在中华人民共和国境内注册的法人或其他组

织，提供营业执照副本复印件并加盖公章。

2、提供经工商行政管理局核准登记并盖章的经营范围说明

（相关证明文件附后）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：年 月 日

7、投标文件部份

技术服务及执行方案

投标人应按投标文件要求的内容，对完成整个项目提出相应的实施方案。对含糊不清或欠具体明确之处，评委会可视为报价人履约能力不足或响应不全处理。组织实施方案的内容应包括：

1）对项目的理解（项目概述、目标、服务范围、甲方的义务及配合条件）

2）针对本项目的服务实施方案

3）保证项目完成的具体措施

4）报价人认为必要的其它内容

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

8.  实施计划

拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的 同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

9.  唱标信封（独立封装）

将下列内容单独密封装入“唱标信封”：

《报价一览表》(格式见提供的附件)

# Text boxes

代理人身份证复印件