2021年小学高、低教学楼模拟转数字监控项目

招

标

文

件

项目编号：GWZB2021-50

招 标 人：广东外语外贸大学

二〇二一年九月

目 录

第一部分  投 标 邀 请 书

第二部分  用 户 需 求 书

第三部分  投 标 须 知

第四部分  评 标 办 法 与 细 则

第五部分  投 标 文 件 格 式

第六部分  合 同 格 式

## 第一部分　投标邀请函

广东外语外贸大学（招标人）根据《广东外语外贸大学采购管理办法》，就广州市广外附设外语学校小学高、低教学楼模拟转数字监控项目进行公开招标，欢迎符合资格条件投标人投标:

一、项目编号：GWZB2021-50

二、项目名称：2021年小学高、低教学楼模拟转数字监控项目

三、项目预算：70万元

四、项目内容及需求：(内容、要求、地点)

（一）项目内容：2021年小学高、低教学楼模拟转数字监控项目

（二）、工期：合同签订后30天内。

（三）、项目地点：广州市广外附设外语学校校区内。

五、投标人资格要求

（一）投标人具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力；持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营。

（二）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供财务状况报告复印件，投标人新成立不足一年，提供银行出具的资信证明材料复印件）

（三） 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供相关证明材料，如履行合同的设备、场地、技术人员等）

（四）投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供纳税证明及缴纳社会保障资金材料复印件，如依法免税和依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件）

（五）已报名登记并在规定时间内成功缴费。

（六）本项目不接受联合体投标。

六、报名及缴纳招标工本费的时间、地点及方式

（一）报名时间：2021年9月13日-2021年9月17日

（二）报名方式及提交的资料：法人营业执照副本；法人授权书原件(加盖公章及加盖法人代表印章或签名)以及《投标人员临时进校报备表》等以压缩包作为附件发电子邮件至广东外语外贸大学招标中心邮箱：gwzbzx@gdufs.edu.cn。邮件附件命名方式：报名项目+单位名称。

（三）报名费用缴纳方式：按以上要求提交资料并通过招标中心审核，招标中心会在资料审核通过后回复到投标人报名的邮箱地址，投标人登录我校交费大厅缴费，缴费成功后，将于开标时提供发票。

（四）缴费登录地址：https://zfpt.gdufs.edu.cn/#/anonymous/anonymous-pay

(五）缴费截止时间：2021年9月18日24：00，逾期缴费无效。

（六）获取招标文件的方式、地点：网上自行下载

（七）招标文件售价：人民币300元/套（售后不退）

七、投标截止时间、开标时间及地点

（一）投标截止及开标时间：2021年9月29日，9：30（北京时间）

（二）递交投标文件及开标地点：广州市白云区白云大道北2号广东外语外贸大学后勤综合楼四楼422电子评标室

八、招标机构的名称、地址和联系方式

（一）招标人名称：广东外语外贸大学

（二）地      址：广州市白云区白云大道北2号

（三）联系 电话：020-36207135

（四）联 系 人： 陈老师

广东外语外贸大学招标中心

2021年9月10日

第二部分  用户需求书

1、  基本要求

  - 本招标文件要求中，凡标有“★”的地方均被视为特别重要的技术指标要求或要求。投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

  - 本招标文件要求中，投标人需具体响应；投标人在响应投标方案中必须列出具体配置、参数或应答。如果投标人只注明“符合”或“满足”或“有偏差”等字样，将有可能严重影响投标人技术商务评分。

  - 投标人应提供已注册品牌制造商原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的设备。设备在正确安装后，能确保在正常的使用过程中安全、可靠，并达到有关规定的要求。设备应符合中国政府颁布的产品、质量、技术、安全标准及环保标准。

  - 所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量及性能不低于本需求书中提出的要求。

  - 对于影响设备正常工作的必须组成部分，无论在技术需求中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

  - 投标人投标时所采用的设备如在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），则投标人必须用供货时该厂家的最新产品提供给本项目单位，其性能指标不得低于所投设备，并且价格不变。如果未能按原价提供更高配置的设备，则按违约处理。

  - 合同执行阶段，采购人有权根据实际情况，对中标货物的数量作出适当的调整。因货物数量增减引起的价格变动，应以合同的货物单价调整总价，但不超过原合同金额的10%。

  - 所有货物及设计、制造、测试和安装都应符合采购时已颁布的现行中国国家或国家认可的（部颁、行业）标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。

- 项目要求

  - 投标人应提供所代表品牌厂商原装的、全新的、技术先进、性能优良、结构紧凑、便于安装和维护、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备，所有产品应保证未被使用过，并且表面洁净完好、无划伤、无锈迹、非受过碰撞。必须由制造商原厂直接发货到用户所在地，设备在正确安装后，能确保在正常的使用过程中安全、可靠，并达到有关规定要求。

  - 设备应符合正式颁布的产品、质量、技术与安全以及其他相关标准。

  - 所报设备的性能指标，按照报价时厂家公开公布的实际性能指标参数如实填写。

  - 投标人必须在投标文件中列出具体技术响应方案（如技术参数或具体配置等）。凡是用户需求书中带“★”号技术参数的条款必须满足，否则将被按为无效投标处理；带“▲”号技术参数为评分权重参数。

如投标文件有不如实填写带“★”号技术参数和带“▲”号技术参数的，到货验收时将导致整批货物被用户拒收和索赔，除退还预付款外，由此引起的其它所有损失由中标人负责并追究中标人责任。

  - 本项目预算资金为：70万元，投标人应该估算所有费用且对本项目的所有采购内容进行报价，项目实施后中标人不得另行收取其他任何费用。

# 2、货物名称、数量及技术参数要求

## 2.1. 工程概况

广州市广外附设外语学校按实际需要在小学高、低段教学楼及其它学校重点场所增加或把所有模拟摄像机更换为高清数字摄像机，更换已使用多年的老旧设备。

| 序号 | 地点 | 半球 | 枪机 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小学教学楼（高、低段教学楼） | 164 | 3 | 具体位置在安装前须先与用户确认 |
| 2 | 旧大门篮球场（立杆） |  | 3 | 具体位置在安装前须先与用户确认 |
| 3 | 宿舍门口（15、10、8栋） | 6 |  | 具体位置在安装前须先与用户确认 |
| 4 | 女生楼边外围墙（立杆） |  | 2 | 具体位置在安装前须先与用户确认 |
| 5 | 艺园 | 6 | 2 | 具体位置在安装前须先与用户确认 |
| 6 | VR实验室 | 4 |  | 具体位置在安装前须先与用户确认 |
| 7 | 备用 | 1 | 1 | 具体位置在安装前须先与用户确认 |
| 8 | 新、老大门人脸识别 |  | 2 | 具体位置在安装前须先与用户确认 |
| 9 | 黄华楼 | 6 | 2 | 具体位置在安装前须先与用户确认 |
| 总数 | 202 |  |

## 2.2. 总体要求

为了项目的可用性，项目所投产品必须无缝接入到校园的原监控平台（原监控平台宇视）。

## 2.3. 设计标准及依据

本系统设计和施工参照以下标准和规范，标准冲突时以高标准为依据。

（1）GB/T50314-2000《智能建筑设计标准》

（2）GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》

（3）GB/T50312-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程验收和规范》

（4）GB50339-2003《智能建筑工程质量验收规范》

（5）GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》

（6）GA/T70-94《安全防范系统行业标准》

（7）GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》

（8）GA/T74-2000《安全防范系统通用图形符号》

（9）GBJ42-81《工业企业通信设计规范》

（10）GBJ115-87《工业电视系统工程设计规范》

（11）GB50198-94《民用闭路电视系统工程技术规范》

（12）GB16796-1997《安全防范报警设备、安全要求和测试方法》

（13）BMZ1-2000《涉及国家秘密的计算机信息系统保密技术要求》

（14）GB50222-95《建筑内部装修设计防火规范》

（15）JGJ/T16-96《民用建筑电气设计规范》

（16）GB/T50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

（17）EIA/TIA-569《建筑线缆标准》

## 2.4.设备清单：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端设备 |  |  |  |
| 1 | 支架 | 标配 | 个 | 202 |  |
| 2 | 高清网络枪型摄像机 | 详见技术参数要求 | 个 | 187 |  |
| 3 | 高清网络半球摄像机 | 详见技术参数要求 | 个 | 11 |  |
| 4 | 400万智能筒型网络摄像机 | 详见技术参数要求 | 个 | 2 |  |
| 5 | 电源 | 标配 | 个 | 2 |  |
| 二、存储 |  |  |  |
| 6 | 24盘NVR存储 | 详见技术参数要求 | 台 | 1 |  |
| 7 | 16盘位NVR存储扩展柜 | 详见技术参数要求 | 台 | 2 |  |
| 8 | 硬盘 | 6TB监控级SATA硬盘 | 台 | 58 |  |
| 9 | 9路智能录像主机 | 详见技术参数要求 | 台 | 1 |  |
| 三、传输设备 |  |  |  |
| 10 | POE交换机48口 | 详见技术参数要求 | 台 | 5 |  |
| 11 | POE交换机24口 | 详见技术参数要求 | 台 | 3 |  |
| 12 | 模块 | 单模千兆 | 对 | 8 |  |
| 13 | 光纤跳线 | 3米 LC-LC | 条 | 18 |  |
| 四、解码 |  |  |
| 14 | 12路解码器 | 详见技术参数要求 | 台 | 2 |  |
| 五、施工管线材料等 |  |  |  |
| 15 | 六类非屏蔽网线 | 六类 | 箱 | 45 |  |
| 16 | 综合布线材料及工程服务 | 全程线缆不能外露,包括摄像机尾线也应用波纹软管保护，含PVC（线管、线槽、转角、弯头）等配件，含室外光纤配件，含防雷电源排插，含过路镀锌线管、金属软管，含开挖预埋与回填材料，含线路架空立杆、钢丝，含设备盒等辅材及工程安装调试服务。 | 项 | 1 |  |

## 5.主要设备性能指标要求

## 2.5.1  高清网络枪型摄像机

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
|  | 不低于400万像素 |
|  | 镜头：定焦，焦距4mm/6mm/8mm/12mm可选 |
|  | 最低照度：彩色≤0.003lx，黑白≤0.001lx |
|  | 支持ONVIF、GB/T 28181标准协议 |
|  | 支持H.265、H.264、MJPEG编码 |
|  | 存储方式：Micro SD，最大支持256GB |
|  | 支持三码流，主码流不低于2688×1520@25fps |
|  | 支持人脸检测功能 |
|  | 支持走廊模式，开启走廊模式之后，监控画面可90°旋转并自动调整宽高比 |
|  | 支持宽动态自动切换功能，当环境亮度变化时，可自动开启/关闭宽动态 |
|  | ▲支持以IPSAN或以ISCSI直存方式进行双路传输数据（以公安部检测报告为准） |
|  | 支持智能行为分析功能，当以下的智能行为分析达到设定的阈值时，支持通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示。a)区域入侵；b）停车；c）越界入侵；d）人员聚集；e）进入区域；f）离开区域；g）快速移动；h）物品移除；i）物品遗留；j）徘徊 |
|  | 支持内置Mic |
|  | ▲在同一静止场景、相同图像参数，设备开启高级模式与普通模式相比，码率节约为92%（以公安部检测报告为准） |
|  | 支持认证模式设置功能，可通过IE浏览器或客户端软件设置身份认证模式，设置选项包括无、Basic和Digest三种 |
|  | ▲支持网关ARP绑定功能，可通过IE浏览器添加并绑定设备所在网段网关的MAC地址，其它终端设备使用正确的网关MAC地址即设备绑定的MAC地址则可正常访问设备（以公安部检测报告为准） |
|  | ▲支持双向语音对讲和单向语音广播功能（以公安部检测报告为准） |
|  | 供电方式：DC12V±25%，支持POE供电 |
|  | 接口：10M/100M自适应以太网电口 |
|  | 防护等级不低于IP66 |

### 2.5.2  高清网络半球摄像机

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
|  | 不低于400万像素 |
|  | 镜头：定焦，焦距2.8mm/4mm/6mm可选 |
|  | 最低照度：彩色≤0.003lx，黑白≤0.001lx |
|  | 支持ONVIF、GB/T 28181标准协议 |
|  | 支持H.265、H.264、MJPEG编码 |
|  | 存储方式：Micro SD，最大支持256GB |
|  | 支持三码流，主码流不低于2688×1520@25fps |
|  | 视场角（水平）：101.1°/83.7° /54.2°（2.8mm/4mm/6mm） 视场角（垂直）：55.3°/52.1°/28.0°（2.8mm/4mm/6mm） |
|  | 角度调整：水平：0°~360°垂直：0°~75°旋转：0°~360° |
|  | 支持走廊模式，开启走廊模式之后，监控画面可90°旋转并自动调整宽高比 |
|  | ▲支持以IPSAN或以ISCSI直存方式进行双路传输数据（以公安部检测报告为准） |
|  | 可通过IE浏览器或客户端软件设置身份认证模式，设置选项包括无、Basic和Digest三种 |
|  | 支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域分析 |
|  | ▲在同一静止场景、相同图像参数，设备开启U-Code高级模式与普通模式相比，码率节约为92%（以公安部检测报告为准） |
|  | ▲支持网关ARP绑定功能，可通过IE浏览器添加并绑定设备所在网段网关的MAC地址，其它终端设备使用正确的网关MAC地址即设备绑定的MAC地址则可正常访问设备（以公安部检测报告为准） |
|  | ▲支持语音对讲和单向语音广播功能（以公安部检测报告为准） |
|  | 支持内置MIC |
|  | 供电方式：DC12V±25%，支持POE供电 |
|  | 接口：10M/100M自适应以太网电口 |
|  | 防护等级不低于IP66 |

### 2.5.3  400万智能筒型网络摄像机

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
|  | ≥400万像素，靶面尺寸不低于1/1.8 inch |
|  | 镜头：电动变焦，焦距8mm~32mm |
|  | 最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx |
|  | 支持ONVIF、GB/T 28181、GA/T 1400标准协议 |
|  | 支持H.265、H.264、MJPEG编码 |
|  | 支持IPSAN或以ISCSI直存方式进行双路传输数据 |
|  | 支持三码流，主码流不低于2688×1520@30fps |
|  | ▲可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于20像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框并进行抓拍（以公安部检测报告为准） |
|  | ▲支持通过IE浏览器对画面中的40个人脸进行检测和抓拍（以公安部检测报告为准） |
|  | 支持对抓拍的行人全身照和人脸照进行关联显示 |
|  | 支持效果优先、速度优先、周期优选三种人脸抓拍优选模式，支持人脸角度过滤 |
|  | 支持人脸、人体属性提取 |
|  | 支持前端人脸比对：不低于16个人脸库；10000个人脸库库容 |
|  | 支持人数统计功能 |
|  | 支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及属性提取 |
|  | ▲在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，最多可设置18×22个区域移动侦测（以公安部检测报告为准） |
|  | ▲叠加的OSD可以在屏幕中滚动显示，可以叠加图片格式的OSD（以公安部检测报告为准） |
|  | 供电方式：DC12V±25%，AC24V±25%，支持POE供电 |
|  | 接口：1路10M/100M自适应以太网电口 |
|  | 防护等级不低于IP67 |

### 2.5.4  24盘位硬盘录像机

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
|  | 支持不低于24个SATA接口，1个eSATA接口 |
|  | 不低于256路前端摄像机接入 |
|  | 接入性能不低于768Mbps |
|  | 解码能力不低于5×4K@30，20×1080P@30，24×1080P@25，40×960P@25，45×720P@30，54×720P@25 |
|  | 支持不低于4个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口，可扩展至16个千兆以太网口 |
|  | 支持不低于1个VGA，2个HDMI(均支持4K)视频输出接口，可扩展至26个HDMI(均支持4K)视频输出接口 |
|  | 支持不低于24个报警输入接口，8个报警输出接口 |
|  | ▲支持HDMI视频输出分辨率不低于4K（3840*2160）/60Hz视频输出，并可以向下兼容（以公安部检测报告为准） |
|  | 支持盘组模式：可设置1个或者多个盘组，可对不同通道制定不同的盘组进行录像，可查看盘组容量。可配置硬盘为“只读”、“冗余”、“读写”三种模式 |
|  | 支持不低于2个miniSAS接口扩展两个存储柜，并进行数据存储，扩展后最大可支持56块硬盘接入 |
|  | 应支持设置本地预览权限，在密码鉴权成功后才可本地预览，支持WEB上可控制人机预览序列 |
|  | ▲应支持录像采用裸数据不分段存储；数据具备安全性，对于存储介质上的数据只可以在同款型号和软件版本匹配的设备被读取，不可被直接复制（以公安部检测报告为准） |
|  | 支持硬盘热插拔 |
|  | 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速正放录像；1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速倒放录像 |
|  | ▲支持手机入库功能，可以通过手机远程APP上传人脸照片至NVR的人脸对比库中，上传中可以编辑上传照片的姓名、性别、年龄、证件号等属性信息，可以选择上传指定的对比库（以公安部检测报告为准） |
|  | ▲支持人脸对比库容量检查:支持新建、删除、修改、查找、复制，可通过本地U盘，web客户端单张或批量导入导出人脸对比图片，名单库对比库最大支持256个，单个库容最大可支持30万张人脸图片（以公安部检测报告为准） |
|  | 应支持16/12/10/9/7/5/4/3/1走廊分屏预览模式，支持对IPC进行图像镜像配置：正常；水平+垂直；向右旋转90度；向左旋转90度（以公安部检测报告为准） |
|  | 支持5级风扇转速调节 |

### 2.5.5  16盘位扩展柜

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
|  | 不低于16个SATA硬盘接口 |
|  | 每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB等容量硬盘 |
|  | 1个mini SAS接口 |
|  | 支持双电源冗余 |
|  | 3U高度，支持19"标准机柜安装 |

### 2.5.6  9路智能录像主机

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
|  | 不低于2个SATA硬盘接口 |
|  | 不低于2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 |
|  | 不低于8路报警输入/2路报警输出接口 |
|  | 不低于1个云状态指示灯（CLOUD） |
|  | 具有1个HDMI接口、1个VGA接口；具有一对音频输入/输出接口 |
|  | 接入带宽160Mbps、转发带宽320Mbps |
|  | 支持1200W、4K及以下分辨率的IPC接入、存储及解码预览 |
|  | ▲支持对接入的8路人脸识别摄像机抓拍的图片进行实时对比分析，输出对比结果（以公安部检测报告为准） |
|  | 支持2路普通相机视频流人脸检测 |
|  | ▲支持人脸比对报警联动，可设置人脸相似度0-100，支持推送报警信息至客户端支持陌生人人脸比对报警并推送消息至手机APP，可通过手机APP查看陌生人抓拍图片并回放报警关联录像（以公安部检测报告为准） |
|  | ▲支持添加黑/白名单人脸对比库，可以创建5个黑名单库或5个白名单库人脸对比库，可以同时创建黑名单及白名单（总数不超过5个）所有对比库中照片库容量大于5万张，支持批量导入导出人脸库（以公安部检测报告为准） |
|  | 支持输出对比结果，包括对比相似度，姓名、年龄、性别、证件类型、证件号、籍贯、地理位置等信息 |
|  | 支持标准GB/T28181协议、标准ONVIF协议、RTSP、自定义等协议接入 |
|  | 支持2560×1440@25帧实时鱼眼图像矫正 |
|  | 支持运动检测、视频丢失、音频检测、遮挡检测、开关量等多种告警上报 |
|  | ▲支持异常告警：存储即将满、存储满、存储错误、硬盘离线、硬盘异常、录像/抓图异常、非法访问、网络断开、IP冲突等（以公安部检测报告为准） |

### 2.5.7  48口交换机性能指标

| 功能及技术指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| ▲整机性能 | 交换性能≥336Gbps；包转发率≥132Mpps； |
| 业务端口描述 | 可用千兆电接口数≥48个；千兆SFP口≥4个 |
| VLAN | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN； 最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 |
| 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF, 支持IPv6静态路由、RIPng, 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 |
| 链路聚合 | 支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组（IRF2）；支持LACP |
| ▲堆叠 | 最大堆叠台数>=9台, 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由, 支持通过标准以太端口进行堆叠, 支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预, 支持远程堆叠 |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；整机提供ACl条目数不小于1K条；支持基于端口和VLAN的 ACL；支持IPv6 ACL；支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤；支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； |
| CPU防护 | 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像，同时支持N：M的端口镜像（M大于1） |
| 管理与维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2，支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 |
| 可靠性 | 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms； 支持Smartlink，收敛时间≤50ms 支持RSTP功能：收敛时间≤50ms 支持MSTP功能：收敛时间≤50ms 支持PVST功能：收敛时间≤50ms |
| 绿色节能 | 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准, 端口定时down功能（Schedule job）,支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源, 支持智能风扇调速, 提供ROHS节能认证 |
| ▲产品资质 | 要求提供信产部入网证和检验报告，提供泰尔实验室第三方权威测试报告 |

### 2.5.8  24口交换机性能指标

| 功能及技术指标 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 转发性能 | >=96Mpps |
| 交换容量 | >=336Gbps |
| ▲性能指标 | ACL>=1K，提供第三方检验报告，并且原厂盖章 |
|  | 路由表容量>=1K（支持OSPF），提供第三方检验报告，并且原厂盖章 |
|  | MAC地址表>=16K，提供第三方检验报告，并且原厂盖章 |
| 接口类型 | AC供电是POE输出功率不小于379W DC供电是POE输出功率不小于800W 24个GE POE+端口，4个千兆SFP口 |
| ERPS | 实现ERPS功能，可与其他厂商设备混组网，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms |
| CPU防护 | 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 |
| 堆叠 | 最大堆叠台数>=9台 |
|  | 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由 |
|  | 支持通过标准以太端口进行堆叠 |
|  | 支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 |
|  | 支持远程堆叠 |
| 纵向虚拟化 | 纵向虚拟化技术，通过802.1BR技术将接入设备作为远程接口板加入主设备系统，在纵向维度上将核心层设备和接入层设备虚拟为一台逻辑设备，以达到扩展I/O端口能力和进行集中控制管理的目的 |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； |
|  | 支持基于MAC的VLAN； |
|  | 最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 |
| 链路聚合 | 支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组（IRF2）；支持LACP |
| 镜像功能 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN； |
|  | 支持流镜像 |
|  | 同时支持N：M的端口镜像（M大于1） |
| 组播协议 | 支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2 |
|  | 支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2 |
|  | 支持PIM Snooping |
|  | 支持MLD Proxy |
|  | 支持组播VLAN |
|  | 支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM |
|  | 支持MSDP，MSDP for IPv6 |
|  | 支持MBGP，MBGP for Ipv6 |
| ▲路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF |
|  | 支持IPv6静态路由、RIPng |
|  | 支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 |
| 可靠性 | 支持RSTP功能：收敛时间≤50ms 支持MSTP功能：收敛时间≤50ms 支持PVST功能：收敛时间≤50ms 支持Smartlink，收敛时间≤50ms 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms； |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  | 整机提供ACl条目数不小于1K条； |
|  | 支持基于端口和VLAN的 ACL； |
|  | 支持IPv6 ACL； |
|  | 支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤； |
|  | ▲支持 Portal 认证、 Triple 认证、 802.1X 认证功能，提供第三方检验报告，并且原厂盖章 |
| SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换 |
|  | 支持多表流水线 |
|  | 支持Group table |
|  | 支持Meter |
|  | 支持配套的SDN controller，必须与交换机同一品牌 |
| 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
|  | 支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 |
| 绿色节能 | 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准 |
|  | 端口定时down功能（Schedule job） |
|  | 支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源 |
|  | 支持智能风扇调速 |
|  | 提供ROHS节能认证 |
| 资质认证 | 要求提供检验报告和入网证 |

### 2.5.9  12路视频解码器

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
|  | 不低于12路HDMI视频输出接口 |
|  | 设备应具备不少于1个RS232串口、1个RS485接口及2个USB3.0接口 |
|  | 单路端口可解码输出4路1200W@20/4路4K@30/16路1080P@30/36路720P@30/64路D1@30 |
|  | ▲支持手机信号通过无线上墙（以公安部检测报告为准） |
|  | 支持自定义电视墙布局，可自定义行列数或选择固定布局，用于对电视墙的快速布局设置，操作灵活 |
|  | ▲支持控制外接的LED屏幕的手动、定时、倒计时开关机以及延时关机（以公安部检测报告为准） |
|  | 可控制外接的拼接屏的手动、定时、倒计时开关机以及延时关机（以公安部检测报告为准） |
|  | ▲可对多台解码器设备拼接并绑定到同一电视墙进行控制操作（以公安部检测报告为准） |
|  | 支持码流解密功能，可以对加密的IPC码流数据进行解码，并输出 |
|  | 支持64条虚拟LED（以公安部检测报告为准） |
|  | 网口备份功能，当前网口无法正常通信时，可启用另一网口 |
|  | 单物理输出口可支持36*12个窗口（以公安部检测报告为准） |
|  | ▲电视墙布局不会发生改变的情况下，从50路实况切换到另外50路实况的切换时间＜0.3S，并保证切换资源时画面不会刷黑，秒级切换，切换效果佳，视觉效果好（以公安部检测报告为准） |
|  | 当设备内部风扇未正常运行时可给出报警提示 |
|  | 可选择一组摄像机进行一键上墙操作，不需要单独拖拽上墙，操作简洁，节约时间 |
|  | 场景计划功能，可以设置在某个或某几个特定时间节点自动启动某个场景（以公安部检测报告为准） |
|  | 可对第三方厂商的IPC和NVR设备进行信息显示和管理操作 |
|  | 当接入视频流超过设定规格阀值时，可在外接显示设备上给出资源不足提示 |

### 2.5.10  六类非屏蔽网线

| 序号 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 1 | 通过ETL/UL/3P测试和认证，及获得ROHS或REACH环保认证，在1~250MHz的频宽范围内具有优异的信号传输性能，各项性能超过ISO/IEC11801第2.0版，EN50173-1和ANSI/TIA-568-C.2以及IEC60332所规定的六类技术规范； |
| 2 | 物理参数： 1）十字骨架式； 2）护套材质：PVC，绝缘材质：HDPE； 3）工作温度：-20℃～60℃； 4）最小弯曲半径：60mm； 5）采用23AWG，材质为纯无 |
| 3 | 氧铜 电气参数：在250MHz的频宽，20℃时： 1）损耗：≤29.5 dB/100m 2）近端串音衰减：≥53 dB/100m 3）近端串音衰减功率和：≥51 dB/100m 4）等电平远端串音衰减：≥27 dB/100m 5）等电平远端串音衰减功率和：≥27 dB/100m 6）回波损耗：≥24 dB/100m |
| 4 | 相时延：≤506 ns/100m，延时差：≤33 ns/100m； |
| 5 | 单根导体直流电阻：≤7.2 Ω/100m，线对直流电阻不平衡：≤1.5 %； |
| 6 | 工作电容: ≤5.2 nF/100m，线对对地电容不平衡：≤38 pF/100m ； |
| 7 | 需提供近五年内由国家信息产业有线通信产品质量监督检验中心所出的检验报告 |

# 3、项目实施要求

### 实施要求

1）设备安装

投标人必须向采购人提供本项目采购的所有硬件的安装和维护服务的全部内容。若本项目采购的设备产品等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，投标人有责任和义务在投标文件中提出补充修改方案并征得采购人同意后付诸实施。

2）测试和验收

投标人应根据广州市相关部门对监控系统的通知及相关要求进行测试及验收，测试及验收过程须在使用单位委派人员的监督下现场进行。

### 开箱检验

1）所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能符合合同要求。

2）拆箱后，投标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。

### 设备测试

设备安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。

a）系统运行正常，联机测试通过。

b）如商检或设备测试中发现设备性能指标或功能上不符合招标文件和合同时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿。

e）投标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档交付设备使用单位。

### 产品验收要求

1) 要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

2) 凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时出具CCC认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。

3) 投标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位。

# 四、售后服务及质量保证

1、除特别说明的设备外，所有产品均需提供至少3年质量保证和原厂免费上门保修服务。

2、保修期内，所有硬件设备及其配件的维修均为免费。

3、设备故障报修的响应时间：为2小时。若电话中无法解决，8小时内到达现场进行维护。

4、保修期内，所有设备维修服务均为原厂上门服务，由此产生的费用均不再收取。

# 包装和发运

1.	货物的包装和发运必须符合货物特性要求。

2.	为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准 规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由供货商承担一切责任。

# 交付使用时间及地点

1.	交货时间要求：合同生效后30天内（包括供货、安装、调试、验收工作），除双方对推迟工期书面达成一致外，中标人必须在规定的工期内完工。

2.	交货地点要求

2.1.	投标人须将设备、产品运送到指定地点，其运送的所有费用由投标人承担。

2.2.	交货地点：广州市广外附设外语学校内指定地点。（广州市白云区广花一路599号）

# 付款方式

（1）本合同签署生效后10天内，甲方（采购人）支付合同总价的30％给乙方（中标人）作为合同预付款；

（2）货物安装调试及系统集成完毕，并通过甲方组织的验收合格后，甲方在30天内支付合同总价的65％给乙方，验收合格满一年后，甲方支付合同总价的5％给乙方；

（3）付款方式：采用支票、银行汇付（含电汇）等形式。

# 用户的配合条件

在合同履行过程中，用户将提供必要的配合及协调，如根据合同规定及时付款、及时签署有关确认证书、与供货商一起确认进场安装条件、提供安装调试所需的相关工作条件等。

第三部分　投标人须知

一、投标费用说明

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件的构成

（一） 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的澄清更正文件组成：

1.投标邀请函

2.用户需求书

3.投标人须知

4.开标、评标、定标

5.合同书格式

6.投标文件格式

7.在竞标过程中由招标人发出的澄清更正文件等

本招标文件中凡标有“★”的地方均被视为重要的指标要求。投标人要特别加以注意，必须对此具体、明确响应并完全满足这些要求。否则若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

（二） 投标文件的澄清更正

1.招标人对投标文件进行必要的澄清更正的，于投标截止时间的10天前在广东外语外贸大学网站主页“招标公告栏”(网址：http://www.gdufs.edu.cn/ztbgg.htm)上发布公告，并通知所有报名的投标人，投标人在收到澄清更正通知后应按要求以书面形式（加盖单位公章，传真有效）予以确认，该澄清更正的内容为投标文件的组成部分；澄清更正不足10天的，招标人在征得当时已报名的投标人同意并书面确认（加盖单位公章，传真有效）后，可不改变投标截止时间。

2.根据竞标的具体情况，招标人可延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间3天前，将变更时间在广东外语外贸大学网站主页“招标公告栏”上发布公告，并通知所有的投标人。

三、投标文件的要求

（一）投标文件编制

1.投标文件的组成：标书内容包括但不仅限于以下内容，营业执照、企业信誉及有关证书复印件、经营业绩，投标报价、项目需求理解、项目方案、人员配置、服务承诺等。

2. 投标人应认真阅读、并充分理解投标文件的全部内容，并应完整、真实、准确的填写投标文件中规定的所有内容。投标人没有按照投标文件要求提交全部资料，或者投标没有对投标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标人监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

3.如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供投标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

(二) 投标文件递交

1. 所有投标文件应在规定的投标时间送达投标地点，任何迟于投标截止时间的投标将被拒绝。

2.投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

3. 投标人在投标截止时间前可以撤标，但在投标截止后不允许撤标。

4. 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。招标人对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

5.投标人有下列情况之一的，其投标文书为无效标书：

①. 未在规定的时间内将投标文书送达规定地点的；

②. 投标文件不完整的；

③. 投标文件无法定代表人签字或无法人代表授权委托的。

④. 投标文书未按要求密封加盖公章的；

⑤. 投标人不符合“合格的投标人”要求的；

⑥. 未提交投标保证金或提供空头支票的；

⑦. 投标文件附有采购人不能接受的条件的。

（三）投标文件的数量和签署

1.投标人应编制投标文件一式叁份，壹份正本，贰份副本（电子光盘1张），投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

2.所有投标文书应由投标人的法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字，并装入密封的信封加盖投标人的公章。

3. 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

（四） 投标文件的密封和标记

1. 投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

2. 为方便开标时唱标，投标人应按照《投标文件格式》的要求制作《唱标信封》并独立封装。

3. 信封或外包装上应当注明招标项目名称、招标项目编号和“在（投标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

4. 如果未按要求密封和标记，招标人将拒收该投标文件。

四、询问、质疑

（一）询问

投标人对投标文件、竞标过程和中标结果有疑问的，可以向招标人提出询问，招标人将及时做出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“招标人、招标人的名称、地址和联系方式”。

（二）质疑

投标人认为投标文件、竞标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向招标人书面提出质疑，可以在知道或应知其权益受到损害之日起3个工作日内提出质疑；招标人在收到投标人的书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

五、投标保证金

（一）投标保证金缴纳

本项目的投标保证金：7000元，收款人：广东外语外贸大学。投标人与交款人名称必须一致，非投标人缴纳的投标保证金无效。

投标保证金以下列形式提交：

1支票形式。投标保证金以支票形式提交，由各投标人于投标当日在递交投标书时向招标人缴交，投标活动结束后由招标人予以退还（不计利息）。

2银行转账。投标人提供银行转账底单复印件，并与投标文件一并提交。

收款人：广东外语外贸大学，银行帐号：630157745051，银行：中国银行广州黄石东路支行。

（二）投标保证金退还

如无质疑或投诉，未中标的投标供应商保证金，在中标通知书发出后5个工作日内无息原额退还。中标供应商的投标保证金,在中标供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。中标人无正当理由，不得拖延或拒绝与建设单位签订合同，否则投标保证金不予退还。

（三）投标保证金不予退还情况

有下列情形之一的，投标保证金将被依法不予退还：

1. 投标供应商在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

2. 投标文件中提供伪造虚假材料的；

3. 投标人恶意或捏造事实对其竞争对手进行攻击的；

4. 中标供应商在规定期限内未签订合同。

六、合同的订立和履行

招标人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按投标文件要求和中标人投标文件承诺签订合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

七、信用要求

实行信用一票否决制。投标单位有下列情况之一者，一经招标单位或相关业务主管部门发现，该投标单位参加投标的，投标无效；

1. 提供虚假材料；

2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位；

3. 与其他投标单位恶意串通；

4. 中标后，无正当理由拒绝与招标单位签订合同；

5. 中标单位违反法律法规，给招标单位带来损害的；

6. 中标后在履约过程中没有严格按照招标文件、合同等要求保证质量；

7. 中标后转包、分包项目。

八、违约责任

投标人中标后一经发现有以下行为之一，并给招标单位造成损失的，其中标资格将被取消，其投标保证金将予以没收；且两年内不得参与广东外语外贸大学组织的招投标活动。

1. 提供虚假材料；

2. 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位；

3. 与其他投标单位恶意串通；

4. 中标后，无正当理由拒绝与招标单位签订合同；

5. 中标单位违反法律法规，给招标单位带来损害的。

第四部分　开标、评标、定标

一、	开标

招标人在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时，由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标供应商名称、《报价一览表》内容。未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。招标人做好开标记录，开标记录由各投标供应商代表签字确认。

二、	评标委员会

本次招标依法组建评标委员会。评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标供应商。

在评标期间，为方便对投标文件进行审核、评估和对比，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做出必要的书面澄清说明，但该澄清说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

如有必要，评标委员会将书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、

微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，这些修正不应影响评标的公平公正。

三、	评标方法、步骤及标准

本次评标采用综合评分法。

（一）资格性和符合性审查

1.评标委员会根据《资格性和符合性审查表》（附表一）内容逐条对投标文件的资格性和符合性进行评审，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

2.只有全部满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。对投标有效性认定意见不一致的，评标委员会按简单多数原则表决决定。无效投标不能进入技术、商务及价格评审。

（二）技术、商务及价格评审

1.评分总值最高为100分，评分分值（权重）分配如下：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 45% | 25% | 30% |

2.技术评审

技术评分项明细及各单项所占权重详见附表二：《技术评审表》）；

3.商务评审

商务评分项明细及各单项所占权重详见附表三：《商务评审表》

4.价格评审

投标报价错误的处理原则：

1）	投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算汇总金额不一致的，以单价计算汇总金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

2） 对投标货物的关键、主要内容，投标供应商报价漏项的，作非实质性响应投标处理；

3）	对投标货物的非关键、非主要内容，投标供应商报价漏项的，评标时将要求漏项的投标供应商予以澄清，但该澄清不作为评标的依据；评标委员会将以其它投标供应商对应项的最高投标报价补充计入其评标价；

4）	对非关键、非主要内容的费用，如果投标供应商是另行单独报价的，评标时也相应另行计入其评标价；

5）对数量的评审，以第二部分《用户需求书》所明示数量为准；《用户需求书》未明示的，由评标委员会以其专业知识判断，必要时参考投标供应商的澄清文件决定；

6）本条款中多种处理原则所产生的结果不一致的，以最高的修正价作为核实价。

计算价格评分：

各有效投标人的评标价中，取最低者作为基准价，各有效投标人的价格评分统一按照下列公式计算：   价格评分=（基准价÷评标价）×价格分值

评标总得分及统计：各评委的评分的算术平均值即为该投标供应商的技术评分或商务评分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出评标总得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

四、定标

（一）中标供应商的确定

根据评标委员会的评标结果，推荐两名中标候选人，招标人依法确定1名中标供应商。将各有效投标供应商按其评标总得分由高到低顺序排列（出现综合得分并列时，投标总价低的投标人名次靠前；若综合得分和投标总价都相同，由全体评委投票确定名次）。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人。

（二）中标价的确定

中标价以开标时公开唱读额为准；如有缺项、漏项，视为已包含在中标价中。

（三）发布中标结果

招标人将在下列媒体公告中标结果：广东外语外贸大学网站主页，招投标公告网址：http://www.gdufs.edu.cn/ztbgg.htm

《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

招投标活动时间安排表

制表日期：2021年9月

| 项目名称 | 2021年小学高、低教学楼模拟转数字监控项目 | 联系人 | 陈老师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标人 | 广东外语外贸大学 | 电 话 | 36207135 |
| 程 序 | 计 划 时 间 | 地 点 |
| 报名时间 | 2021年9月13日～2021年9月17日 | 采取网络报名 |
| 现场勘察 | 自行勘察（工作日9:00至17:00） | 广州市广外附设外语学校 |
| 递交投标书 | 2021年9月29日 9:00-9:30 | 广东外语外贸大学后勤综合楼招标中心422室 |
| 开启技术、 经济标书 | 2021年9月29日 9:30 | 广东外语外贸大学后勤综合楼招标中心422室 |
| 评标和定标 | 2021年9月29日 10:00-12:00 | 广东外语外贸大学后勤综合楼招标中心422室 |

# 附表一：资格性和符合性审查表

资格性和符合性审查表

| 审查项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 资格性审查 | 与投标邀请函中投标供应商资格要求一致 |
| 不能通过资格性审查的投标供应商，不需进行以下内容的审查。 |
| 符合性审查 | 1.在经营范围内报价，投标（报价）总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算或超过采购预算而采购人能支付的；若报价明显低于其成本，投标供应商应能做出合理说明。 |
|  | 2.对标的货物的关键、主要设备没有报价漏项。 |
|  | 3.按要求缴纳了投标保证金。 |
|  | 4.采购文件中不允许采购进口产品，未以进口产品投标。 |
|  | 5.提交投标函。投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求密封、签署、盖章。 |
|  | 6.法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 |
|  | 7.没有其他未实质性响应文件要求的。 |
|  | 8.投标有效期为投标截止日起90天。 |
|  | 9.商务文本已提交（无重大偏离或保留）。 |
|  | 10.“★”号条款满足招标文件要求。 |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

3. 汇总时出现不同意见的，评委会按简单多数原则表决决定。

4. 如果评标委员会发现投标供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标供应商作书面说明并提供相关证明材料。

# 附表二：技术评审表

技术评审表

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 最高 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应程度 | 全满足用户需求书的技术参数要求得25分，带“▲”项，每有一项负偏离扣3分；非“▲”项，每有一项负偏离扣2分，扣完为止。 【注：根据招标需求清单的内容要求，提供相应的证明文件，否则本项不得分】 | 25分 |
| 2 | 整体技术方案 （包括质量可靠性、配置完整性等） | 根据用户需求书的要求，投标人的技术方案包括但不限于：质量可靠性、技术先进性、配置完整性、产品易操作性等内容。 投标产品质量可靠性强，技术先进，配置完整，产品易操作，整体技术方案为优，10分； 投标产品质量可靠性较强，技术较先进，配置基本完整，产品操作较简易，整体技术方案为良，6分； 投标产品质量可靠性强较差，技术不够先进，配置不完整，产品操作繁琐，整体技术方案较差，2分。 不提供方案得0分。 | 10分 |
| 3 | 安装调试、质量保证 | 根据用户需求书的要求，投标人的安装调试方案具体、全面，质量保障措施完善、及时，并有承诺4分； 安装调试方案基本满足要求，质量保障有承诺3分； 安装调试方案不具体；质量保障措施不完善或没有实质响应1分； 不提供方案得0分。 | 4分 |
| 4 | 应急方案 | 根据用户需求书的要求，针对本项目的管理方案，提出合理、可行的特色服务方案，突发事件的处理措施和应急预案最详细，得2分； 针对本项目的管理方案、特色服务条款，突发事件的处理措施和应急预案一般，得1分； 不提供方案得0分。 | 2分 |
| 5 | 售后服务方案 | 根据用户需求书的要求，对投标人针对本项目在技术支持、产品保修期及售后服务保障方案（须注明质保期）、培训等方面的合理及完善程度分档计分：满足且优于招标文件要求得4分；满足招标文件要求得2分；未能满足招标文件要求或无提供得0分。 | 4分 |

# 附表三：商务评审表

商务评审表

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本项目经理资质 | 拟派驻本项目的项目经理： 根据项目经理是否具备：机电工程专业壹级建造师、安全生产考核B证、建筑电气安装高级工程师、注册电气工程师证书等情况进行综合打分，全部满足得4分，每有一项不满足扣1分，扣完为止。以上证书须为同一人具有，否则不得分。 【注：以上证书须为同一人具有，否则不得分。（提供相关人员的资质证书及最近连续3个月在投标单位缴纳社保的证明复印件并加盖公章）】 | 4分 |
| 2 | 投标人企业信誉（证明材料） | 投标人近三年获得过“企业信用等级证书AAA级信誉等级”证书的得2分。没有获得的不得分。（需提供加盖公章的证明文件） | 2分 |
|  |  | 投标人近两年（2019-2020）内获得税务部门颁发的纳税信用A级证书连续2次的得4分；近两年内获得1次的得2分；没有获得的不得分。（需提供加盖公章的证明文件） | 4分 |
| 4 | 投标人资质证书 | 根据投标人是否具有：1）电子与智能化工程专业承包壹级资质证书、2）建筑智能化系统设计专项甲级、3）安全生产许可证、4）商品售后服务评价体系五星级、5)广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证壹级或以上资质满足情况进行打分，全部满足得5分，每有一项不满足扣1分，扣完为止。（需提供加盖公章的证明文件） | 5分 |
| 5 | 投标人管理体系认证情况 | ① ISO9001质量管理体系认证 ② ISO14001环境管理体系认证 ③ ISO45001职业健康安全管理体系认证 ④ ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书 ⑤ ISO27001 信息安全管理体系认证证书 ，每提供一项给1分，（需提供加盖公章的证明文件，否则不得分） | 5分 |
| 6 | 同类项目 业绩经验 | 投标人2018年以来具有同类安防监控项目建设经验，单个项目合同金额不低于项目预算，每提供1份合同得1分，最高5分。 【注：该项评分以投标人提供合同关键页（包括采购内容、金额、签约日期、双方盖章）为准】 | 5分 |

第五部分　合同书格式

合　同　书

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲　　方：

电　　话：　　　　　　　　传　　真：　　　　　　　　地　　址：

乙　　方：

电　　话：　　　　　　　　传　　真：　　　　　　　　地　　址：

项目名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　采购编号：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ ； 大写： |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

- 合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

- 设备要求

货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 交货期、交货方式及交货地点

1.	交货期：

2.	交货方式：

3.	交货地点：

- 付款方式

由甲方按下列程序在        内付款：

1.	预付款：签订合同后，支付合同总价的      %。

2.	设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付至合同金额的      %，同时无息退还乙方的合同履约保证金。

3.	从验收合格之日起，正常使用     个月后，支付合同总价的    ％。

- 质保期及售后服务要求

1.	本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身(免费/有偿)维修保养服务。

2.	质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.	对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

- 安装与调试

1.	乙方必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

- 验收：

1.	交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

2.	进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

3.	货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4.	乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5.	甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

- 违约责任与赔偿损失

1.	乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2.	乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3.	甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4.	其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

- 争议的解决

- 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

- 不可抗力

1.	任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 税费

1.	在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

- 其它

1.	本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.	在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.	如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.	除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 合同生效

1.	本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2.	合同一式    份。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：

代表：	代表：

签定地点：

签定日期：　　　年　　月　　日	签定日期：　　　年　　月　　日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

## 第六部分 投标文件格式

目录

- 资格性/资质性自查表

- 技术评审自查表

3.      商务评审自查表

4.	报价一览表

5.	投标函

6.	资格证明文件

7.	投标文件部分

8.	实施计划

9.	唱标信封（独立封装）

注：请投标人按照以下要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

投标文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

投标单位名称：

日  期：  年  月   日

1. 资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 （详见《资格性和符合性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
| 符合性 审查 |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  |  | □通过 □不通过 | 见报价文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标人有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！投标人根据自查结论在对应的□打“√”。

2. 技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  | 见投标文件（）页 |

注：投标人应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。

3. 商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  | 见投标文件（）页 |

注：投标人应根据《商务评审表》的各项内容填写此表。

4. 报价表

4.1报价一览表

| 报价一览表 |
| --- |
| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| 投标报价（元） 大写 |  |
| 投标报价（元） 小写 |  |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。投标价格包括所有招标范围内的费用（均为含税价）。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖章）

日期：   年   月   日

4.2详细报价表

项目名称：                                                              项目编号

| 序号 | 设备名称 | 品牌、型号 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 小 计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 大写： （ 小写： ） |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖章）

日期：   年   月   日

5、投标函

广东外语外贸大学：

依据贵方项目（项目编号：      ）项目竞标服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表                  （投标人名称、地址）提交下述文件正本1份，副本2份。

- 投标函 ；

- 资格性/资质性文件；

3. 报价文件；

在此，我方声明如下：

1.同意并接受投标文件的各项要求，遵守投标文件中的各项规定，按投标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起 90天，中标人/成交人投标有效期延至合同有效期满之日。

3.我方已经详细地阅读了全部投标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解投标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人名称(公章)：

地     址：

电     话：

日     期：

6、资格证明文件

6.1 法定代表人授权委托书

致：广东外语外贸大学：

兹授权    同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：          。

授权单位：          （盖章）     法定代表人：         （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：     身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.授权权限：全权代表本公司参与上述服务项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

4.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.2关于资格的声明函

致：广东外语外贸大学

关于贵方招标项目名称:项目（项目编号：          号）投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供投标文件中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、 投标人具有独立承担民事责任能力并在中华人民共和国境内注册的法人或其他组

织，提供营业执照副本复印件并加盖公章。

2、提供经工商行政管理局核准登记并盖章的经营范围说明

（相关证明文件附后）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：年 月 日

7、投标文件部份

技术服务及执行方案

投标人应按投标文件要求的内容，对完成整个项目提出相应的实施方案。对含糊不清或欠具体明确之处，评委会可视为报价人履约能力不足或响应不全处理。组织实施方案的内容应包括：

1）对项目的理解（项目概述、目标、服务范围、甲方的义务及配合条件）

2）针对本项目的服务实施方案

3）保证项目完成的具体措施

4）报价人认为必要的其它内容

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

8.  实施计划

拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的 同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

9.  唱标信封（独立封装）

将下列内容单独密封装入“唱标信封”：

《报价一览表》(格式见提供的附件)

# Text boxes

代理人身份证复印件